MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna iulie 2016 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  6919  din 23 august 2016

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna iulie 2016 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna iulie 2016, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna iulie 2016 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 52 determinări de pulberi totale în suspensie – PTS, din care 31 la Miercurea Ciuc şi 21 la Gheorgheni, incluzând 5 probe a câte 3 zile. Nu au fost înregistraţi depăşiri, faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc prevăzută în STAS 12574/ 1987;

- 10 probe de pulberi sedimentabile; a fost înregistrată o singură depăşire, la Miercurea Ciuc, punct de prelevare Str.Nagy Imre, faţă de limita admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna iulie 2016 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna iulie 2016 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,53 | 6,52 | - | - | - | 95,9 |
| NO | μg/m3 | 2,92 | 9,55 | - | - | - | 84,2 |
| NO2 | μg/m3 | 4,64 | 16,97 | - | - | - | 84,2 |
| NOx | μg/m3 | 8,13 | 26,49 | - | - | - | 84,2 |
| O3 | μg/m3 | 39,35 | 92,81 | Valoare ţintă | - | - | 95,9 |
| Benzen | μg/m3 | 0,67 | 2,41 | - | - | - | 94,3 |
| PM10 gravimetric | μg/m3 | 8,88 | 20,17 | Valoare limită zilnică | - | 1 | 100 |
| PM2,5 gravimetric | μg/m3 | 6,64 | 17,15 | - | - | - | 100 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna iulie 2016 sunt următoarele:

| Staţia: | HR-1 - Date validate |
| --- | --- |
| Luna: | IULIE 2016 |
|  | SO2 | NO | NOX | NO2 | O3 | Benzene | PM10grav. | PM2,5grav. |
| Ziua | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 |
| 1 | 4 K | 4 K | 8 K | 2 K | 31 K | 0,64 K | 10 K | 7,53 K |
| 2 | 4 K | 4 K | 9 K | 3 K | 23 K | 0,74 K | 10 K | 7,91 K |
| 3 | 4 K | 4 K | 7 K | 2 K | 21 K | 0,69 K | 5 K | 5,18 K |
| 4 | 4 K | 4 K | 8 K | 2 K | 17 K | 0,55 K | 2 K | 3,55 K |
| 5 | 4 K | 4 K | 8 K | 3 K | 25 K | 0,49 K | 7 K | 4,09 K |
| 6 | 4 K | 4 K | 9 K | 3 K | 31 K | 0,67 K | 10 K | 4 K |
| 7 | 4 K | 4 K | 10 K | 4 K | 41 K | 0,52 K | 5 K | 3,75 K |
| 8 | 4 K | 4 K | 11 K | 5 K | 38 K | 0,64 K | 5 K | 2,74 K |
| 9 | 4 K | 4 K | 11 K | 5 K | 41 K | 0,83 K | 7 K | 5,21 K |
| 10 | 4 K | 4 K | 9 K | 3 K | 42 K | 0,47 K | 2 K | 3,77 K |
| 11 | 5 K | 4 K | 8 K | 3 K | 33 K | 0,70 K | 6 K | 4,24 K |
| 12 | 5 K | 4 K | 9 K | 3 K | 30 K | 0,66 K | 9 K | 6,91 K |
| 13 | 5 K | 3 K | 9 K | 5 K | 42 K | 0,68 K | 11 K | 5,97 K |
| 14 | 5 K | 3 K | 13 K | 9 K | 43 K | 0,90 K | 12 K | 7,09 K |
| 15 | 5 K | 2 K | 8 K | 5 K | 52 K | 0,38 K | 10 K | 4,5 K |
| 16 | 5 K | 2 K | 7 K | 4 K | 53 K | 0,54 K | 9 K | 6,31 K |
| 17 | 5 K | 2 K | 7 K | 4 K | 44 K | 0,61 K | 8 K | 4,99 K |
| 18 | 4 K | 2 K | 6 K | 3 K | 37 K | 0,43 K | 1 K | 1,39 K |
| 19 | 5 K | 2 K | 7 K | 3 K | 34 K | 0,46 K | 5 K | 3,33 K |
| 20 | 5 K | 2 K | 7 K | 3 K | 34 K | 0,47 K | 3 K | 1,83 K |
| 21 | 4 K | 2 K | 8 K | 4 K | 37 K | 0,46 K | 4 K | 2,21 K |
| 22 | 4 K | 3 K | 9 K | 5 K | 43 K | 0,67 K | 3 K | 5,04 K |
| 23 | 4 K | 2 K | 11 K | 7 K | 44 K | 0,72 K | 8 K | 7,32 K |
| 24 | 5 K | 2 K | 9 K | 5 K | 48 K | 0,71 K | 11 K | 7,95 K |
| 25 | 5 K | 2 K | 10 K | 6 K | 49 K | 0,96 K | 16 K | 11,28 K |
| 26 | 5 K | 3 K | 11 K | 7 K | 43 K | 0,92 K | 17 K | 12,31 K |
| 27 | 4 K | 3 K | 10 K | 7 K | 44 K |  | 17 K | 13,99 K |
| 28 | 5 K | 3 K | 10 K | 6 K | 56 K | 0,95 K | 20 K | 13,62 K |
| 29 | 5 K | 2 K | 11 K | 8 K | 60 K | 1,07 K | 20 K | 17,15 K |
| 30 | 5 K | 2 K | 12 K | 8 K | 44 K | 0,74 K | 12 K | 12,42 K |
| 31 | 5 K | 2 K | 8 K | 5 K | 38 K | 0,70 K | 10 K | 8,3 K |
| Media | 4,53 | 2,92 | 8,13 | 4,64 | 39,35 | 0,67 | 8,88 | 6,64 |
| Legendă: | K = media OK | D = date insuficiente |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna iulie 2016:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna iulie 2016 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna iulie 2016:

În luna iulie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna iulie 2016:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna iulie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna iulie 2016:

În luna iulie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna iulie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna iulie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna iulie 2016:

În luna iulie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 determinat gravimetric.

Numărul total de depăşiri înregistrate de la începutul anului până în luna iulie este de 1. Valorile măsurate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| nume statie | luna | zi din luna | valoare concentratie | contor (nr total de depasiri de la inceputul anului) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-01 | Aprilie | 6-apr. | 61,42 | 1 |

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna iulie 2016:

Captura de date validate pentru luna iulie este de 100 %.

Evoluţia mediilor zilnice determinate în luna mai este prezentată în graficul de mai jos:

Media calculată pentru luna iulie este de 6,64 µg/m3.

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător valoarea limită pentru perioada de mediere de un an la particulele în suspensie PM2,5  este de 25 µg/m3.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul îconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna iulie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 8 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 3 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc - 2 probe, Odorheiu Secuiesc, Joseni şi Topliţa, câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii iulie 2016 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 6,91-7,40.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii iulie 2016 au fost efectuate un număr de 27 de măsurători sonometrice, din care 7 măsurători în urma comenzii unor operatori economici sau la solicitarea Gărzii de Mediu-CJ Harghita.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 17 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care: în localităţile Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 6,80 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la 3,9 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la 10,12 dB(A)), Gheorgheni  (depăşiri cu valori până la 8,54 dB(A)), Topliţa  (depăşiri cu valori până la 1,19 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12 Cârţa (7,06 dB(A)).

Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc are ca activitate de bază supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, stabilite de către Laboratorul de Radioactivitate a Mediului - ANPM. Staţia monitorizează, cu un program de 11 ore/zi, evoluţia radioactivităţii în timp a următorilor factori de mediu: aerosoli - 2 aspiraţii, depuneri atmosferice, apă brută (râul Olt la secţiunea aval Miercurea Ciuc), sol, vegetaţie, precipitaţii prin măsurători beta-globale precum şi debitul dozei gama din mediul înconjurător. Probele zilnice din râul Olt se trimit lunar, împreună cu mostrele de precipitaţii, la LRM – ANPM pentru efectuarea analizelor de tritiu, respectiv la APM Dolj - Staţia de Radioactivitate Craiova pentru efectuarea analizelor gama spectrometrice.

Rezultatele măsurătorilor sunt transmise zilnic, respectiv lunar în formă electronică la ANPM - LRM Bucureşti (Anexa nr. 6).

Se poate constata că la măsurătorile beta-globală valorile maxime măsurate ale factorilor de mediu se situează sub valorile de atenţionare.

#### Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna iulie 2016 au fost finalizate 14 analize ale probelor de sol colectate în zona haldelor de steril minier (SM Voşlăbeni), de lângă depozitele de deşeuri menajere  Odorheiu Secuiesc şi Miercurea Ciuc (folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor) respectiv în rezervaţiile naturale protejate  Muntele de Sare Praid şi PNChBH (folosinţa sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7., din care se poate constata că nu sunt semnalate depăşiri.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii iulie 2016, pe teritoriul judeţului Harghita, au fost înregistrate trei poluări accidentale. Detaliile sunt prezentate în Anexa nr.8, conform raportărilor  APM Harghita transmise la organele superioare potrivit Deciziei ANPM nr.37/2015 privind raportările prevăzute în Ordinul MMP nr.2579/2012 pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (amplasamente Natura 2000), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări;

- în cadrul programului „Casa verde” pentru persoane fizice sunt încheiate contracte de finanţare (reluarea programului pentru anul 2011), sunt preluate dosarele de decontare;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, în SIM, a datelor aferente aplicaţiei VSU respectiv verificarea, validarea datelor înscrise în aplicaţi „Statistica deşeurilor”;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii iulie 2016 s-au eliberat un număr de 5 autorizaţii în domeniul biodiversităţii (pentru recoltare / valorificare / comercializare ciuperci / plante medicinale / fructe), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna iulie 2016 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- scrisoarea Consiliului Judeţean Harghita către Guvernul României privind problematica urşilor în judeţul Harghita;

- relocarea unei familii de urşi în zona oraşului Băile Tuşnad;

- poluarea pârâului Feernic observată prin mortalitate piscicolă în zona comunei Lupeni;

- ştiri privind pregătirea lansării unei noi sesiuni a programului „Casa Verde” şi „Casa Verde Plus”;

- realizarea Planului de Management Integrat al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş;

- realizarea unor lucrări de investiţii din judeţul Harghita, finanţate din bugetele locale sau fonduri europene;

- pregătirea acţiunii de colectare a deşeurilor „Lets Do It!” în data de 24 septembrie;

- prezentarea raportului ISU Harghita, inclusiv tendinţa descrescătoare, faţă de anul precedent, al incendiilor de vegetaţie uscată;

- proiecte în domeniul protecţiei mediului realizate de ONG-uri şi finanţate de Consiliul Judeţean Harghita;

- managementul deşeurilor (discuţii pe marginea realizării staţiei de transfer al deşeurilor Corund; depozitări ilegale a deşeurilor pe domeniul public, pe malul şi albia râurilor; colectarea DEEE în zona Gheorgheniului etc.);

- calitatea aerului, în contextul Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Miercurea Ciuc;

- fonduri alocate pentru acoperirea pagubelor provocate de inundaţii;

- atacuri de urşi la animale domestice, soldate cu pagube materiale (peste 10 porci omorâte în zona Şiclod şi Atid;

- donarea unor câini ciobăneşti la stâne din judeţele Harghita şi Mureş, în cadrul proiectului WolfLife;

- probleme create în domeniul gospodărirea apelor de populaţia crescută de castori în apele râului Olt;

- domeniul silvic (lansarea aplicaţiei pentru telefoane mobile a proiectului „Inspectorul pădurii”; tăieri ilegale de păduri în rapoartele DS Harghita şi amenzile aplicate de jandarmi în acest domeniu; serial de articole despre retrocedarea pădurilor şi efectele ei ecologice   etc.);

- ştiri privind ONG-uri sau instituţii în domeniul mediului şi activitatea acestora (organizarea unei tabere pentru  „rangerii juniori” în PNChBH; proiecte de conectare a pistelor de biciclete din Miercurea Ciuc la unele localităţi apropiate; proiectul Asociaţiei Microregiunii Poganyhavas şi Asociaţiei Vinca Minor pentru  protecţia păşunilor împădurite şi ale arborilor seculari etc.);

- diferite ştiri şi acţiuni din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (spicuiri dintr-un raport privind societăţile străine interesate de defrişările ilegale de păduri virgine din Europa; soarta unei specii de delfin; lansarea unei platforme Greenpeace, pe internet, pentru salvarea pădurilor din România; ziua Plantelor medicinale din Ţinutul Secuiesc etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                       Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna  iulie 2016

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 26,6 | 13,3 | 23,3 | 2,2 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 303,7 | 9,8 | 16,2 | 1,0 |  |  | 0,346 | Circ.rut. | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 770,3 | 24,8 | 44,4 | 1,0 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1207,7 | 39,0 | 63,8 | 1,1 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 2025,7 | 65,3 | 94,8 | 0,7 |  |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 1,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 1,2 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,5 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,0 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,6 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,1 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 0,9 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                           Întocmit,

Kardos Carmen                                                                          Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                        Anexa 1.a – PSed

## Date de calitatea aerului

- luna IULIE 2016 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 05.07.2016-02.08.2016 | 3,3 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 05.07.2016-02.08.2016 | 23,3 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 05.07.2016-02.08.2016 | 5,4 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 30.06.2016-28.07.2016 | 10,7 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 30.06.2016-28.07.2016 | 16,8 |
| 6 | Suseni, carieră | 04.07.2016-01.08.2016 | 10,0 |
| 7 | Sândominic, Faluvege 70 | 04.07.2016-01.08.2016 | 2,7 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 04.07.2016-01.08.2016 | 13,6 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 04.07.2016-01.08.2016 | 6,0 |
| 10 | Tuşnad sat 345 | 05.07.2016-02.08.2016 | 6,2 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                                         Anexa 3a.

APE UZATE

- luna iulie 2016 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / 191400 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,85 11 52,2 12 1,247 6,77 0,17 124,98 459 <20 | 8,06 23 66,4 22 5,363 8,31 0,19 155,27 881 0,8 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 250054 Aut.GA nr.127 din 25.05.2016 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Fosfor total Detergenţi Fenoli Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 50 125 30 2 37 2 5 0,3 500 600 | 7,6 58,6 478 5,42 23,06 88,83 24,60 0,636* 2,240* 0,50* 0,27* - 744,66* 32,16* | 7,7 65 495 6,24 30,05 124,09 30,28 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 25.05.2017 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 50000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Azot amoniacal-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,19 12,80 6,49 48,46 696,00 0,78 SLD 3,60 | 7,30 21,70 79,01 696,00 696,00 3,58 SLD 3,60 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 125662 Aut.GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Mn CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili | - 200 250 150 30 6,5-8,5 2000 20 | - 64,14 32 18,22 10 7,28 533,5 SLD | - 72,68 46 26,14 17 7,6 636 SLD | - Autorizaţia GA valabilă pînă la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,53 340 SLD 10,34 0,89 | 11,1 340 SLD 13,83 1,34 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 1100 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,68 15,4 56,3 2,72 9,58 0,332 | 7,86 21,12 73,15 3,46 12,5 2,12 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 9843 Aut.GA 58/04.03.2015 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Cloruri | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 500 | 7,1 161 561 118,76 292,78 46,20 35,58 647,19 | 7,1 218 576 147,91 364,41 58,30 40,11 992,88 | - Autorizaţia GA expirată la 04.03.2016, în curs de reînnoire |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                                Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna iulie 2016 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | Con-duct. | TDS | pH | Alcalinitate | Acidi tate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO2- | NO3- | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | (S/ cm | mg/l | Unit pH | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 01.07-04.07.2016 | 4,4 | 28,1 | 14,0 | 7,19 | 0,197 | 0,113 | 0,161 | 1,064 | 2,266 | 0,220 | 0,418 | 0,034 | 1,484 | 0,868 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 04.07-05.07.2016 | 10,4 | 12,4 | 6,2 | 6,91 | 0,058 | 0,067 | 0,162 | 0,062 | 0,284 | 0,024 | 0,226 | 0,018 | 0,711 | 0,601 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 18.07-19.07.2016 | 4,3 | 21,8 | 10,9 | 6,96 | 0,121 | 0,067 | 0,133 | 0,444 | 1,517 | 0,182 | 1,120 | 0,028 | 0,625 | 0,197 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 01.07-04.07.2016 | 6,7 | 15,5 | 7,8 | 7,08 | 0,094 | 0,067 | 0,198 | 1,257 | 1,051 | 0,091 | 0,292 | 0,030 | 1,150 | 0,855 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 04.07-06.07.2016 | 3,1 | 34,2 | 17,1 | 7,28 | 0,134 | 0,098 | 0,308 | 0,299 | 0,051 | 0,115 | 1,051 | 0,075 | 1,758 | 1,172 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 01.07-29.07.2016 | 44,8 | 79,0 | 39,5 | 7,10 | 0,403 | 0,460 | 0,258 | 0,179 | 3,435 | 0,140 | 1,125 | 0,128 | 2,723 | 2,344 |
| Joseni st. meteo | 01.07-01.08.2016 | 37,0 | 38,8 | 19,4 | 7,13 | 0,258 | 0,262 | 0,240 | 0,099 | 0,774 | 0,101 | 0,665 | 0,058 | 1,700 | 1,274 |
| Topliţa st. meteo | 01.07-01.08.2016 | 59,8 | 67,4 | 33,7 | 7,40 | 0,506 | 0,284 | 0,406 | 0,784 | 2,421 | 0,380 | 0,892 | 0,271 | 1,739 | 3,531 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              				Întocmit,

Kardos Carmen                                                                     Gecző Terezia

APM HARGHITA                                                                                                                                               Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

Iulie 2016

| Nr. |  | Nivel de zgomot echivalent | Valoarea curbei de zgomot | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | Cz [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis | Depăşire | Măsurat | Admis | Depăşire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 69.56 | 65 | 4.56 | 66 | 60 | 6 | 45.35 | 89.66 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 59.76 | 65 | - | 56 | 60 | - | 50.19 | 73.93 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 71.80 | 65 | 6.80 | 68 | 60 | 8 | 54.75 | 93.21 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 75.65 | 70 | 5.65 | 72 | 65 | 7 | 44.44 | 102.30 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 70.89 | 65 | 5.89 | 69 | 60 | 9 | 52.69 | 82.39 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 66.59 | 65 | 1.59 | 63 | 60 | 3 | 37.78 | 66.59 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 68.52 | 65 | 3.52 | 68 | 60 | 8 | 48.17 | 87.90 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 52.56 | 60 | - | 49 | 55 | - | 44.28 | 66.26 |
| 9 | Cristuru Secuiesc - centru | 65.31 | 65 | 0.31 | 62 | 60 | 2 | 42.36 | 84.45 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 68.9 | 65 | 3.9 | 66 | 60 | 6 | 48.20 | 86.01 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 71.18 | 65 | 6.18 | 67 | 60 | 7 | 64.26 | 86.72 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 67.33 | 65 | 2.33 | 64 | 60 | 4 | 49.36 | 67.33 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 75.12 | 65 | 10.12 | 73 | 60 | 13 | 53.19 | 91.71 |
| 14 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 73.54 | 65 | 8.54 | 72 | 60 | 12 | 44.44 | 89.16 |
| 15 | Gheorgheni - centru | 63.95 | 65 | - | 61 | 60 | 1 | 49.83 | 80.13 |
| 16 | Topliţa - centru | 66.19 | 65 | 1.19 | 62 | 60 | 2 | 53.16 | 83.51 |
| 17 | DJ 123D – Săncrăieni | 65.16 | 65 | 0.16 | 63 | 60 | 3 | 33.56 | 65.16 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 65.46 | 65 | 0.46 | 62 | 60 | 2 | 41.45 | 85.11 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 68.79 | 65 | 3.79 | 66 | 60 | 6 | 30.68 | 88.19 |
| 20 | DN 12 - Cărţa | 72.06 | 65 | 7.06 | 69 | 60 | 9 | 48.77 | 91.64 |
| Măsurători de zgomot contra cost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 7 |  |

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                              Péter Ildikó

# APM Harghita                                                                                                                                                                       Anexa 6.

# Tabel centralizator statistic

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc

###### IULIE  2016

| Factori de mediu | UM | Valoarea de | Valoarea maximă măsurată | Depăşiri % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atenţionare | Avertizare |  |  |
| Măsurători beta-globale, imediate |
| (Aerosoli atmosferici, Asp.I=asp(02-07) Asp.IV=asp(08-13) | Bq/m3 | 10 | 50 | 9,5 1,5 | - |
| (Depuneri atmosferice | Bq/m2xzi | 200 | 1000 | 1,4 | - |
| (Apă brută, râul Olt | Bq/m3 | 2000 | 5000 | 4,86 | - |
| Măsurători debit doza gama |
| (Debit doza gama | (Gy/h= (Sv/h | 0,250 | 1.0 | 0,143 | - |

Observaţii:

Numărul de analize beta globale efectuate  = 133

Numărul de analize doza gama absorbită = 744

Numărul de indicatori ai analizelor beta globale efectuate  = 381

Numărul de indicatori ai analizelor dozei gama absorbită = 2232

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,		     	            Întocmit,

Kardos Carmen			                                Imets Ildikó

APM Harghita           															                                                                                                 Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂŢII SOLULUI

- luna iulie 2016  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | A dân cime -cm- | pH | Con ducti vitate µS/cm | Subst org. % | Hu-mus % | NO3 ppm | NH4 ppm | P tot % | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
| 1 | Rezervaţia Muntele de Sare Praid | 5 | 8,10 |  |  |  |  |  |  | 7,6 | SLD | 18,1 | 25,8 | 59,8 | 645 | 52,8 |
| 2 | Rezervaţia Muntele de Sare Praid | 30 | 8,74 |  |  |  |  |  |  | 6,0 | SLD | 19,0 | 29,0 | 30,5 | 597 | 53,1 |
| 3 | Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş | 5 | 6,23 |  |  |  |  |  |  | 12,0 | SLD | 22,8 | 35,9 | 56,4 | 348 | 42,2 |
| 4 | Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş | 30 | 6,17 |  |  |  |  |  |  | 11,5 | SLD | 23,8 | 34,7 | 58,6 | 370 | 43,2 |
|  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |
| 1 | SM Voşlăbeni, lângă halda de steril | 5 | 7,82 |  |  |  |  |  |  | 6,2 | SLD | 14,0 | 21,2 | 48,8 | 433 | 26,6 |
| 2 | SM Voşlăbeni, lângă halda de steril | 30 | 7,91 |  |  |  |  |  |  | 8,0 | SLD | 15,8 | 18,4 | 48,3 | 478 | 25,8 |
| 3 | Odorheiu Secuiesc, lângă depozitul de deşeuri menajere, pct.1 | 5 | 8,46 |  |  |  |  |  |  | 24,0 | SLD | 28,7 | 31,5 | 86,2 | 618 | 46,8 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, lângă depozitul de deşeuri menajere, pct.1 | 30 | 8,17 |  |  |  |  |  |  | 36,1 | SLD | 52,2 | 32,4 | 143,5 | 620 | 67,5 |
| 5 | Odorheiu Secuiesc, lângă depozitul de deşeuri menajere, pct.2 | 5 | 8,03 |  |  |  |  |  |  | 42,3 | SLD | 83,2 | 31,3 | 153,5 | 648 | 60,9 |
| 6 | Odorheiu Secuiesc, lângă depozitul de deşeuri menajere, pct.2 | 30 | 8,36 |  |  |  |  |  |  | 4,9 | SLD | 23,5 | 33,4 | 54,6 | 541 | 39,4 |
| 7 | Miercurea Ciuc, lângă halda de deşeuri menajere – pct.1 | 5 | 8,23 |  |  |  |  |  |  | 41,6 | 0,8 | 56,4 | 29,8 | 165,2 | 648 | 56,6 |
| 8 | Miercurea Ciuc, lângă halda de deşeuri menajere – pct.1 | 30 | 8,37 |  |  |  |  |  |  | 52,2 | 1,2 | 50,3 | 26,3 | 206,5 | 747 | 42,2 |
| 9 | Miercurea Ciuc, lângă halda de deşeuri menajere – pct.2 | 5 | 8,81 |  |  |  |  |  |  | 30,7 | 0,4 | 33,4 | 22,2 | 112,1 | 424 | 42,8 |
| 10 | Miercurea Ciuc, lângă halda de deşeuri menajere – pct.2 | 30 | 8,41 |  |  |  |  |  |  | 32,7 | 0,7 | 54,4 | 27,3 | 243,5 | 490 | 54,6 |
|  |  | CMA cf. Ordinului MMGA nr.344/2004 pentru nămolurile destinate pentru utilizare în agricultură |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 | 500 | 100 | 2000 | - | 500 |

SLD-sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                             Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia

APM Harghita                                                                                                                                                                                                            Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- iulie 2016 –

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri intreprinse/ sancţiuni | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| 15.07.2016 , ora 13,10 (APM_HR nr.5843/2016) | Râul Târnava Mare, aval pod beton armat pentru acces în localitatea Porumbenii Mici, comuna Porumbeni | 01.07.2016, ora 10,00- 06.07.2016 ora 13,00 | Apă: râul Târnava Mare | PRIMĂRIA Porumbeni, judeţul Harghita | Ape uzate neepurate | - Defecţiune la pompa de ape uzate fecaloid-menajere | ABA Mureş, Târgu Mureş | - Stoparea evacuării neconforme prin vidanjarea staţiei de pompare în vederea eliminării deversării de ape uzate - Sancţiune contravenţională pentru Primăria Porumbeni în valoare de 40000 lei | - SGA Mureş a prelevat probe de apă - Pompa a fost repusă în funcţiune la data de 13 iulie 2016 |
| -12.07.2016, ora 09,34 (APM_HR nr.5739/2016) -15.07.2016, ora 09,34 (APM_HR nr.5848/2016-finală) | Pârâul Racu, comuna Racu, la cca.2 km amonte de confluenţa cu râul Olt | 11.07.2016 ora 14,30 | Apă: pârâul Racu | SC LEMECO SA Miercurea Ciuc, punct de lucru Staţia de spălare sortare Racu, judeţul Harghita | Apă uzată tehnologică rezultat din procesul de spălare şi sortare agregate minerale, cu conţinut de argilă | - Manevre greşite în procesul tehnologic | SGA Harghita, Miercurea Ciuc | - Stoparea evacuării, cu termen imediat | - Nu s-a semnalat mortalitate piscicolă |
| -19.07.2016, ora 09,22 (APM_HR nr.5924/2016) -20.07.2016, ora 12,54 (APM_HR nr.5953/2016-analize) | Pârâul Feernic, comuna Lupeni, aval staţia de epurare Lupeni. Sector afectat: Morăreni-Cădaciu-Cobăteşti-Şimoneşti-Rugăneşti | 18.07.2016 ora 17,00 | Apă: pârâul Feernic, aval staţia de epurare Lupeni | SC GOSCOM LUPENI SRL, Lupeni, judeţul Harghita | Ape uzate fecaloid-menajere şi industriale insuficient epurate | - Nefuncţionarea, în parametri normali, a staţiei de epurare, care a dus la evacuarea de ape uzate fecaloid-menajere şi industriale insuficient epurate. - Treapta biologică funcţionează defectuos nefiind prezent nămol activ. | ABA Mureş | - montarea conductei de evacuare a apelor uzate între punctul de evacuare a staţiei şi punctul de descărcare în pârâul Feernic - aducerea la parametri optimi de funcţionare a staţiei de epurare în vederea încadrării indicatorilor de calitate ai apelor uzate în limitele autorizate - avertisment aplicat SC GOSCOM LUPENI SRL, Lupeni, judeţul Harghita | - SGA Mureş a prelevat probe de apă |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                      Întocmit,

Kardos Carmen							                                              Török Péter