MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna august 2016 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  8000  din 29 septembrie 2016

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna august 2016 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna august 2016, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna august 2016 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 53 determinări de pulberi totale în suspensie – PTS, din care 31 la Miercurea Ciuc şi 22 la Gheorgheni, incluzând 2 probe a câte 3 zile si 1 probă de 4 zile. Nu au fost înregistraţi depăşiri, faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc prevăzută în STAS 12574/ 1987;

- 10 probe de pulberi sedimentabile; nu au fost înregistrată depăşiri, faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului  în luna  august 2016 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna august 2016 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 6,05 | 6,05 | - | - | - | 95,9 |
| NO | μg/m3 | 2,48 | 9,83 | - | - | - | 92,8 |
| NO2 | μg/m3 | 7,63 | 24,93 | - | - | - | 93,1 |
| NOx | μg/m3 | 11,42 | 33,08 | - | - | - | 93,1 |
| O3 | μg/m3 | 43,72 | 94,61 | Valoare ţintă | - | - | 95,9 |
| Benzen | μg/m3 | 0,61 | 2,35 | - | - | - | 98,7 |
| PM10 gravimetric | μg/m3 | 9,87 | 16,90 | Valoare limită zilnică | - | 1 | 100 |
| PM2,5 gravimetric | μg/m3 | 6,19 | 12,13 | - | - | - | 100 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna august 2016 sunt următoarele:

| Staţia: | HR-1 - Date validate |
| --- | --- |
| Luna: | AUGUST 2016 |
|  | SO2 | NO | NOX | NO2 | O3 | Benzene | PM10 grav | PM2,5 grav |
| Ziua | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 |
| 1 | 5 K | 2 K | 9 K | 6 K | 56 K | 0,65 K | 12 K | 12,13 K |
| 2 | 4 K | 2 K | 8 K | 4 K | 45 K | 0,56 K | 13 K | 8,09 K |
| 3 | 4 K | 2 K | 8 K | 4 K | 35 K | 0,47 K | 9 K | 5,86 K |
| 4 | 5 K | 2 K | 8 K | 4 K | 36 K | 0,46 K | 11 K | 6,96 K |
| 5 | 5 K | 3 K | 15 K | 10 K | 44 K | 0,71 K | 12 K | 6,81 K |
| 6 | 5 K | 2 K | 9 K | 5 K | 50 K | 0,76 K | 12 K | 7,91 K |
| 7 | 4 K | 2 K | 11 K | 8 K | 44 K | 0,75 K | 8 K | 8,72 K |
| 8 | 5 K | 2 K | 9 K | 6 K | 47 K | 0,49 K | 9 K | 6,54 K |
| 9 | 5 K | 2 K | 11 K | 7 K | 38 K | 0,67 K | 11 K | 8,84 K |
| 10 | 4 K | 2 K | 10 K | 6 K | 38 K | 0,75 K | 12 K | 9,31 K |
| 11 | 4 K | 2 K | 9 K | 6 K | 40 K | 0,50 K | 6 K | 5,11 K |
| 12 | 4 K | 2 K | 9 K | 5 K | 34 K | 0,47 K | 1 K | 1,19 K |
| 13 | 4 K | 2 K | 9 K | 6 K | 39 K | 0,47 K | 5 K | 4,57 K |
| 14 | 4 K | 2 K | 11 K | 7 K | 38 K | 0,69 K | 7 K | 6,85 K |
| 15 | 5 K | 3 K | 13 K | 9 K | 35 K | 0,63 K | 6 K | 5,63 K |
| 16 | 4 K | 2 K | 12 K | 9 K | 37 K | 0,53 K | 4 K | 0,91 K |
| 17 | 4 K | 3 K | 14 K | 10 K | 43 K | 0,55 K | 6 K | 5,84 K |
| 18 | 4 K | 2 K | 11 K | 8 K | 48 K | 0,33 K | 5 K | 5,57 K |
| 19 | 5 K | 3 K | 15 K | 9 K | 39 K | 0,61 K | 12 K | 9,51 K |
| 20 | 4 K | 3 K | 14 K | 10 K | 41 K | 0,72 K | 13 K | 9,12 K |
| 21 | 4 K | 3 K | 13 K | 9 K | 46 K | 0,71 K | 14 K | 7,65 K |
| 22 | 4 K | 3 K | 15 K | 11 K | 52 K | 0,65 K | 15 K | 8,28 K |
| 23 | 4 K | 2 K | 12 K | 8 K | 47 K | 0,53 K | 11 K | 4,45 K |
| 24 | 4 K | 2 K | 11 K | 7 K | 52 K | 0,48 K | 10 K | 4,1 K |
| 25 | 4 K | 2 K | 9 K | 5 K | 53 K | 0,50 K | 8 K | 0,91 K |
| 26 | 4 K | 3 K | 12 K | 8 K | 46 K | 0,82 K | 12 K | 4,81 K |
| 27 | 4 K | 3 K | 15 K | 10 K | 50 K | 0,83 K | 12 K | 4,7 K |
| 28 | 5 K | 3 K | 14 K | 10 K | 48 K | 0,79 K | 13 K | 4,32 K |
| 29 | 5 K | 3 K | 15 K | 11 K | 46 K | 0,74 K | 17 K | 5,41 K |
| 30 | 5 K | 3 K | 15 K | 11 K | 42 K | 0,81 K | 13 K | 5,26 K |
| 31 | 4 K | 2 K | 10 K | 7 K | 46 K | 0,47 K | 11 K | 6,52 K |
| Media | 4,41 | 2,48 | 11,42 | 7,63 | 43,72 | 0,61 | 9,87 | 6,19 |
| Legenda: | K = average OK | D = data not sufficient |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna august 2016:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna august 2016 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna august 2016:

În luna august 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna august 2016:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna august se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna august 2016:

În luna august 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna august 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna august 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna luna august 2016:

În luna august media înregistrată  este de 0,61 µg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna august 2016:

În luna august 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 determinat gravimetric.

Numărul total de depăşiri înregistrate de la începutul anului până în luna august este de 1. Valorile măsurate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| nume statie | luna | zi din luna | valoare concentratie | contor (nr total de depasiri de la inceputul anului) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-01 | Aprilie | 6-apr. | 61,42 | 1 |

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna august 2016:

Captura de date validate pentru luna august este de 100 %.

Evoluţia mediilor zilnice determinate în luna august este prezentată în graficul de mai jos:

Media calculată pentru luna august este de 6,19 µg/m3.

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător valoarea limită pentru perioada de mediere de un an la particulele în suspensie PM2,5  este de 25 µg/m3.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul îconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna august 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 12 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 12 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc - 3 probe, Odorheiu Secuiesc, Joseni câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii august 2016 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 6,25-7,25.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii august 2016 au fost efectuate un număr de 18 de măsurători sonometrice.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 12 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care: în localităţile Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 6,26 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  3,13 dB(A)), Gheorgheni  (depăşiri cu valori până la 8,24 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12 Cârţa (8,47 dB(A)).

Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc are ca activitate de bază supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, stabilite de către Laboratorul de Radioactivitate a Mediului - ANPM. Staţia monitorizează, cu un program de 11 ore/zi, evoluţia radioactivităţii în timp a următorilor factori de mediu: aerosoli - 2 aspiraţii, depuneri atmosferice, apă brută (râul Olt la secţiunea aval Miercurea Ciuc), sol, vegetaţie, precipitaţii prin măsurători beta-globale precum şi debitul dozei gama din mediul înconjurător. Probele zilnice din râul Olt se trimit lunar, împreună cu mostrele de precipitaţii, la LRM – ANPM pentru efectuarea analizelor de tritiu, respectiv la APM Dolj - Staţia de Radioactivitate Craiova pentru efectuarea analizelor gama spectrometrice.

Rezultatele măsurătorilor sunt transmise zilnic, respectiv lunar în formă electronică la ANPM - LRM Bucureşti (Anexa nr. 6).

Se poate constata că la măsurătorile beta-globală valorile maxime măsurate ale factorilor de mediu se situează sub valorile de atenţionare.

#### Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna august 2016 au fost finalizate 2 analize ale probelor de sol colectate în zona haldelor de steril minier (SM Harghita Băi), respectiv 14 probe din rezervaţiile naturale protejate  Valea de Mijloc Tuşnad, Vrabia Tuşnad, Beneş Tuşnad, Nadas Tuşnad, Tinovul Luci, Borsaros Sâncrăieni, Lacul Sfânta Ana – Tinovul Mohoş (folosinţa sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7., din care se poate constata că nu sunt semnalate depăşiri.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii august 2016, pe teritoriul judeţului Harghita, nu au fost înregistrate poluări accidentale.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (amplasamente Natura 2000), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări;

- în cadrul programului „Casa verde” pentru persoane fizice sunt încheiate contracte de finanţare (reluarea programului pentru anul 2011), sunt preluate dosarele de decontare;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, în SIM, a datelor aferente aplicaţiei VSU respectiv verificarea, validarea datelor înscrise în aplicaţi „Statistica deşeurilor”;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii august 2016 s-a eliberat o singură autorizaţie în domeniul biodiversităţii (pentru recoltare / valorificare / comercializare ciuperci / plante medicinale / fructe), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna august 2016 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- pagube produse de urşi în zona localităţilor Odorheiu Secuiesc-Cristuru Secuiesc;

- cazul ursului atacator împuşcat pe timpul unei partide de vânătoare de mistreţ;

- arderea anvelopelor uzate – o nouă metodă de îndepărtarea urşilor de livezi;

- fenomenul de mortalitate piscicolă, observată în luna iulie pe pârâul Feernic, încă nu a fost elucidată;

- se caută surse de finanţare pentru efectuarea unor lucrări de modernizare la staţia de epurare a comunei Lupeni care este, după investigaţiile jurnaliştilor, o sursă de poluare a pârâului Feernic;

- realizarea unor lucrări de investiţii din judeţul Harghita, finanţate din bugetele locale sau fonduri europene (lucrări la sistemele de apă potabilă, canalizare, modernizări de infrastructură, drumuri la Plăieşii de Jos, Lunca de Sus, Lunca de Jos, Tomeşti, Voşlăbeni etc.) ;

- managementul deşeurilor (colectarea deşeurilor după zilele municipiului Miercurea Ciuc; eforturile Primăriei Odorheiu Secuiesc pentru dezafectarea unui teren privat de deşeurile menajere depozitate ilegal; etc.);

- cazuri noi de inundaţii pe teritoriul judeţului Harghita;

- dezbatere publică şi prelucrarea observaţiilor privind Stategia de mobilitate a municipiului Miercurea Ciuc;

- despre reabilitarea/amenajarea băii locale Madicsa din comuna Cârţa;

- ilegalitatea privind arderea „sezonieră” a miriştilor; intensificarea controalelor Gărzii de Mediu;

- Facultatea de Ingineria Mediului, în cadrul Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc anunţă o nouă perioadă de înscriere pentru locurile neocupate în sesiunea de vară;

- ştiri privind ONG-uri sau instituţii în domeniul mediului şi activitatea acestora (promovarea deplasării cu biciclete în raza municipiului Odorheiu Secuiesc, activităţi ale unor ONG-uri în domeniul protecţiei mediului etc.);

- diferite ştiri şi acţiuni din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (spicuiri din ştirile agenţiilor de presă străină în domeniul mediului; apariţia, în România, unei specii de vultur (zăganul), după o „dispariţie” de cca.80 de ani etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                               Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna august 2016

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 11.1 | 5.6 | 8.6 | 0.4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 385.2 | 12.4 | 21.1 | 1.3 |  |  | 0.356 | Circ.rut. | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 720.5 | 23.2 | 37.9 | 0.9 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1111.8 | 35.9 | 62.5 | 0.9 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0.8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1892.7 | 61.1 | 106.8 | 0.9 |  |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1.1 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.6 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.6 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.1 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.9 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1.4 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                                                         Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                      Anexa 1.a – PSed

## Date de calitatea aerului

- luna August 2016 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 02.08.2016 - 30.08.2016 | 2.5 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 02.08.2016 - 30.08.2016 | 8.6 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 02.08.2016 - 30.08.2016 | 3.3 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 28.07.2016 – 29.08.2016 | 11.9 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 28.07.2016 – 29.08.2016 | 8.8 |
| 6 | Suseni, carieră | 01.08.2016 - 01.09.2016 | 5.8 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 01.08.2016 - 01.09.2016 | 3.0 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 01.08.2016 - 01.09.2016 | 10.9 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 01.08.2016 - 01.09.2016 | 5.2 |
| 10 | Tuşnad sat 345 | 02.08.2016 - 30.08.2016 | 8.7 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                       Întocmit,

Kardos Carmen                                                     Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                   Anexa 3a.

APE UZATE

- luna august 2016 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / 187650 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,9 8 51,3 13 0,67 7,11 0,18 117,28 658 <20 | 8,24 13 72,7 21 3,68 8,86 0,31 154,07 724 2,8 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 250054 Aut.GA nr.127 din 25.05.2016 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Fosfor total Detergenţi Fenoli Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 25 125 30 2 37 2 5 0,3 500 600 | 7,7 55,5 454 4,05 22,44 78,99 21,15 0,022* 1,450* 0,55* 0,25* - - 15,93* | 7,8 68 469 6,64 26,88 105,67 28,84 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 25.05.2017 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 50000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Azot amoniacal-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,19 12,80 6,49 48,46 696,00 0,78 SLD 3,60 | 7,30 21,70 79,01 696,00 696,00 3,58 SLD 3,60 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 115530 Aut.GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Mn CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili | - 200 250 150 30 6,5-8,5 2000 20 | - 68,2 34,4 22,3 17,36 7,62 687 5,9 | - 73 41 26,45 25 7,9 802 7,4 | - Autorizaţia GA valabilă pînă la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,53 340 SLD 10,34 0,89 | 11,1 340 SLD 13,83 1,34 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 110262090 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,44 13,5 58,5 1,92 10,8 0,582 | 7,75 20,6 74,6 3,00 13,7 1,96 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 9843 Aut.GA 58/04.03.2015 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 | 7,1 161 561 118,76 292,78 46,20 35,58 | 7,1 218 576 147,91 364,41 58,30 40,11 | - Autorizaţia GA expirată la 04.03.2016, în curs de reînnoire |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                                Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                   Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna august 2016 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | Con-duct. | TDS | pH | Alcalinitate | Acidi tate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO2- | NO3- | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | (S/ cm | mg/l | Unit pH | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 01.08-02.08.2016 | 2.1 | 73.9 | 37.0 | 6.87 | 0.340 | 0.160 | 0.678 | 4.684 | 4.942 | 0.595 | 4.822 | 0.081 | 4.332 | 1.485 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 02.08-04.08.2016 | 2.1 | 35.5 | 17.7 | 6.70 | 0.166 |  | 0.317 | 0.902 | 2.041 | 0.185 | 1.716 | 0.134 | 2.360 | 1.283 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 10.08-11.08.2016 | 7.5 | 25.1 | 12.5 | 6.70 | 0.148 | 0.089 | 0.096 | 0.640 | 1.751 | 0.101 | 0.316 | 0.026 | 1.055 | 0.476 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 11.08-12.08.2016 | 9.4 | 17.8 | 8.9 | 6.27 | 0.060 | 0.062 | 0.262 | 0.171 | 0.604 | 0.043 | 0.231 | 0.042 | 0.825 | 0.579 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 13.08-15.08.2016 | 0.9 | 69.0 | 34.5 | 7.25 |  |  | 0.710 | 4.517 | 6.249 | 0.556 | 2.806 |  | 5.738 | 0.458 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 17.08-18.08.2016 | 11.7 | 16.4 | 8.2 | 6.33 | 0.060 | 0.056 | 0.090 | 0.226 | 0.626 | 0.054 | 0.213 | 0.027 | 0.746 | 1.965 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 22.08-24.08.2016 | 26.9 | 24.8 | 12.4 | 6.25 | 0.078 | 0.071 | 0.436 | 0.343 | 1.242 | 0.118 | 0.320 | 0.049 | 1.348 | 0.777 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 30.08-31.08.2016 | 17.0 | 22.0 | 11.0 | 6.81 | 0.101 | 0.071 | 0.137 | 1.379 | 1.026 | 0.208 | 0.266 | 0.028 | 1.118 | 0.235 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 01.08-05.08.2016 | 7.1 | 34.5 | 17.3 | 6.56 | 0.112 | 0.102 | 0.118 | 0.236 | 1.172 | 0.088 | 0.383 | 0.105 | 2.622 | 2.386 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 10.08-12.08.2016 | 19.6 | 19.8 | 9.9 | 6.41 | 0.052 | 0.084 | 0.260 | 0.147 | 0.432 | 0.029 | 0.256 | 0.028 | 1.167 | 0.831 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 13.08-15.08.2016 | 1.0 | 50.1 | 25.1 | 6.97 |  |  | 0.708 | 1.654 | 1.372 | 0.167 | 2.839 |  | 4.259 | 3.245 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 22.08-24.08.2016 | 40.0 | 23.3 | 11.7 | 6.30 | 0.034 | 0.089 | 0.784 | 0.111 | 0.522 | 0.036 | 0.224 | 0.042 | 1.356 | 1.050 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 29.07-29.08.2016 | 128.5 | 85.2 | 42.7 | 6.93 | 0.365 | 0.546 | 0.643 | 0.350 | 4.725 | 0.103 | 0.626 | 0.163 | 2.739 | 0.248 |
| Joseni st. meteo | 01.08-01.09.2016 | 78.0 | 41.7 | 20.9 | 6.87 | 0.269 | 0.275 | 0.662 | 0.646 | 0.578 | 0.099 | 0.313 | 0.045 | 1.200 | 1.761 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              		Întocmit,

Kardos Carmen                                                                                                  Gecző Terezia

APM HARGHITA                                                                                                                                  Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

August 2016

| Nr. |  | Nivel de zgomot echivalent | Valoarea curbei de zgomot | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | Cz [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis | Depăşire | Măsurat | Admis | Depăşire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 69.59 | 65 | 4.59 | 66 | 60 | 6 | 44.89 | 90.03 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 57.64 | 65 | - | 53 | 60 | - | 50.81 | 75.63 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 70.39 | 65 | 5.39 | 67 | 60 | 7 | 51.68 | 83.19 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 67.61 | 70 | - | 63 | 65 | - | 46.09 | 93.90 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.26 | 65 | 6.26 | 68 | 60 | 8 | 53.89 | 85.42 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 66.52 | 65 | 1.52 | 63 | 60 | 3 | 44.95 | 86.20 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 58.57 | 65 | - | 55 | 60 | - | 44.81 | 74.93 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 53.90 | 60 | - | 49 | 55 | - | 47.65 | 76.34 |
| 9 | Cristuru Secuiesc - centru | - | 65 | - | - | 60 | - | - | - |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | - | 65 | - | - | 60 | - | - | - |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 67.29 | 65 | 2.29 | 64 | 60 | 4 | 48.26 | 79.88 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 68.13 | 65 | 3.13 | 64 | 60 | 4 | 45.50 | 82.34 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 63.48 | 65 | - | 60 | 60 | - | 51.22 | 78.44 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 73.24 | 65 | 8.24 | 73 | 60 | 13 | 47.85 | 98.79 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 69.23 | 65 | 4.23 | 67 | 60 | 7 | 43.12 | 81.74 |
| 16 | Topliţa - centru | 64.51 | 65 | - | 61 | 60 | 1 | 47.80 | 80.83 |
| 17 | DJ 123D – Săncrăieni | 68.59 | 65 | 3.59 | 63 | 60 | 3 | 33.56 | 65.16 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 66.92 | 65 | 1.92 | 65 | 60 | 5 | 37.62 | 85.35 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 67.42 | 65 | 2.42 | 64 | 60 | 4 | 37.94 | 84.35 |
| 20 | DN 12 - Cărţa | 73.47 | 65 | 8.47 | 71 | 60 | 11 | 32.95 | 91.66 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | - |  |

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                 Péter Ildikó

# APM Harghita                                                                                                                                                     Anexa 6.

# Tabel centralizator statistic

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc

###### AUGUST  2016

| Factori de mediu | UM | Valoarea de | Valoarea maximă măsurată | Depăşiri % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atenţionare | Avertizare |  |  |
| Măsurători beta-globale, imediate |
| (Aerosoli atmosferici, Asp.I=asp(02-07) Asp.IV=asp(08-13) | Bq/m3 | 10 | 50 | 9,5 1,8 | - |
| (Depuneri atmosferice | Bq/m2xzi | 200 | 1000 | 25,3 | - |
| (Apă brută, râul Olt | Bq/m3 | 2000 | 5000 | < 263 | - |
| Măsurători debit doza gama |
| (Debit doza gama | (Gy/h= (Sv/h | 0.250 | 1.0 | 0,142 | - |

Observaţie: Semnul „<” înseamnă că valoarea  măsurată se află sub limita de detecţie a aparatului de măsurare folosit.

Numărul de analize beta globale efectuate  = 132

Numărul de analize doza gama absorbită = 744

Numărul de indicatori ai analizelor beta globale efectuate  = 380

Numărul de indicatori ai analizelor dozei gama absorbită = 2232

Şef serv. MONITORIZARE,		                               	            Întocmit,

Kardos Carmen			                                                 Imets Ildikó

APM Harghita           															                                                                                                     Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂŢII SOLULUI

- luna august 2016  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | A dân cime -cm- | pH | Con ducti vitate µS/cm | Subst org. % | Hu-mus % | NO3 ppm | NH4 ppm | P tot % | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
| 1 | Rezervaţia Valea de Mijloc Tuşnad | 5 | 6.09 |  |  |  |  |  |  | 7.9 | SLD | 19.2 | 18.4 | 41.4 | 216 | 21.0 |
| 2 | Rezervaţia Valea de Mijloc Tuşnad | 30 | 6.22 |  |  |  |  |  |  | 4.4 | SLD | 19.8 | 14.0 | 43.5 | 240 | 23.7 |
| 3 | Rezervaţia Beneş Tuşnad | 5 | 8.04 |  |  |  |  |  |  | 6.3 | SLD | 40.9 | 38.9 | 79.2 | 580 | 59.8 |
| 4 | Rezervaţia Beneş Tuşnad | 30 | 8.35 |  |  |  |  |  |  | 5.9 | SLD | 40.2 | 40.3 | 80.4 | 634 | 61.3 |
| 5 | Rezervaţia Vrabia Tuşnad | 5 | 6.35 |  |  |  |  |  |  | 8.8 | SLD | 8.5 | 9.3 | 32.7 | 185 | 19.6 |
| 6 | Rezervaţia Vrabia Tuşnad | 30 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 5.3 | SLD | 6.5 | 7.1 | 32.1 | 211 | 17.2 |
| 7 | Rezervaţia Nádas Tuşnad | 5 | 5.57 |  |  |  |  |  |  | 6.5 | SLD | 5.9 | 6.8 | 25.9 | 202 | 12.2 |
| 8 | Rezervaţia Nádas Tuşnad | 30 | 5.61 |  |  |  |  |  |  | 4.6 | SLD | 4.6 | 7.3 | 18.5 | 184 | 11.5 |
| 9 | Rezervaţia Tinovul Luci Sâncrăieni | 5 | 5.09 |  |  |  |  |  |  | 7.4 | SLD | 14.3 | 7.9 | 67.8 | 698 | 13.2 |
| 10 | Rezervaţia Tinovul Luci Sâncrăieni | 30 | 4.87 |  |  |  |  |  |  | 13.1 | SLD | 13.5 | 8.2 | 67.1 | 800 | 15.9 |
| 11 | Rezervaţia botanică Borsáros Sâncrăieni | 5 | 7.54 |  |  |  |  |  |  | SLD | SLD | 15.6 | 5.5 | 45.7 | 662 | 15.2 |
| 12 | Rezervaţia botanică Borsáros Sâncrăieni | 30 | 7.64 |  |  |  |  |  |  | SLD | SLD | 9.4 | 1.2 | 23.9 | 799 | 7.6 |
| 13 | Rezervaţia Lacul Sfânta Ana - Tinovul Mohoş | 5 | 5.56 |  |  |  |  |  |  | 17.9 | 0.5 | 13.8 | 7.5 | 23.7 | 105 | 14.2 |
| 14 | Rezervaţia Lacul Sfânta Ana - Tinovul Mohoş | 30 | 5.28 |  |  |  |  |  |  | 16.1 | SLD | 12.8 | 8.0 | 26.4 | 96 | 15.2 |
|  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |
| 1 | SM Harghita Băi- lângă haldă de steril | 5 | 7.05 |  |  |  |  |  |  | 14.0 | SLD | 31.6 | 8.1 | 71.3 | 284 | 16.5 |
| 2 | SM Harghita Băi- lângă haldă de steril | 30 | 5.79 |  |  |  |  |  |  | 4.7 | SLD | 23.4 | 7.1 | 78.7 | 357 | 16.2 |
|  |  | CMA cf. Ordinului MMGA nr.344/2004 pentru nămolurile destinate pentru utilizare în agricultură |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 | 500 | 100 | 2000 | - | 500 |

SLD-sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                             Întocmit,

Kardos Carmen                                                                                Gecző Terezia

APM Harghita                                                                                                                                                              Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- august 2016 –

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri intreprinse/ sancţiuni | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |

Obs.    În cursul lunii august 2016, pe teritoriul judeţului Harghita, nu au fost înregistrate poluări accidentale.

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                      Întocmit,

Kardos Carmen							                                                   Török Péter