MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna octombrie 2016 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  9414  din 22 noiembrie 2016

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna octombrie 2016 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna octombrie 2016, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna octombrie 2016 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 52 determinări de pulberi totale în suspensie – PTS, din care 31 la Miercurea Ciuc şi 21 la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 3 zile. Nu au fost înregistrate depăşiri, faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc prevăzută în STAS 12574/ 1987;

- 10 probe de pulberi sedimentabile; nu au fost înregistrate depăşiri, faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna octombrie 2016 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna octombrie 2016 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,37 | 10,94 | - | - | - | 77,8 |
| NO | μg/m3 | 2,87 | 23,14 | - | - | - | 65,0 |
| NO2 | μg/m3 | 10,04 | 37,08 | - | - | - | 65,0 |
| NOx | μg/m3 | 14,35 | 60,85 | - | - | - | 65,0 |
| O3 | μg/m3 | 37,37 | 83,31 | Valoare ţintă | - | - | 65,5 |
| Benzen | μg/m3 | 1,42 | 6,57 | - | - | - | 34,1 |
| PM2,5 gravimetric | μg/m3 | 8,27 | 17,98 | - | - | - | 87,1 |

În luna octombrie, din cauza unor defecţiuni tehnice şi a întreţinerii aparaturii nu a fost atinsă captura de date la unii poluanţi monitorizaţi iar pentru PM10 determinat gravimetric şi automat nu sunt date pentru luna octombrie.

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna octombrie 2016 sunt următoarele:

| Staţia: | HR-1 - Date validate |
| --- | --- |
| Luna: | OCTOMBRIE 2016 |
|  | SO2 | NO | NOX | NO2 | O3 | Benzene | PM2,5grav. |
| Ziua | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 |
| 1 | 4 K | 3 K | 18 K | 14 K | 38 K | 1,90 K | 13,45 K |
| 2 | 4 K | 2 K | 14 K | 11 K | 35 K | 2,13 K | 15,44 K |
| 3 | 4 K | 4 K | 20 K | 14 K | 27 K | 2,51 K | 17,98 K |
| 4 | 4 K | 2 K | 9 K | 6 K | 56 K | 0,77 K | 4,53 K |
| 5 | 4 K | 2 K | 9 K | 6 K | 49 K | 0,56 K | 1,62 K |
| 6 | 4 K | 4 K | 18 K | 12 K | 50 K | 1,24 K | 6,91 K |
| 7 | 6 K | 4 K | 27 K | 20 K | 45 K | 2,15 K | 13,66 K |
| 8 | 4 K | 2 K | 10 K | 7 K | 53 K | 0,94 K | 6,51 K |
| 9 | 5 K | 3 K | 11 K | 7 K | 56 K | 1,28 K | 8,64 K |
| 10 | 4 K | 3 K | 21 K | 16 K | 47 K | 1,60 K | 13,38 K |
| 11 | 4 K | 3 K | 16 K | 12 K |  | 0,74 K | 9,58 K |
| 12 | 5 K | 2 K | 10 K | 7 K | 57 K | 0,23 K | 0,54 K |
| 13 | 4 K | 2 K | 13 K | 10 K | 41 K |  | 2,62 K |
| 14 | 4 K | 3 K | 28 K | 24 K | 14 K |  | 5,43 K |
| 15 | 5 K | 4 K | 19 K | 12 K | 14 K |  | 13,2 K |
| 16 | 4 K | 2 K | 14 K | 10 K | 18 K |  | 5,97 K |
| 17 | 4 K | 2 K | 13 K | 10 K | 36 K |  | 1,81 K |
| 18 | 4 K | 4 K | 19 K | 14 K | 25 K |  | 9,58 K |
| 19 | 5 K | 3 K | 13 K | 8 K | 25 K |  | 13,65 K |
| 20 | 4 K | 2 K | 10 K | 7 K | 31 K |  | 6,33 K |
| 21 | 4 K | 3 K | 11 K | 7 K | 27 K |  | 6,87 K |
| 22 | 4 K | 2 K | 8 K | 5 K | 32 K |  | 4,97 K |
| 23 | 4 K | 2 K | 8 K | 5 K | 24 K |  | 9,22 K |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 8,5 K |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 12,03 K |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 7,96 K |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 2,8 K |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5 K |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4 K |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4 K |  |  |  |  |  |  |
| Media | 4,37 | 2,87 | 14,35 | 10,04 | 37,37 | 1,42 | 8,27 |
| Legendă: | K = media OK | D = date insuficiente |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna octombrie 2016:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna octombrie 2016 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna octombrie 2016:

În luna octombrie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna octombrie 2016:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna octombrie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna octombrie 2016:

În luna octombrie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna octombrie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna octombrie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna luna octombrie 2016:

În luna octombrie media înregistrată  este de 1,42 µg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna octombrie 2016:

Captura de date validate pentru luna octombrie este de 87,1 %.

Evoluţia mediilor zilnice determinate în luna octombrie este prezentată în graficul de mai jos:

Media calculată pentru luna septembrie este de 8,27 µg/m3.

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător valoarea limită pentru perioada de mediere de un an la particulele în suspensie PM2,5  este de 25 µg/m3.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul îconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna octombrie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 14 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 6 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc - 5 probe, Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii octombrie 2016 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 4,61-7,37.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii octombrie 2016 au fost efectuate un număr de 23 de măsurători sonometrice, din care 2 la solicitarea unor operatori economici din judeţul Harghita.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 14 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care: în localităţile Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 8,85 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  5,62 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  4,24 dB(A)), Gheorgheni  (depăşiri cu valori până la 6,97 dB(A)), Topliţa  (depăşiri cu valori până la 0,05 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12 Cârţa (9,98 dB(A)).

Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc are ca activitate de bază supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, stabilite de către Laboratorul de Radioactivitate a Mediului - ANPM. Staţia monitorizează, cu un program de 11 ore/zi, evoluţia radioactivităţii în timp a următorilor factori de mediu: aerosoli - 2 aspiraţii, depuneri atmosferice, apă brută (râul Olt la secţiunea aval Miercurea Ciuc), sol, vegetaţie, precipitaţii prin măsurători beta-globale precum şi debitul dozei gama din mediul înconjurător. Probele zilnice din râul Olt se trimit lunar, împreună cu mostrele de precipitaţii, la LRM – ANPM pentru efectuarea analizelor de tritiu, respectiv la APM Dolj - Staţia de Radioactivitate Craiova pentru efectuarea analizelor gama spectrometrice.

Rezultatele măsurătorilor sunt transmise zilnic, respectiv lunar în formă electronică la ANPM - LRM Bucureşti (Anexa nr. 6).

Se poate constata că la măsurătorile beta-globală valorile maxime măsurate ale factorilor de mediu se situează sub valorile de atenţionare.

#### Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna octombrie nu au fost efectuate analize ale probelor de sol.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii octombrie 2016, pe teritoriul judeţului Harghita, nu au fost înregistrate poluări accidentale.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (amplasamente Natura 2000), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări;

- în cadrul programului „Casa verde” pentru persoane fizice sunt încheiate contracte de finanţare (reluarea programului pentru anul 2011), sunt preluate dosarele de decontare;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, în SIM, a datelor aferente aplicaţiei VSU respectiv verificarea, validarea datelor înscrise în aplicaţi „Statistica deşeurilor”, colectarea uleiului uzat, ambalajelor, demararea colectării datelor referitoare la substanţele chimice periculoase respectiv inventarul şi modul de gestionare a PCB;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii octombrie 2016 nu s-au eliberat autorizaţii în domeniul biodiversităţii (pentru recoltare / valorificare / comercializare ciuperci / plante medicinale / fructe), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna octombrie 2016 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- dezbatere publică privind PUG Gheorgheni, discuţii asupra Strategiei de dezvoltare a municipiului Miercurea Ciuc;

- serie de articole privind demararea, desfăşurarea şi alte aspecte a Programului „Casa verde” în judeţul Harghita;

- domeniul silvic (modificări legislative privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;tăieri ilegale de material lemnos provenite din furt în valoare de cca.242 mii lei; conferinţă organizată la Praid în domeniul silviculturii; reprezentanţii judeţelor BV, MS, CV şi HR solicită cote de vânîtoare proporţionale  în cazul urşilor etc.);

- dezbatere publică la Miercurea Ciuc, în organizarea MMAP, pentru analiza cadrului normativ referitor la reducerea poluării cu nitriţi, posibilităţi de accesare a fondurilor pentru gestionarea gunoiului de grajd;

- perspective de dezvoltare în Situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos;

- lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuit la Miercurea Ciuc;

- atacuri şi pagube produse de urşi şi lupi în judeţul Harghita;

- managementul deşeurilor (modificarea legislaţiei ăn domeniul gestionării deşeurilor; acţiunea de debarasare pe mai multe zile organizată de ECO Csik şi Primăria Miercurea Ciuc etc.);

- activitatea desfăşurată de Centrul de reabilitare a urşilor orfani de la Bălan;

- studenţii Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc efectuează analize de aer în vederea stabilirii zonelor poluate ale municipiului;

- ştiri privind ONG-uri sau instituţii în domeniul mediului şi activitatea acestora (Şcoală verde la Odorheiu Secuiesc; acţiuni educative şi prezentări pentru elevi cu teme de biodiversitate etc.);

- diferite ştiri şi acţiuni din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (insula de deşeuri plastice în Oceanul Pacific etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                 Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna octombrie 2016

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 7,5 | 3,8 | 6,8 | 0,3 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 568,4 | 18,3 | 26,9 | 1,0 |  |  | 0.298 | Circ.rut. | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 357,0 | 11,5 | 20,0 | 0,7 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1241,8 | 40,1 | 57,1 | 0,9 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 1,0 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 2719,2 | 87,7 | 148,4 | 1,0 |  |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,3 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,6 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,3 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 1,2 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1,1 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,5 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                           Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                         Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna octombrie 2016 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 29.09.2016 - 04.11.2016 | 0,7 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 29.09.2016 - 04.11.2016 | 6,8 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 29.09.2016 - 04.11.2016 | 1,6 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 28.09.2016 - 31.10.2016 | 2,8 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 28.09.2016 - 31.10.2016 | 8,9 |
| 6 | Suseni, carieră | 03.10.2016 - 03.11.2016 | 2,0 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 03.10.2016 - 03.11.2016 | 5,1 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 03.10.2016 - 03.11.2016 | 7,4 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 03.10.2016 - 03.11.2016 | 7,5 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 29.09.2016 - 04.11.2016 | 2,2 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                         Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                       Anexa 3a.

APE UZATE

- luna octombrie 2016 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / 286803 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,8 18,0 52,57 16,0 3,18 11,13 1,0 99,85 560,38 <20 | 8,08 30 91,4 28 13,136 14,99 3,58 153,2 729 7,6 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 309925 Aut.GA nr.127 din 25.05.2016 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Fosfor total Detergenţi Azot total Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 25 125 30 2 37 2 5 15 500 600 | 7,70 26,28 413,00 4,48 21,34 85,12 18,36 0,40* 16,16* 0,06* 0,24* 4,94* 177,30* 29,76* | 8,00 64 446 5,29 28,27 128,23 33,24 0,42 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 25.05.2017 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 53000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Azot amoniacal-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,28 11,55 6,00 34,71 579,00 0,10 0,32 2,80 | 7,70 15,60 8,00 47,83 579,00 0,16 0,32 2,80 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 110334 Aut.GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitraţi | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 91,35 36,5 17,68 12,8 7,5 573 3,1 21,7 1,14 8,86 | 145 54 28,31 22 7,7 622 6,2 21,7 1,14 8,86 | - Autorizaţia GA valabilă pînă la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,53 340 SLD 10,34 0,89 | 11,1 340 SLD 13,83 1,34 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 29674 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,5 5,00 25,00 0,951 13,7 0,624 | 7,75 17,2 28,3 2,91 27,4 0,745 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 11691 Aut.GA 58/04.03.2015 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Cloruri | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 500 | 7,5 98 418 125,65 261,40 61,40 - 302,24 |  | - Autorizaţia GA expirată la 04.03.2016, în curs de reînnoire |

SLD – sub limita detectabilă

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                     Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                    Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna octombrie 2016 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | Con-duct. | TDS | pH | Alcalinitate | Acidi tate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO2- | NO3- | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | (S/ cm | mg/l | Unit pH | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 03.10-05.10.2016 | 1,9 | 29,2 | 14,6 | 7,37 | 0,072 | 0,124 | 0,289 | 2,167 | 1,400 | 0,150 | 1,908 | 0,127 | 1,707 | 0,741 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 07.10-09.10.2016 | 7,1 | 10,9 | 5,4 | 6,08 | 0,054 | 0,067 | 0,446 | 0,277 | 0,179 | 0,017 | 0,386 | 0,108 | 0,778 | 0,719 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 10.10-11.10.2016 | 45,8 | 9,4 | 4,7 | 5,22 | 0,031 | 0,080 |  |  |  |  | 0,116 | 0,033 | 0,117 | 0,230 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 12.10-13.10.2016 | 26,4 | 6,9 | 3,5 | 5,20 | 0,018 | 0,080 |  |  |  |  | 0,026 | 0,015 | 0,236 | 0,065 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 14.10-17.10.2016 | 22,0 | 15,3 | 7,6 | 4,69 | 0,036 | 0,089 |  |  |  |  | 0,239 | 0,048 | 0,813 | 0,254 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 24.10-27.10.2016 | 12,2 | 30,6 | 15,3 | 6,06 | 0,264 | 0,133 |  |  |  |  | 3,682 | 0,09 | 0,446 | 0,000 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 07.10-09.10.2016 | 7,5 | 29,2 | 14,6 | 6,20 | 0,081 | 0,138 | 0,159 | 0,846 | 1,352 | 0,090 | 1,144 | 0,115 | 3,389 | 1,844 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 10.10-14.10.2016 | 73,0 | 9,2 | 4,6 | 4,95 | 0,022 | 0,084 |  |  |  |  | 0,105 | 0,012 | 0,147 | 0,086 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 14.10-17.10.2016 | 26,0 | 18,1 | 9,0 | 4,61 | 0,034 | 0,075 |  |  |  |  | 0,591 | 0,033 | 0,572 | 0,188 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 21.10-23.10.2016 | 0,4 | 110,0 | 55,0 | 6,93 |  |  |  |  |  |  | 9,931 |  | 5,229 |  |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 24.10-28.10.2016 | 14,9 | 9,7 | 4,8 | 5,29 | 0,085 | 0,080 |  |  |  |  | 0,152 | 0,073 | 0,516 | 0,534 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 30.09-31.10.2016 | 43,0 | 108,4 | 54,2 | 6,90 | 0,735 | 0,666 |  |  |  |  | 1,231 | 2,319 | 2,301 | 3,586 |
| Joseni st meteo | 03.10-03.11.2016 | 83,4 | 41,7 | 20,9 | 6,92 | 0,493 | 0,488 |  |  |  |  | 2,029 | 0,078 | 1,690 | 4,454 |
| Topliţa st. meteo | 03.10-03.11.2016 | 81,6 | 51,3 | 25,6 | 6,83 | 0,596 | 0,511 |  |  |  |  | 0,892 | 0,385 | 1,163 | 4,295 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                        Intocmit,

Kardos Carmen                                                                            Gecző Terezia

APM HARGHITA                                                                                                                                                  Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

Octombrie 2016

| Nr. |  | Nivel de zgomot echivalent | Valoarea curbei de zgomot | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | Cz [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis | Depăşire | Măsurat | Admis | Depăş ire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 68.37 | 65 | 3.37 | 66 | 60 | 6 | 47.22 | 86.84 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 57.03 | 65 | - | 53 | 60 | - | 49.12 | 74.76 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 73.85 | 65 | 8.85 | 71 | 60 | 11 | 51.77 | 96.51 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 62.90 | 70 | - | 59 | 65 | - | 45,81 | 87.23 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.65 | 65 | 6.65 | 69 | 60 | 9 | 50.61 | 86.56 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 67.49 | 65 | 2.49 | 65 | 60 | 5 | 41.53 | 84,12 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 62.59 | 65 | - | 59 | 60 | - | 47.13 | 76.57 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 50.42 | 60 | - | 46 | 55 | - | 44.58 | 66.15 |
| 9 | Cristuru Secuiesc - centru | 70.62 | 65 | 5.62 | 67 | 60 | 7 | 49.86 | 90.56 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 69.77 | 65 | 4.77 | 66 | 60 | 6 | 50.09 | 91.47 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 69.24 | 65 | 4.24 | 66 | 60 | 6 | 57,87 | 81.56 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 69.10 | 65 | 4.10 | 65 | 60 | 5 | 57.55 | 86.77 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 65,51 | 65 | 0,51 | 62 | 60 | 2 | 53,29 | 81.98 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 63.84 | 65 | - | 60 | 60 | - | 45.69 | 81.05 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 71.97 | 65 | 6.97 | 69 | 60 | 9 | 42.38 | 91.10 |
| 16 | Topliţa - centru | 65.05 | 65 | 0.05 | 62 | 60 | 2 | 47.17 | 79.63 |
| 17 | DJ 123D – Săncrăieni | 67.60 | 65 | 2.60 | 65 | 60 | 5 | 28.45 | 84.54 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 63.74 | 65 | - | 60 | 60 | - | 40.05 | 80,02 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 69.90 | 65 | 4,90 | 67 | 60 | 7 | 44.06 | 84.16 |
| 20 | DN 12 - Cărţa | 74.98 | 65 | 9.98 | 73 | 60 | 13 | 38.92 | 93.77 |
| 21 | SC Emer Com SRL (la limita incintei) | 63.93 | 65 | - | 61 | 60 | 1 | 47.58 | 83,44 |
| Comparare interlaboratoare în domeniul măsurării zgomotului ambiant (Bran) | 1 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 2 |  |

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                        Péter Ildikó

# APM Harghita                                                                                                                                                               Anexa 6.

# Tabel centralizator statistic

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc

###### OCTOMBRIE  2016

| Factori de mediu | UM | Valoarea de | Valoarea maximă măsurată | Depăşiri % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atenţionare | Avertizare |  |  |
| Măsurători beta-globale, imediate |
| (Aerosoli atmosferici, Asp.I=asp(02-07) Asp.IV=asp(08-13) | Bq/m3 | 10 | 50 | 9,2 4,6 | - |
| (Depuneri atmosferice | Bq/m2xzi | 200 | 1000 | 1,5 | - |
| (Apă brută, râul Olt | Bq/m3 | 2000 | 5000 | 434 | - |
| Măsurători debit doza gama |
| (Debit doza gama | (Gy/h= (Sv/h | 0.250 | 1.0 | 0,141 | - |

Observaţie:

Numărul de analize beta globale efectuate  = 132

Numărul de analize doza gama absorbită = 744

Numărul de indicatori ai analizelor beta globale efectuate  = 380

Numărul de indicatori ai analizelor dozei gama absorbită =   2232

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                     	            Întocmit,

Kardos Carmen			                                                           Imets Ildikó