MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna februarie 2017 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  2732  din 17 martie 2017

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna februarie 2017 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna februarie 2017, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna februarie 2017 s-au efectuat următoarele determinări:

- 56 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 48 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 28 la Miercurea Ciuc şi 20 la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 3 zile. Faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc -prevăzută în STAS 12574/ 1987- au fost înregistrate 17 depăşiri, din care 7 la Miercurea Ciuc (în zilele de 2-3, 11-13, 17 şi 19 februarie) şi 10 la Gheorgheni (în zilele de 1-2, 13-14, 16-19 şi 27-28 februarie);

- 10 probe de pulberi sedimentabile; nu au fost înregistrate depăşiri, faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna  februarie 2017 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna februarie 2017 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 5,81 | 14,87 | - | - | - | 93,1 |
| NO | μg/m3 | 3,17 | 27,99 | - | - | - | 81,2 |
| NO2 | μg/m3 | 21,76 | 67,48 | - | - | - | 81,2 |
| NOx | μg/m3 | 26,46 | 108,66 | - | - | - | 81,2 |
| O3 | μg/m3 | 56,20 | 163,33 | Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore | 1 | 1 | 95,0 |
| CO | mg/m3 | 0,94 | 3,86 | - | - | - | 92,5 |
| PM10 automat | μg/m3 | 25,62 | 99,49 | VL | 6 | 9 | 92,8 |
| PM10 gravimetric | μg/m3 | 40,26 | 132,58 | VL | 6 | 11 | 78,6 |
| PM2,5 gravimetric | μg/m3 | 46,70 | 157,99 | - | - | - | 100 |
| Benzen | μg/m3 | 2,10 | 8,45 | - | - | - | 16.2 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna februarie 2017 sunt următoarele:

|  | HR-1 - Date validate |
| --- | --- |
|  | FEBRUARIE 2017 |
|  | SO2 | NO | NOX | NO2 | CO | O3 | Benzen | PM10 aut | PM10 gr | PM2.5 |
| ziua | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 |
| 1 | 6,6 | 4,3 | 42,3 | 35,8 | 1,64 | 47 |  | 62,0 | 89.3 | 90.3 |
| 2 | 7,3 | 6,6 | 57,0 | 47,0 | 2,82 | 41 |  | 99,5 | 132.6 | 155.0 |
| 3 | 7,4 | 4,6 | 44,1 | 37,1 | 2,26 | 45 |  | 5,5 |  | 124.3 |
| 4 | 6,6 | 2,2 | 13,3 | 10,1 | 0,12 | 59 |  |  |  | 10.1 |
| 5 | 5,2 | 2,8 | 17,3 | 13,0 | 0,44 | 26 |  |  |  | 22.4 |
| 6 | 5,2 | 3,0 | 16,8 | 12,4 |  | 44 |  | 7,3 |  | 15.3 |
| 7 | 5,2 | 3,0 | 18,0 | 13,4 | 0,33 | 28 |  | 7,5 | 11.4 | 12.9 |
| 8 | 5,2 | 2,5 | 14,6 | 10,8 | 0,25 | 41 |  | 5,0 | 8.9 | 8.5 |
| 9 | 4,4 | 2,4 | 13,4 | 9,8 | 0,07 | 72 |  | 5,1 | 6.7 | 8.6 |
| 10 | 5,4 | 2,5 | 19,2 | 15,4 | 0,38 | 75 |  | 15,2 | 18.8 | 21.0 |
| 11 | 6,4 | 4,3 | 32,5 | 25,9 | 1,89 | 62 |  | 66,1 |  | 80.6 |
| 12 | 6,4 | 3,4 | 29,8 | 24,6 | 1,90 | 59 |  | 70,8 |  | 79.5 |
| 13 | 6,6 | 5,5 | 41,7 | 33,5 | 2,40 | 56 |  | 14,1 | 80.8 | 102.3 |
| 14 | 7,1 | 4,9 | 47,7 | 40,3 | 2,57 | 56 |  | 19,5 | 93.0 | 128.7 |
| 15 | 4,7 | 2,7 | 26,0 | 21,9 | 0,65 | 44 |  | 17,5 | 34.0 | 36.6 |
| 16 | 5,2 | 2,9 | 26,4 | 22,0 | 0,78 | 59 |  | 22,7 | 42.5 | 42.6 |
| 17 | 6,7 | 5,1 | 47,4 | 39,7 | 2,41 | 73 |  | 76,9 | 109.6 | 102.7 |
| 18 | 5,6 | 2,8 | 34,3 | 30,0 | 2,07 | 79 |  | 65,9 | 97.1 | 109.7 |
| 19 | 5,4 | 2,4 | 19,6 | 16,1 | 0,72 | 59 |  | 27,4 | 43.2 | 42.8 |
| 20 | 5,2 | 3,5 | 24,8 | 19,6 | 0,60 | 40 |  | 14,1 | 26.5 | 28.6 |
| 21 | 5,0 | 2,2 | 13,5 | 10,2 | 0,25 | 67 |  | 7,6 | 4.4 | 5.4 |
| 22 | 3,1 |  |  |  | 0,31 | 64 | 1,74 | 10,0 | 3.1 | 6.1 |
| 23 | 7,2 |  |  |  | 0,06 | 70 | 1,14 | 7,0 | 9.8 | 9.3 |
| 24 | 8,8 | 0,5 | 8,5 | 9,7 | 0,05 | 73 |  | 6,8 | 8.8 | 10.7 |
| 25 | 4,4 | 0,5 | 9,2 | 9,7 | 0,01 | 70 |  | 11,8 | 3.1 | 4.7 |
| 26 | 4,7 | 0,5 | 10,7 | 10,0 | 0,11 | 64 | 0,83 | 6,2 | 8.6 | 13.8 |
| 27 | 5,0 | 1,9 | 16,7 | 13,8 | 0,19 | 55 | 2,07 | 5,2 | 20.5 | 22.6 |
| 28 | 5,2 | 0,1 | 11,7 | 11,6 | 0,39 | 46 | 4,74 | 9,3 | 32.7 | 12.6 |
| Med | 5,8 | 2,9 | 25,3 | 20,9 | 0,95 | 56 | 2,10 | 25,6 | 40.3 | 48.3 |
| min | 3,1 | 0,5 | 8,5 | 9,7 | 0,01 | 26 | 0,83 | 5.0 | 3.1 | 4.7 |
| max | 8,8 | 6,6 | 57,0 | 47,0 | 2,82 | 79 | 4,74 | 99,5 | 132.6 | 155.0 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna februarie 2017:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna februarie 2017 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna februarie 2017:

În luna februarie 2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna februarie 2017:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna februarie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna februarie 2017:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna februarie 2017 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna februarie 2017:

În luna februarie  2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna februarie 2017 a  fost înregistrată o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna februarie 2017

În perioada în care a funcţionat  pompa  au fost înregistrate 6 depăşiri a valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna februarie  2017

În luna februarie 2017 în perioada în care a funcţionat analizorul PM10 au fost  înregistrate 6 depăşiri a valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna februarie  2017:

Captura de date validate pentru luna februarie este de 100%.

Evoluţia mediilor zilnice determinate în luna  februarie  este prezentată în graficul de mai jos:

Media calculată pentru luna februarie este de 46,70 µg/m3.

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător valoarea limită pentru perioada de mediere de un an la particulele în suspensie PM2,5  este de 25 µg/m3.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna februarie 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 7 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 2 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii februarie 2017 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 3,85-6,79.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii februarie 2017 au fost efectuate un număr de 23 de măsurători sonometrice, din care 3 la solicitarea unor operatori economici din judeţul Harghita.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 15 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care: în localităţile Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 8,0 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  13,43 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  2,96 dB(A)), Gheorgheni  (depăşiri cu valori până la 6,65 dB(A)), Topliţa  (depăşiri cu valori până la 0,71 dB(A)),  iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12 Cârţa (9,21 dB(A)).

Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului de către Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare şi măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creşteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în staţia automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii şi maxime în luna ianuarie,

comparativ cu luna februarie 2017

Din Fig. 1. se observă că valoarea medie lunară a debitului dozei gama este puţin mai scăzută decât în  luna anterioară, valoarea maximă lunară este puţin mai ridicată în luna februarie dar nu se atinge valoarea de atenţionare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurători întârziate).

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

| a. Aspiraţia de noapte 02:00 – 07:00 | b. Aspiraţia de zi 08:00 -13:00 |
| --- | --- |

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate –

valori medii şi maxime în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2017

Toate valorile activităţii beta globale imediate a aerosolilor de noapte şi de zi s-au situat sub valoarea de atenţionare de 10 Bq/mc. Valorile medii lunare cât şi valorile maxime lunare au fost puţin mai scăzute în luna februarie faţa de valorile din luna ianuarie in cazul ambelor aspiraţii.

Activităţi specifice ale Radonului şi Toronului

Activitatea specifică a Radonului şi Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice, care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului şi Toronului în atmosferă este puternic influenţată de variaţia diurnă a curenţilor de aer. Astfel, cele mai mari concentraţii în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspiraţie 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineaţă, când apare o perioadă de acalmie a curenţilor de aer. Odată cu creşterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenţii de convecţie, care contribuie la dispersia Radonului şi Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

| a. Aspiraţia de noapte 02:00 – 07:00 | b. Aspiraţia de zi 08:00-13:00 |
| --- | --- |

Fig. 3. Activităţi specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii şi maxime în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2017

a. Aspiraţia de noapte 02:00 – 07:00           b. Aspiraţia de zi 08:00-13:00

Fig. 4. Activităţi specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare şi maxime zilnice în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2017

Analizând fig. 3. şi 4. se observă că valorile medii lunare a Radonului şi Toronului, atât pe timp de zi, cât şi de noapte, au variat în limite normale faţă de cele din luna anterioară.

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

| a. Aspiraţia de noapte 02:00 – 07:00 | b. Aspiraţia de zi 08:00-13:00 |
| --- | --- |

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2017

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi şi de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi şi fig. 2).

Valorile medii lunare cât şi valorile maxime lunare  pentru ambele aspiraţii, au variat în limite normale faţă de cele din luna anterioar dar au fost puţin mai ridicate decât in luna anterioară.

Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede – precipitaţii)

S.S.R.M. prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile şi precipitaţii), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferici, activitati beta globale imediate

- valori medii şi maxime în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2017

Valorile medii ale activităţii  beta globale  imediate se află sub limita de detecţie a aparatului de măsurare  ca şi în luna anterioara.

Valorile maxime lunare se situează la 2 Bq/mp.zi ,în luna ianuarie toate valorile maxime au fost sub limita de detecţie a aparatului de măsurare.

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate au fost puţin mai scăzute faţă de valorile din luna anterioară.

Valorile maxime ale activitătii beta globale întârziate au fost identice cu cele din luna ianuarie.

Radioactivitatea apelor

Program  standard: Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi  măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul OLT, la intrarea în ora 09.

Valorile medii cât şi valorile maxime ale activităţii beta globale imediate la apă  de suprafaţă  se află sub limita de detetcţie a aparatului de măsurare atât în luna februarie cât şi în luna ianuarie.

Fig. 8. Apa de suprafaţă, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate la apa de suprafaţă cât şi  valorile maxime ale activităţii beta globale întârziate  au  fost puţin mai ridicate faţă de valorile medii şi maxime din luna anterioară.

Radioactivitatea solului

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str.Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna  februarie toate valorile medii şi maxime lunare s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsurare. În luna ianuarie nu s-au efectuat măsurători beta globale la acest  factor de mediu pentru că solul a fost acoperit cu zăpadă, a fost foarte îngheţat şi nu s-a putut preleva.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii februarie 2017, pe teritoriul judeţului Harghita, nu au fost înregistrate poluări accidentale.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (toate documentaţiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, în SIM, a datelor aferente aplicaţiei VSU respectiv verificarea, validarea datelor înscrise în aplicaţi „Statistica deşeurilor”, colectarea uleiului uzat, ambalajelor, demararea colectării datelor referitoare la substanţele chimice periculoase respectiv inventarul şi modul de gestionare a PCB;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii februarie  2017 nu s-au eliberat autorizaţii în domeniul biodiversităţii (pentru recoltare / valorificare / comercializare ciuperci / plante medicinale / fructe), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna februarie 2017 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- strategia de dezvoltare a judeţului Harghita, perioada 2017-2020;

- domeniul silvic (serial privind furtul de material lemnos în judeţul Harghita; sancţiuni aplicate; programe de împădurire, reîmpădurire etc.);

- managementul deşeurilor (proiectul SMID – proiect drum ocolitor pentru depozitul Remetea; litigiu pentru locaţia staţiei de transfer deşeuri Corund; colectare selectivă a deşeurilor; taxa de depozitare deşeuri; salubrizarea localităţilor etc.);

- amenajarea unui număr de 18 containere de deşeuri la Băile Tuşnad care nu permit accesul urşilor;

- dezvoltarea infrastructurilor în judeţul Harghita (alimentare cu apă Lueta, Plăieşii de Jos; proiectul unei CT cu biomasă la Mădăraş);

- pagube de inundaţii în zona Gheorgheni în urma ploilor abundente;

- program „mentor” pentru tineret al Asociaţiei Microregiunea „Poganyhavas”;

- lansarea concursului foto „Ziua Mondială a zonelor umede” ediţia 2017 (comunicat APM Harghita);

- lansarea concursului „Lets be ECO”, în organizarea GNM şi Lets do It România;

- termoizolarea locuinţelor în localităţile judeţului Harghita;

- şedinţa ordinară a Colegiul Prefecturii, având tema pregătirii pentru gestionarea pagubelor produse de animalele sălbatice;

- ştiri privind activitatea ONG-urilor din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (pericolul aplicării procedurilor de infrigement pentru neînchiderea a peste 65 depozite urbane neconforme în România – situaţia nu este cazul în judeţul Harghita; cascada de apă termală Topliţa – obiectiv turistic etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                    Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna februarie 2017

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 4,0 | 2,0 | 2,6 | 1,3 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 28 |  |  | 852,1 | 30,4 | 54,9 | 1,1 |  |  | 0.531 | Circ.rut. | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 28 |  |  | 776,9 | 27,7 | 76,5 | 0,9 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 28 | 7 | 25,0 | 2825,9 | 100,9 | 254,9 | 0,9 | 0,9 | 3 |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 28 | 10 | 35,71 | 4174,3 | 149,1 | 336,0 | 0,8 | 0,7 | 4 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 3,5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,4 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1,3 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,6 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                 Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                    Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna februarie 2017 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 30.01.2017 - 01.03.2017 | 1,4 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 30.01.2017 - 01.03.2017 | 2,6 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 30.01.2017 - 01.03.2017 | 1,7 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 31.01.2017 - 27.02.2017 | 6,3 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 31.01.2017 - 27.02.2017 | 8,3 |
| 6 | Suseni, carieră | 01.02.2017 - 02.03.2017 | 0,6 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 01.02.2017 - 02.03.2017 | 0,2 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 01.02.2017 - 02.03.2017 | 7,2 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 01.02.2017 - 02.03.2017 | 5,5 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 30.01.2017 - 01.03.2017 | 2,3 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                                 Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                              Anexa 3a.

APE UZATE

- luna februarie 2017 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 152361 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,74 11,67 57,03 17,00 0,406 10,66 0,44 201,06 786,00 < 20,0 | 8,32 16 78,6 18 0,952 11,45 0,66 216,28, 856 8,0 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 291142 Aut.GA nr.127 din 25.05.2016 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 50 125 30 2 37 15 2 5 500 600 | 7,60 36,35 393,00 4,39 17,65 90,17 13,09 0,07* 4,39* 0,03* 0,50* 7,94* 248,22* 23,04* | 7,80 45,00 418,00 5,02 25,33 120,31 21,38 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 25.05.2017 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 53000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,28 13,67 6,20 32,26 748,00 0,10 0,70 2,80 | 7,40 17,00 7,00 42,41 748,00 0,16 0,70 2,80 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 91371 Aut.GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitraţi | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 108,00 31,25 14,14 16,89 7,44 504 6,4 25,0 2,9 27,9 | 140 38 17,45 30,0 8,0 542 6,4 25 2,9 27,9 | - Autorizaţia GA valabilă pînă la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,53 340 SLD 10,34 0,89 | 11,1 340 SLD 13,83 1,34 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 23508 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,2 6,17 64,9 2,7 9,74 0,164 | 7,52 15,3 66,5 4,43 10,3 0,56 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 6527 Aut.GA 277/06.10.2016 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 | 7,4 129 1017 92,60 305,68 63,40 24,13 | 7,5 156 1086 113,53 422,05 115,36 30,29 | - Autorizaţia GA valabilă până la 30.06.2017 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                                           Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna februarie 2017 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/ cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 08.02.2017- 09.02.2017 | 15.55 | 3.91 | 25.8 | 0.088 | 0.040 | 0.368 | 0.064 | 0.207 | 0.022 | 1.808 | 0.917 | 0.454 | 0.063 | 12.9 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 08.02.2017- 09.02.2017 | 19.32 | 3.85 | 36.6 | 0.110 | 0.020 | 1.148 | 0.090 | 0.766 | 0.047 | 2.174 | 1.411 | 0.426 | 0.035 | 18.3 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 14.02.2017- 20.02.2017 | 7.73 | 4.04 | 41.2 | 0.066 | 0.080 | 2.279 | 0.120 | 1.234 | 0.090 | 3.835 | 1.953 | 0.897 | 0.137 | 20.6 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 13.02.2017- 20.02.2017 | 6.60 | 5.20 | 20.8 | 0.132 | 0.060 | 1.494 | 0.139 | 1.098 | 0.054 | 2.869 | 2.017 | 0.734 | 0.091 | 10.4 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 31.01.2017-27.02.2017 | 26.6 | 6.44 | 91.0 | 0.528 | 0.480 | 0.804 | 0.667 | 6.679 | 0.213 | 2.378 | 3.389 | 1.345 | 0.486 | 45.5 |
| Topliţa st meteo | 01.02.2017-02.03.2017 | 32.3 | 6.79 | 121.4 | 0.968 | 0.880 | 4.087 | 0.966 | 1.420 | 0.172 | 5.602 | 3.126 | 1.330 | 1.202 | 60.7 |
| Joseni st. meteo | 01.02.2017-02.03.2017 | 24.5 | 6.79 | 70.8 | 0.264 | 0.300 | 2.501 | 2.208 | 1.970 | 0.425 | 4.374 | 1.943 | 2.770 | 0.337 | 35.4 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                       Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                                                 Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

Februarie 2017

| Nr. |  | Nivel de zgomot echivalent | Valoarea curbei de zgomot | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | Cz [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis | Depășire | Măsurat | Admis | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 73.01 | 65 | 8.01 | 71 | 60 | 11 | 53.35 | 96.82 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 56.90 | 65 | - | 52 | 60 | - | 51.08 | 68.76 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 70.59 | 65 | 5.59 | 67 | 60 | 7 | 54.22 | 88.35 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 66.19 | 70 | - | 63 | 65 | - | 47.88 | 89.89 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.84 | 65 | 6.84 | 70 | 60 | 10 | 55.56 | 84.85 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 71.70 | 65 | 6.70 | 69 | 60 | 9 | 49.44 | 89.01 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 58.00 | 65 | - | 54 | 60 | - | 45.16 | 74.03 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 50.87 | 60 | - | 48 | 55 | - | 44.97 | 64.51 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru (*salvare) | 78.43 | 65 | 13.43 | 79 | 60 | 19 | 48.35 | 108.51 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 68.31 | 65 | 3.31 | 65 | 60 | 5 | 45.93 | 86,15 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 67.96 | 65 | 2.96 | 65 | 60 | 5 | 57.07 | 78.94 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 67.68 | 65 | 2.68 | 64 | 60 | 4 | 55.20 | 87.83 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 65.47 | 65 | 0,47 | 62 | 60 | 2 | 55.53 | 86.25 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 65.23 | 65 | 0,23 | 62 | 60 | 2 | 48.39 | 81.39 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 71.65 | 65 | 6.65 | 69 | 60 | 9 | 54.23 | 85.76 |
| 16 | Topliţa - centru | 65.71 | 65 | 0.71 | 62 | 60 | 2 | 46.86 | 83.16 |
| 17 | DJ 123D – Săncrăieni | 67.02 | 65 | 2.02 | 64 | 60 | 4 | 42.12 | 83.22 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 63.72 | 65 | - | 59 | 60 | - | 38.60 | 83.34 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 68.40 | 65 | 3.40 | 65 | 60 | 5 | 31,36 | 85,10 |
| 20 | DN 12 - Cărţa | 74,21 | 65 | 9,21 | 72 | 60 | 12 | 38,08 | 90,61 |
| Măsurători de zgomot contra cost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 1 |  |

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                              Péter Ildikó