MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna martie 2017 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  3611  din 13 aprilie 2017

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna martie 2017 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna martie 2017, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna martie 2017 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 54 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 31 la Miercurea Ciuc şi 23 la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 3 zile. Faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, au fost înregistrate 15 depăşiri, toate la Gheorgheni (în zilele de 1, 3-6, 8-9, 14-15, 21, 23, 27-29 şi 31 martie);

- 10 probe de pulberi sedimentabile; a fost înregistrată o singură depăşire, la Gheorgheni (depășire cu 31,7%), faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna martie 2017 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna martie 2017 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,44 | 7,12 | - | - | - | 87,9 |
| NO | μg/m3 | 3,41 | 17,72 | - | - | - | 81,2 |
| NO2 | μg/m3 | 7,40 | 46,28 | - | - | - | 81,2 |
| NOx | μg/m3 | 12,51 | 51,61 | - | - | - | 81,2 |
| O3 | μg/m3 | 58,90 | 105,25 | VL | - | 1 | 89,2 |
| CO | mg/m3 | 0,11 | 0,73 | - | - | - | 89,5 |
| PM10 automat | μg/m3 | 6,92 | 11,22 | VL | - | 9 | 90,3 |
| PM10 gravimetric | μg/m3 | 11,43 | 34,81 | VL | - | 11 | 93,6 |
| PM2,5 gravimetric | μg/m3 | 17,12 | 27,49 | - | - | - | 6,5 |
| Benzen | μg/m3 | 2,08 | 9,42 | - | - | - | 81,6 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna martie 2017 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | Benzen | PM 10 | PM10 gr | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 45.21 | 0.24 | 3.42 | 11.91 | 17.06 | 4.96 | 4.28 | 7.81 | 34.81 | 27.49 |
| 2 | 66.49 | 0.06 | - | - | - | 4.51 | 1.74 | 9.00 | 5.09 | 6.76 |
| 3 | 63.73 | 0.14 | - | - | - | 4.61 | 2.19 | 6.41 | 7.35 | - |
| 4 | 64.43 | 0.15 | - | - | - | 5.05 | 3.38 | 5.22 | 14.56 | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.32 | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 53.04 | 0.14 | - | - | - | 1.19 | - | 7.17 | 18.32 | - |
| 9 | 55.99 | 0.19 | - | - | - | 3.95 | - | 7.50 | 20.96 | - |
| 10 | 40.17 | 0.26 | - | - | - | 3.87 | - | 8.42 | 15.34 | - |
| 11 | 44.83 | 0.04 | 2.95 | 4.44 | 8.89 | 3.97 | 2.33 | 10.35 | 2.30 | - |
| 12 | 49.30 | 0.05 | 3.38 | 2.43 | 7.51 | 4.12 | 1.91 | 9.62 | 0.64 | - |
| 13 | 51.55 | 0.06 | 3.67 | 2.93 | 8.45 | 4.32 | 1.93 | 6.98 | 7.70 | - |
| 14 | 56.50 | 0.08 | 3.65 | 2.72 | 8.21 | 4.46 | 1.79 | 3.03 | 17.91 | - |
| 15 | 72.52 | 0.08 | 3.73 | 2.79 | 8.40 | 4.87 | 1.65 | 3.48 | 13.64 | - |
| 16 | 63.76 | 0.05 | 3.92 | 2.31 | 8.20 | 4.22 | 1.64 | 4.05 | 11.39 | - |
| 17 | 66.38 | 0.08 | 4.58 | 2.72 | 9.60 | 4.51 | 1.42 | 9.59 | 5.51 | - |
| 18 | 64.36 | 0.07 | 3.71 | 2.37 | 7.95 | 4.82 | 1.43 | 8.02 | 6.13 | - |
| 19 | 72.43 | 0.04 | 3.72 | 0.74 | 6.34 | 4.52 | 1.04 | 11.22 | 2.39 | - |
| 20 | 63.97 | 0.06 | 3.79 | 1.59 | 7.29 | 4.08 | 1.23 | 10.21 | 3.96 | - |
| 21 | 39.28 | 0.12 | 2.74 | 10.05 | 14.16 | 4.69 | 2.44 | 6.76 | 5.90 | - |
| 22 | 46.71 | 0.18 | 1.93 | 14.14 | 17.04 | 5.10 | 2.75 | 4.38 | 14.65 | - |
| 23 | 54.79 | 0.07 | 1.92 | 14.53 | 16.95 | 5.11 | 2.67 | 5.04 | 16.97 | - |
| 24 | 62.79 | 0.11 | 0.88 | 12.53 | 13.86 | 5.28 | 2.28 | 4.10 | 14.37 | - |
| 25 | 54.99 | 0.07 | 0.62 | 8.84 | 9.76 | 4.02 | 1.25 | 9.17 | 5.27 | - |
| 26 | 73.24 | 0.02 | 0.66 | 8.50 | 9.49 | 3.99 | 1.40 | 9.16 | 4.94 | - |
| 27 | 69.16 | 0.03 | 1.09 | 9.51 | 11.15 | 4.49 | 1.57 | 8.89 | 6.54 | - |
| 28 | 65.60 | 0.15 | 1.49 | 13.80 | 16.03 | 5.52 | 2.47 | 3.73 | 16.12 | - |
| 29 | 68.53 | 0.13 | 1.76 | 15.47 | 18.12 | 5.02 | 2.37 | 5.19 | 20.24 | - |
| 30 | 57.70 | 0.11 | 1.22 | 15.30 | 17.14 | 4.81 | 2.35 | 4.15 | 17.02 | - |
| 31 | 69.89 | 0.07 | 0.98 | 11.85 | 13.32 | 4.31 | 1.33 | 5.02 | 11.24 | - |
| Max | 73.24 | 0.26 | 4.58 | 15.47 | 18.12 | 5.52 | 4.28 | 11.22 | 34.81 | 27.49 |
| Med | 59.19 | 0.10 | 2.54 | 7.79 | 11.59 | 4.44 | 2.03 | 6.92 | 11.43 | 17.12 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna martie 2017:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna martie 2017 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna martie 2017:

În luna martie 2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna martie 2017:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna martie  se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna martie 2017:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna martie 2017 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna martie 2017:

În luna martie  2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 (media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna martie 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna martie 2017 nu a  fost înregistrată nici o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna martie 2017

În luna martie 2017 nu  au fost  înregistrate  depășiri a valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna martie  2017

În luna martie 2017 nu a fost  înregistrat nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna martie  2017:

În luna martie nu avem date din cauza unor defecțiuni la pompa de prelevare.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna martie 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 9 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 3 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (3 probe), Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii martie 2017 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 4,35-6,84.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii martie 2017 au fost efectuate un număr de 21 de măsurători sonometrice, din care 1 la solicitarea unui operator economic din judeţul Harghita.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 12 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care: în localităţile Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 7,06 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  5,56 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  4,60 dB(A)), Gheorgheni  (depăşiri cu valori până la 5,84 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12 Cârţa (10,91 dB(A)).

Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului de către Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare şi măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creşteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în staţia automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii şi maxime în luna martie,

comparativ cu luna februarie 2017

Din Fig. 1. se observă că valoarea medie lunară a debitului dozei gama cât şi , valoarea maximă lunară este puţin mai ridicată decât în  luna anterioară  dar nu se atinge valoarea de atenţionare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurători întârziate).

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

| a. Aspiraţia de noapte 02:00 – 07:00 | b. Aspiraţia de zi 08:00 -13:00 |
| --- | --- |

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate –

valori medii şi maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2017

Toate valorile activităţii beta globale imediate a aerosolilor de noapte şi de zi s-au situat sub valoarea de atenţionare de 10 Bq/mc. În cazul  aspiraţiilor de noapte valorile medii lunare cât şi valorile maxime lunare au fost puţin mai ridicate în luna martie faţa de valorile din luna  februarie. La aspiraţiile de zi se observă o scădere  atât a valorilor medii lunare cât şi a valorilor maxime lunare.

Activităţi specifice ale Radonului şi Toronului

Activitatea specifică a Radonului şi Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice, care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului şi Toronului în atmosferă este puternic influenţată de variaţia diurnă a curenţilor de aer. Astfel, cele mai mari concentraţii în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspiraţie 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineaţă, când apare o perioadă de acalmie a curenţilor de aer. Odată cu creşterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenţii de convecţie, care contribuie la dispersia Radonului şi Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

| a. Aspiraţia de noapte 02:00 – 07:00 | b. Aspiraţia de zi 08:00-13:00 |
| --- | --- |

Fig. 3. Activităţi specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii şi maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2017

a. Aspiraţia de noapte 02:00 – 07:00           b. Aspiraţia de zi 08:00-13:00

Fig. 4. Activităţi specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare şi maxime zilnice în luna martie, comparativ cu luna februarie 2017

Analizând fig. 3. şi 4. se observă că valorile medii lunare a Radonului şi Toronului, atât pe timp de zi, cât şi de noapte, au variat în limite normale faţă de cele din luna anterioară.

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

| a. Aspiraţia de noapte 02:00 – 07:00 | b. Aspiraţia de zi 08:00-13:00 |
| --- | --- |

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2017

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi şi de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi şi fig. 2).

În cazul  aspiraţiilor de noapte valorile medii lunare  arată o uşoară creştere  în luna  martie faţa de valorile din luna  februarie,iar valorile maxime lunare sunt mai scăzute decât in luna anterioar. La aspiraţiile de zi se observă o scădere  atât a valorilor medii lunare cât şi a valorilor maxime lunare faţă de valorile din luna anterioară.

Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede – precipitaţii)

S.S.R.M. prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile şi precipitaţii), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferici, activitati beta globale imediate

- valori medii şi maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2017

Valorile medii ale activităţii  beta  globale  imediate se află sub limita de detecţie a aparatului de măsurare  cât şi în luna februarie.

Valorile maxime lunare în luna martie depăşesc valorile maxime lunare din luna februarie.

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate cât şi valorile maxime ale activitătii beta globale întârziate s-au situat  sub limita de detecţie a aparatului de măsurare în luna martie.

Radioactivitatea apelor

Program  standard: Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi  măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul OLT, la intrarea în ora 09.

Valorile medii cât şi valorile maxime ale activităţii beta globale imediate la apă  de suprafaţă  se află sub limita de detetcţie a aparatului de măsurare atât în luna martie  cât şi în luna  februarie.

Fig. 8. Apa de suprafaţă, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate la apa de suprafaţă cât şi  valorile maxime ale activităţii  beta  globale întârziate  au  fost puţin mai scăzute faţă de valorile medii şi maxime din luna anterioară.

Radioactivitatea solului

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna  martie toate valorile medii şi maxime lunare s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsurare.

POLUĂRI ACCIDENTALE

Pe data de 9 martie 2017, a fost înregistrată o poluare accidentală pe teritoriul judeţului Harghita, pe râul Târnava Mare, în raza municipiului Odorheiu Secuiesc,.

Detaliile sunt prezentate în Anexa nr.8, conform raportării APM Harghita, transmisă la organele superioare potrivit Deciziei ANPM nr.37/2015 privind raportările prevăzute în Ordinul MMP nr.2579/2012 pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (toate documentaţiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, în SIM, a datelor aferente aplicaţiei VSU respectiv verificarea, validarea datelor înscrise în aplicaţi „Statistica deşeurilor”, colectarea uleiului uzat, ambalajelor, demararea colectării datelor referitoare la substanţele chimice periculoase respectiv inventarul şi modul de gestionare a PCB;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii martie  2017 nu s-au eliberat autorizaţii în domeniul biodiversităţii (pentru recoltare / valorificare / comercializare ciuperci / plante medicinale / fructe), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna martie 2017 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- comunicat de presă al APM Harghita privind interzicerea arderii miriștilor și a vegetației uscate; prezentarea unor astfel de cazuri de arderi necontrolate;

- pregătirea activității de evaluare, pentru anul 2017, ale efectivelor speciilor de animale strict protejate – urs brun, lup, râs, pisica sălbatică;

- pagube produse de vânat în gospodăriile individuale;

- Ziua Mondială a Apei - 22 martie -, diferite acțiuni organizate pentru acest eveniment (curățirea cursurilor de apă și a albiei acestora, acțiuni educative etc.;

- domeniul silvic (lege pentru 25 martie-Ziua Pădurilor; amendament votat de comisia de mediu al Parlamentului pentru majorarea sancţiunilor aplicate pentru deșeurile lăsate în pădure; programe ROMSILVA și altor societăți silvice pentru regenerarea unor suprafețe însemnate prin împădurire, reîmpădurire cu peste 1,3 milioane de puieți forestiere, etc.);

- managementul deşeurilor (știri privind proiectul SMID; colectare selectivă a deşeurilor; taxa de preluare, transport și depozitare deşeuri; salubrizarea localităţilor etc.);

- verificarea activității de igienizare a cursurilor de apă, întreținerea șanțurilor și a rigolelor din localitățile județului;

- masă rotundă organizată de HARVIZ SA, axat pe posibilitățile de stimulare a racordării gospodăriilor individuale la rețelele de alimentare cu apă și canalizare din administrația acestei societăți;

- aspecte privind derularea Programului Rabla – ediția 2017;

- solicitarea ajutorului de fonduri financiare de la Guvern pentru pagubele de inundaţii în urma ploilor abundente;

- lansarea concursului „Lets be ECO”, în organizarea GNM şi Lets do It România;

- Calitatea aerului în județul Harghita – raport prezentat de directorul APM Harghita în şedinţa ordinară a Colegiul Prefecturii;

- ştiri privind activitatea ONG-urilor din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (proiectul pistei de biciclete pe traseul Odorheiu Secuiesc-Cristuru Secuiesc; creșterea numărului de înregistrări auto ca urmare eliminării taxei de înregistrare; programul Școala Verde – proiectul dotării școlilor cu panouri solare prin proiectele Ministerului Mediului etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                        Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna martie 2017

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 2,5 | 11,1 | 13,6 | 5,6 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 28 |  |  | 637,7 | 20,6 | 31,3 | 0,7 |  |  | 0.347 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 28 |  |  | 436,3 | 14,1 | 25,6 | 0,5 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 28 |  |  | 2034,8 | 65,6 | 94,7 | 0,7 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 | 1 | 100 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 3,1 | 100/0 |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 28 | 15 | 48,39 | 4954,1 | 159,8 | 322,3 | 1,1 | 1,4 | 4 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 2,1 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,7 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 4,0 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,8 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 1,5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 1,7 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                                  Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                              Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna martie 2017 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 01.03.2017 - 04.04.2017 | 2,5 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 01.03.2017 - 04.04.2017 | 11,1 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 01.03.2017 - 04.04.2017 | 5,6 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 27.02.2017 - 30.03.2017 | 13,2 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 27.02.2017 - 30.03.2017 | 5,7 |
| 6 | Suseni, carieră | 02.03.2017 - 03.04.2017 | 2,3 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 02.03.2017 - 03.04.2017 | 1,1 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 02.03.2017 - 03.04.2017 | 22,4 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 02.03.2017 - 03.04.2017 | 8,2 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 01.03.2017 - 04.04.2017 | 3,9 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                       Anexa 3a.

APE UZATE

- luna martie 2017 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 155000 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,63 19,75 76,82 19,75 2,068 9,93 0,38 152,77 746 <20 | 7,97 40 92,9 24 6,805 16,83 0,46 184,53 823 4,4 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 291142 Aut.GA nr.127 din 25.05.2016 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 50 125 30 2 37 15 2 5 500 600 | 7,60 36,35 393,00 4,39 17,65 90,17 13,09 0,07* 4,39* 0,03* 0,50* 7,94* 248,22* 23,04* | 7,80 45,00 418,00 5,02 25,33 120,31 21,38 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 25.05.2017 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 56000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,19 10,03 5,5 30,27 637,00 2,30 3,20 | 7,30 13,40 6,00 36,54 637,00 6,60 3,20 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 91371 Aut.GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitraţi | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 108,00 31,25 14,14 16,89 7,44 504 6,4 25,0 2,9 27,9 | 140 38 17,45 30,0 8,0 542 6,4 25 2,9 27,9 | - Autorizaţia GA valabilă pînă la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,72 428 SLD 10,08 1,43 | 11,8 428 SLD 10,28 2,14 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 40013 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,11 7,32 28,56 2,52 20,26 0,38 | 7,55 16,1 34,59 4,2 37,12 0,582 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 6527 Aut.GA 277/06.10.2016 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 | 7,4 129 1017 92,60 305,68 63,40 24,13 | 7,5 156 1086 113,53 422,05 115,36 30,29 | - Autorizaţia GA valabilă până la 30.06.2017 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                                  Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                   Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna martie 2017 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/ cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 10.03.2017- 12.03.2017 | 7.1 | 4.60 | 26.5 | 0.092 | 0.026 | - | - | - | - | 1.293 | 2.077 | 1.097 | 0.119 | 13.3 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 10.03.2017- 12.03.2017 | 5.7 | 4.37 | 30.8 | 0.123 | 0.000 | - | - | - | - | 1.349 | 2.255 | 1.104 | 0.064 | 15.4 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 17.03.2017- 19.03.2017 | 4.3 | 4.85 | 32.8 | 0.114 | 0.084 | - | - | - | - | 2.702 | 3.221 | 1.593 | 0.159 | 16.3 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 17.03.2017- 19.03.2017 | 4.8 | 4.49 | 35.7 | 0.132 | 0.048 | - | - | - | - | 1.876 | 4.111 | 1.822 | 0.100 | 17.8 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 24.03.2017- 26.03.2017 | 3.6 | 4.35 | 43.5 | 0.167 | 0.000 | - | - | - | - | 1.239 | 4.649 | 2.112 | 0.101 | 24.7 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 24.03.2017- 26.03.2017 | 3.4 | 4.44 | 45.4 | 0.070 | 0.012 | - | - | - | - | 1.796 | 5.917 | 1.724 | 0.035 | 22.7 |
| Odorheiu-Secuiesc st meteo | 27.02.2017-30.03.2017 | 23.6 | 6.37 | 72.8 | 0.612 | 0.462 | - | - | - | - | 1.188 | 3.924 | 0.860 | 0.276 | 36.6 |
| Topliţa st meteo | 01.03.2017-03.04.2017 | 18.1 | 6.78 | 93.7 | 1.144 | 0.878 | - | - | - | - | 4.051 | 3.750 | 0.718 | 0.190 | 46.8 |
| Joseni st. meteo | 01.03.2017-03.04.2017 | 12.0 | 6.84 | 100.6 | 0.704 | 0.960 | - | - | - | - | 3.541 | 5.621 | 2.174 | 0.167 | 50.3 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                       Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                                                       Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

Martie 2017

| Nr. |  | Nivel de zgomot echivalent | Valoarea curbei de zgomot | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | Cz [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis | Depășire | Măsurat | Admis | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 68.30 | 65 | 3.30 | 65 | 60 | 5 | 50.90 | 81.03 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 57.15 | 65 | - | 53 | 60 | - | 50.22 | 70.49 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 72.06 | 65 | 7.06 | 69 | 60 | 9 | 54.27 | 92.05 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 58.79 | 70 | - | 55 | 65 | - | 51.37 | 82.38 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 70.97 | 65 | 5.97 | 69 | 60 | 9 | 49.07 | 88.43 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 70.94 | 65 | 5.94 | 72 | 60 | 12 | 46.82 | 99.73 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 59.47 | 65 | - | 56 | 60 | - | 41.58 | 73.29 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 50.91 | 60 | - | 47 | 55 | - | 45.17 | 68.48 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 67.26 | 65 | 2.26 | 64 | 60 | 4 | 46.09 | 84.00 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 70.56 | 65 | 5.56 | 67 | 60 | 7 | 39.28 | 88.76 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 67.78 | 65 | 2.78 | 64 | 60 | 4 | 55.61 | 81.78 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 69.60 | 65 | 4.60 | 66 | 60 | 6 | 50.99 | 87.94 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 64.87 | 65 | - | 60 | 60 | - | 49.33 | 81.78 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 63.99 | 65 | - | 61 | 60 | 1 | 57.46 | 77.93 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 70.84 | 65 | 5.84 | 68 | 60 | 8 | 42.86 | 87.76 |
| 16 | Topliţa - centru | 64.33 | 65 | - | 60 | 60 | - | 48.87 | 79.80 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 66.68 | 65 | 1.68 | 64 | 60 | 4 | 27.86 | 84.71 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 64.40 | 65 | - | 60 | 60 | - | 44.08 | 89.70 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 71.99 | 65 | 6.99 | 68 | 60 | 8 | 37.99 | 90.16 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 75.91 | 65 | 10.91 | 73 | 60 | 13 | 40.46 | 96.10 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 1 |  |

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                       	   	    Péter Ildikó

APM Harghita                                                                                                                                                               Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- martie 2017 -

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri întreprinse/ sancţiuni | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| 09.03.2017 | Aval pod beton Kuvar, intravilan Odorheiu Secuiesc (râul Târnava Mare, staţia de pompare apă uzată „Kuvar” aparţinând de SC AQUA NOVA HARGHITA SRL Odorheiu Secuiesc) | 09.03.2017, de la ora 09,16 cu o durată de cca.20 minute | Apă – Râul Târnava Mare | SC AQUA NOVA HARGHITA SRL Odorheiu Secuiesc | Ape uzate neepurate | Defecţiunea staţiei de pompare ape uzate „Kuvar” a SC AQUA NOVA HARGHITA SRL Odorheiu Secuiesc | - ISU Harghita - ABA Mureş Târgu Mureş - SC AQUA NOVA HARGHITA SRL Odorheiu Secuiesc | - Defecţiunea a fost remediată în 30 de minute de către SC AQUA NOVA HARGHITA SRL Odorheiu Secuiesc - Nu s-au prelevat probe de apă - Nu au fost aplicate sancţiuni | Nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                      Întocmit,

Kardos Carmen							                                                  Török Péter