MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna noiembrie 2017 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  10177  din 15 decembrie 2017

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna noiembrie 2017 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna noiembrie 2017, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna noiembrie 2017 s-au efectuat următoarele determinări:

- 60 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 52 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 30 la Miercurea Ciuc şi 22 la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 3 zile. Faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, s-a înregistrat o singură depăşire, la Gheorgheni;

- 10 probe de pulberi sedimentabile; nu a fost înregistrată nicio depăşire, faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna noiembrie 2017 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna noiembrie 2017 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,53 | 16,11 | - | - | - | 92,78 |
| NO | μg/m3 | 1,87 | 21,17 | - | - | - | 91,53 |
| NO2 | μg/m3 | 10,69 | 30,26 | - | - | - | 91,53 |
| NOx | μg/m3 | 13,5 | 51,25 | - | - | - | 91,53 |
| O3 | μg/m3 | 26,28 | 67,95 | - | - | 1 | 95,42 |
| CO | mg/m3 | 0,18 | 1,09 | - | - | - | 95,69 |
| PM10 automat | μg/m3 | 15,21 | 39,78 | VL | - | 9 | 93,06 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 15,41 | 28,43 | VL | - | 11 | 76,70 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Benzen | μg/m3 | 3,09 | 13,13 | - | - | - | 91,53 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna noiembrie 2017 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | Benzen | PM 10 aut | PM10 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 54.34 | 0.03 | 0.92 | 5.50 | 6.88 | 5.30 | 1.10 | 1.34 | 7.09 |
| 2 | 52.44 | 0.07 | 0.88 | 7.41 | 8.74 | 4.91 | 1.38 | 2.31 | 9.36 |
| 3 | 12.94 | 0.35 | 2.36 | 19.01 | 22.56 | 5.40 | 4.89 | 14.78 | 23.98 |
| 4 | 20.63 | 0.30 | 3.44 | 12.2 | 17.37 | 3.44 | 4.23 | 14.36 | 22.89 |
| 5 | 14.46 | 0.15 | 1.57 | 9.65 | 12.02 | 3.53 | 3.15 | 8.46 | 14.17 |
| 6 | 21.69 | 0.26 | 2.19 | 14.09 | 17.39 | 4.1 | 4.09 | 11.26 | 21.35 |
| 7 | 23.87 | 0.28 | 4.08 | 14.58 | 20.72 | 4.4 | 3.68 | 10.13 | 19.44 |
| 8 | 18.43 | 0.19 | 4.34 | 12.39 | 18.92 | 4.72 | 3.55 | 9.61 | 22.43 |
| 9 | 16.59 | 0.24 | 1.58 | 13.34 | 15.73 | 4.38 | 3.47 | 9.28 | 14.26 |
| 10 | 25.58 | 0.15 | 1.48 | 8.92 | 11.15 | 3.26 | 2.54 | 6.59 | 6.63 |
| 11 | 35.94 | 0.15 | 1.30 | 8.64 | 10.59 | 7.34 | 2.62 | 11.97 | 14.44 |
| 12 | 47.16 | 0.04 | 0.85 | 4.65 | 5.93 | 6.57 | 1.48 | 6.76 | 8.72 |
| 13 | 20.58 | 0.31 | 2.84 | 13.35 | 17.62 | 5.30 | 3.90 | 20.34 | 25.71 |
| 14 | 17.08 | 0.37 | 5.70 | 10.97 | 19.53 | 5.08 | 4.89 |  | 18.35 |
| 15 | 24.29 | 0.12 | 1.15 | 8.84 | 10.57 | 4.55 | 2.53 |  | 19.53 |
| 16 | 15.71 | 0.16 | 1.66 | 11.48 | 13.97 |  | 3.75 |  | 11.36 |
| 17 | 19.84 | 0.15 | 1.24 | 11.95 | 13.82 |  | 3.19 | 36.57 | 28.43 |
| 18 | 21.44 | 0.13 | 1.88 | 8.92 | 11.75 | 3.95 | 2.94 | 26.20 | 13.26 |
| 19 | 41.19 | 0.06 | 0.75 | 5.99 | 7.12 | 4.20 | 1.62 | 14.22 | 5.45 |
| 20 | 36.30 | 0.11 | 1.82 | 10.70 | 13.44 | 3.54 | 2.43 | 22.97 |  |
| 21 | 47.80 | 0.04 | 0.72 | 7.39 | 8.48 | 4.56 | 1.28 | 14.56 | 5.27 |
| 22 | 33.91 | 0.11 | 1.04 | 9.77 | 11.09 | 5.04 | 2.33 | 22.88 | 8.90 |
| 23 | 15.26 | 0.24 | 1.87 | 13.58 | 16.39 | 4.76 | 3.97 | 39.78 | 17.54 |
| 24 | 10.50 | 0.25 | 2.58 | 15.16 | 19.04 | 3.92 | 4.59 | 28.09 | 15.78 |
| 25 | 23.40 | 0.11 | 1.06 | 10.75 | 12.34 | 3.84 | 2.98 | 10.93 |  |
| 26 | 18.60 | 0.12 | 1.07 | 8.44 | 10.05 | 5.03 | 3.04 | 11.05 |  |
| 27 | 10.53 | 0.25 | 2.09 | 9.93 | 13.07 | 4.73 | 4.10 | 12.55 |  |
| 28 | 27.91 | 0.16 | 1.34 | 11.96 | 13.98 | 4.04 | 2.44 | 10.38 |  |
| 29 | 26.06 | 0.25 | 1.57 | 12.10 | 14.47 | 3.96 | 3.37 | 13.79 |  |
| 30 | 33.53 | 0.17 | 1.03 | 9.49 | 11.04 | 4.04 | 2.97 | 19.52 |  |
| Max | 54.34 | 0.37 | 5.70 | 19.01 | 22.56 | 7.34 | 4.89 | 39.78 | 28.43 |
| Med | 26.27 | 0.18 | 1.88 | 10.71 | 13.53 | 4.57 | 3.08 | 15.21 | 15.41 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna noiembrie 2017:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna noiembrie  2017 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna noiembrie 2017:

În luna noiembrie  2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna noiembrie 2017:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna noiembrie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna noiembrie 2017:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna noiembrie 2017 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna noiembrie 2017:

În luna noiembrie  2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna noiembrie 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna noiembrie 2017 nu a  fost înregistrată nici o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna noiembrie 2017:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna noiembrie 2017

În luna noiembrie  2017 nu  au fost  înregistrate  depășiri a valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna noiembrie  2017

În luna noiembrie 2017 nu a fost  înregistrat nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna noiembrie 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 9 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 3 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (3 probe), Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă. Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii noiembrie 2017 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 6,82-7,43.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii noiembrie  2017 au fost efectuate un număr de 23 de măsurători sonometrice, din care 3 contra cost sau la solicitarea Gărzii Naționale de Mediu din judeţul Harghita.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 16 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care în: Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 6,57 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  6,26 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  10,10 dB(A)), Gheorgheni (depăşiri cu valori până la  6,52 dB(A)), Toplița (depăşiri cu valori până la  3,93 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12– localitatea Cîrța (8,80 dB(A)). Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului de către Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare şi măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creşteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în staţia automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii şi maxime în luna noiembrie,

comparativ cu luna octombrie 2017

Din Fig. 1. se observă că valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale debitului dozei gama absorbite în aer în luna noiembrie sunt puțin mai scăzute față de valorile din luna octombrie și se observă că nu se atinge valoarea de atenţionare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurători întârziate).

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00            b. Aspiraţia de zi 09:00 -14:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate –

valori medii şi maxime în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

Din Fig.2 se observă că  toate valorile activităţii beta globale imediate a aerosolilor de noapte şi de zi s-au situat sub valoarea de atenţionare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte se observă că valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt mai scăzute în luna noiembrie față de valorile din luna octombrie.  În cazul aspirației de zi valorile medii lunare din luna noiembrie sunt mai ridicate decât cele din luna octombrie iar valorile maxime din luna noiembrie sunt mai scăzute față de valorile maxime din luna octombrie.

Activităţi specifice ale Radonului şi Toronului

Activitatea specifică a Radonului şi Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice, care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului şi Toronului în atmosferă este puternic influenţată de variaţia diurnă a curenţilor de aer. Astfel, cele mai mari concentraţii în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspiraţie 02((- 07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineaţă, când apare o perioadă de acalmie a curenţilor de aer. Odată cu creşterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenţii de convecţie, care contribuie la dispersia Radonului şi Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00	         b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 3. Activităţi specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii şi maxime în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00             b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 4. Activităţi specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă - medii

lunare şi maxime zilnice în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

Analizând fig. 3. şi 4. se observă că valorile medii lunare a Radonului şi Toronului, atât pe timp de zi, cât şi de noapte, au variat în limite normale faţă de cele din luna anterioară.

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00	           b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi şi de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi şi fig. 2).

În cazul valorilor medii lunare cât și în cazul valorilor maxime lunare la aspirația de noapte cât și la aspirația de zi se observă o scădere semnificatică(aproape de 3- 5 ori) în luna noiembrie față de valorile din luna octombrie. Aceste valori din luna noiembrie nu ating valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc.(50 mBq/mc).

Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede – precipitaţii)

S.S.R.M. prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile şi precipitaţii), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferici, activitati beta globale imediate- valori medii şi maxime în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

Valorile medii ale activităţii  beta  globale  imediate din luna noiembrie cât și  în  luna  octombrie se află sub limita de detecție a paratului de măsurare și nu se reprezintă grafic. Valorile maxime lunare în luna noiembrie sunt puțin mai scăzute față de valorile maxime din luna octombrie și nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

Valorile medii lunare  cât și valorile maxime lunare ale activităţii beta globale întârziate în luna noiembrie arată o creștere  față de valorile din luna octombrie dar nu ating valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Radioactivitatea apelor

Program  standard: Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi  măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafaţă, activitati beta globale imediate

- valori medii şi maxime în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale imediate la apa  de suprafaţă  se află sub limita de detetcţie a aparatului de măsurare atât în luna noiembrie cât şi în luna octombrie deci nu se reprezintă grafic.Valorile maxime lunare în luna noiembrie  sunt  mai ridicate comparativ  cu  luna  octombrie  dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafaţă, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate la apa de suprafaţă cât și valorile maxime lunare ale activităţii  beta  globale întârziate în luna noiembrie au fost puțin mai ridicate decât valorile medii și maxime din luna anterioară dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal probe de sol necultivat din punctul: Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna octombrie cât și în luna septembrie toate valorile medii şi maxime lunare s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic.

Radioactivitatea vegetației

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal pe perioada  01 aprilie- 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile)

Fig. 10. Vegetație spontană, activităti beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie 2017

Valorile medii și maxime ale activității beta globale întârziate în luna octombrie se află la nivelul valorilor multianuale obținute la acest factor de mediu  în cadrul SSRM Harghita. În luna moiembrie valorile medii cât și valorile maxime ale activităţii beta globale întârziate la vegetația spontană se află sub limita de detetcţie ale aparatului de măsurare deci nu se reprezintă grafic.

#### Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna noiembrie 2017 au fost efectuate 2 analize ale probelor de sol colectate în zona unor rezervații naturale din județul Harghita (folosinţa sensibilă a terenurilor) respectiv o analiză ale probei de sol colectată în zona industrială Gheorgheni (folosinţa mai puțin sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7.,  față de pragul de alertă au fost depăşiri la valoarea indicatorului Pb, la rezervația Tinovul Szökő.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii noiembrie 2017 a fost raportată o poluare accidentală:

- în data de 14 noiembrie 2017 s-a constatat poluarea râului Mureș cu ape uzate fecaloid-manajere neepurate, pe tronsonul între localitățile Suseni-Ciumani, județul Harghita, cauzată de înfundarea conductei principale de canalizare menajeră (defecțiune tehnică), aflată în folosința comunei Suseni.

Detaliile sunt prezentate în Anexa nr.8, conform raportării APM Harghita, transmisă la organele superioare potrivit Deciziei ANPM nr.37/2015 privind raportările prevăzute în Ordinul MMP nr.2579/2012 pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (toate documentaţiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, verificarea, validarea, a datelor înscrise în SIM în aplicaţiile pentru „Statistica deşeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanţelelor chimice periculoase, inventarului şi modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii noiembrie  2017 s-au eliberat 3 autorizaţii în domeniul biodiversităţii (eliminare de urși din extracota aprobată) , în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna noiembrie 2017 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- problematica urșilor (atacuri asupra oamenilor respectiv animalelor domestice și pagube produse de aceștia, dezbatere publică cu tema Ursul brun – tezaur sau pericol național, eliminarea unui urs periculos aprobat prin derogare de vânat pentru județul Harghita, aprobarea folosirii armelor de tranchilizare din dotarea jandarmeriei etc.);

- domeniul silviculturii (acțiuni de combatere comună a Poliției, Gărzii Forestiere și Ocoalelor Silvice împotriva furturilor de lemne din domeniul silvic etc.);

- rezultatele acțiunii de colectare a deșeurilor electrice, electronice în municipiul Miercurea Ciuc și împrejurimi;

- acțiuni generale de curățenie de toamnă, prin care s-a mobilizat și populația din gospodăriile individuale;

- implementarea Directivei Habitate, privind conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice impune o serie de restricții absurde, urmare a traducerii greșite a textului;

- situația gestionării deșeurilor menajere din județul Harghita (depozit regional, închiderea /reabilitarea depozitelor vechi; campanie de colectare a medicamentelor expirate provenite de la populație; depistarea unor depozite ilegale de deșeuri inclusiv aplicarea unei amenzi autorului etc.);

- acțiune de depistare și eliminare a racordurilor ilegale de canalizare menajeră în pârâul Varga, care traversează municipiul Odorheiu Secuiesc, rezultatele acțiunii;

- lucrări de investiții în municipiul Miercurea Ciuc (promovarea racordării gospodăriilor la rețeaua de canalizare din zona Jigodin Băi);

- organizarea unei seminarii și prezentări privind Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă;

- arderea resturilor vegetale provenite din curățenia de toamnă poate crea încă probleme grave, organizarea de controale și aplicare de sancțiuni pentru prevenirea evenimentelor nedorite;

- situația nivelului de zgomot în municipiul reședință de județ, pe baza unui studiu neștiințific, comparativ pe țară;

- reabilitarea/reamenajarea zonei protejate Dealul Melcului din Corund, inclusiv realizarea unei poteci tematice;

- ştiri privind activitatea ONG-urilor din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume.

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                          Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna noiembrie 2017

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 5,5 | 2,8 | 4,6 | 0,6 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 30 |  |  | 491,9 | 16,4 | 27,1 | 0,9 |  |  | 0,305 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 30 |  |  | 421,7 | 14,1 | 22,0 | 1,1 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 30 |  |  | 1529,5 | 51,0 | 81,2 | 1,2 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 30 | 1 | 3,33 | 2790,5 | 93,0 | 184,1 | 1,1 | 1,0 |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,6 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,7 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,3 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,8 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                 Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna noiembrie 2017 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 30.10.2017 - 29.11.2017 | 0,9 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 30.10.2017 - 29.11.2017 | 4,6 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 30.10.2017 - 29.11.2017 | 2,8 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 03.11.2017 - 28.11.2017 | 3,5 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 03.11.2017 - 28.11.2017 | 4,2 |
| 6 | Suseni, carieră | 02.11.2017 - 04.12.2017 | 0,6 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 02.11.2017 - 04.12.2017 | 1,0 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 02.11.2017 - 04.12.2017 | 3,6 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 02.11.2017 - 04.12.2017 | 2,2 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 30.10.2017 - 29.11.2017 | 2,5 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                Anexa 3a.

APE UZATE

- luna noiembrie 2017 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 187610 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,67 21 59,2 18 0,621 17,00 1,71 134,15 705 <20,0 | 8,17 45 75,5 27 1,831 20,97 2,24 151,67 756 5,6 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 199687 Aut. GA nr.194 din 12.07.2017 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - - | 7,80 33,52 433 3,27 19,50 96,38 32,64 0,57 3,41 5,48 1,44 0,19 212,76 | 7,90 48,00 488 4,07 66,00 139,52 47,52 1,72 18,28 3,20 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 12.07.2018 - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată (stația de epurare veche scoasă din funcțiune) - perioada de amorsare și proba tehnologică începută la data de 3 iulie 2017 |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 46000 Aut.GA 257/14.09.2016 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 20 | 7,10 10,40 7,00 33,40 695,00 0,15 2,30 | 7,20 16,20 11,00 41,33 695,00 0,43 2,30 | - Autorizaţia GA valabilă până la 14.09.2019 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 96602 Aut. GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitraţi | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 111,39 37 20,36 15,06 7,59 633 14,2 22,0 6,09 18,16 | 132,72 42 28,64 25 8 638 15,6 22 6,09 18,16 | - Autorizaţia GA valabilă până la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut. GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 35 2000 20 25 3 | 9,94 349 SLD 9,82 0,45 | 10,4 349 SLD 10,09 0,88 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 21091 Aut. GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 6,88 8,91 56,17 2,51 16,8 0,45 | 7,05 19,7 81,6 3,00 36,1 1,34 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 13251 Aut. GA 277/06.10.2016 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile NO2 Cloruri | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 2 500 | 7,5 137 701 160 255,23 71,52 30,05 0,13 356,01 | 7,7 160 792 190,0 325,60 75,84 38,49 0,19 425,52 | - Autorizaţia GA valabilă până la 30.06.2017 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                    Întocmit,

Kardos Carmen			                                                Török Péter

APM  Harghita                                                                                                                                                        Anexa nr.4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna noiembrie 2017 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 10.11.-12.11.2017 | 1.8 | 7.43 | 111.4 | - | 0.860 | 0.946 | 7.468 | 12.72 | 2.108 | 3.374 | 0.398 | 0.022 | - | 55.7 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 10.11.-12.11.2017 | 2.1 | 7.31 | 106.8 | - | 0.416 | 4.479 | 1.170 | 9.752 | 0.531 | 3.800 | 6.129 | 2.916 | 0.524 | 53.4 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 27.11.-28.11.2017 | 14.6 | 7.22 | 30.0 | 0.066 | 0.188 | 0.352 | 2.440 | 2.145 | 0.495 | 0.778 | 0.888 | 0.393 | 0.189 | 15.0 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 30.10.-28.11.2017 | 27.2 | 7.04 | 110.0 | 0.686 | 0.580 | 0.370 | 1.319 | 5.333 | 0.375 | 2.003 | 7.424 | 2.548 | 0.613 | 55.0 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 27.11.-29.11.2017 | 17.9 | 7.41 | 10.6 | 0.055 | 0.038 | 0.153 | 0.193 | 0.217 | 0.013 | 0.387 | 0.555 | 0.448 | 0.052 | 5.3 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 30.11.-03.12.2017 | 28.5 | 7.16 | 12.9 | 0.053 | 0.048 | 0.155 | 0.228 | 0.783 | 0.026 | 0.454 | 0.366 | 0.339 | 0.047 | 6.5 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 30.11.-03.12.2017 | 31.6 | 6.82 | 10.6 | 0.055 | 0.058 | 0.127 | 0.134 | 0.133 | 0.020 | 0.310 | 0.275 | 0.315 | 0.080 | 5.3 |
| Topliţa st. meteo | 02.11.-04.12.2017 | 38.8 | 6.86 | 59.1 | 0.532 | 0.452 | 0.771 | 0.695 | 0.817 | 0.085 | 1.438 | 1.156 | 1.110 | 0.565 | 29.5 |
| Joseni st. meteo | 02.11.-04.12.2017 | 32.3 | 7.20 | 99.2 | 0.629 | 0.668 | 1.277 | 1.971 | 2.235 | 0.630 | 2.605 | 1.588 | 3.880 | 0.381 | 49.6 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                        Întocmit,

Kardos Carmen                                                                              Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                                                    Anexa nr.5

NIVELE DE ZGOMOT

Noiembrie 2017

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 69.50 | 65 | 4.50 | 73.12 | 75 | - | 48.29 | 83.19 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 57.35 | 65 | - | 60.24 | 75 | - | 51.50 | 70.20 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 71.41 | 65 | 6.41 | 75.02 | 75 | 0.02 | 56.74 | 85.67 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 66.56 | 70 | - | - | - | - | 44.51 | 92.91 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.57 | 65 | 6.57 | 74.71 | 75 | - | 57.61 | 88.35 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 67.46 | 65 | 2.46 | 71.75 | 75 | - | 49.32 | 82.10 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 58.72 | 65 | - | 61.80 | 75 | - | 44.19 | 74.01 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 56.12 | 60 | - | - | - | - | 42.30 | 73.88 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 71.26 | 65 | 6.26 | 75.29 | 75 | 0.29 | 38.24 | 85.29 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 71.14 | 65 | 6.14 | 74.56 | 75 | - | 37.96 | 91.05 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 75.10 | 65 | 10.10 | 79.27 | 75 | 4.27 | 53.78 | 90.87 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 74.05 | 65 | 9.05 | 77.42 | 75 | 2.42 | 51.64 | 84.37 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 68.01 | 65 | 3.01 | 71.70 | 75 | - | 52.73 | 80.13 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 67.96 | 65 | 2.96 | 71.40 | 75 | - | 41.76 | 86.86 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 73.29 | 65 | 8.29 | 77.21 | 75 | 2.21 | 42.23 | 94.49 |
| 16 | Topliţa - centru | 68.93 | 65 | 3.93 | 72.29 | 75 | - | 49.49 | 90.60 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 68.20 | 65 | 3.20 | 71.80 | 75 | - | 35.81 | 85.69 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 70.30 | 65 | 5.30 | 73.48 | 75 | - | 34.25 | 91.85 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 73.49 | 65 | 8.49 | 77.47 | 75 | 2.47 | 28.14 | 89.12 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 73.80 | 65 | 8.80 | 75.97 | 75 | 0.97 | 22.91 | 91.52 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici + la solicitarea GNM |  | 1+2 |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                      Péter Ildikó

APM Harghita           															                                                                                        Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂŢII SOLULUI

- luna noiembrie 2017  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | A dân cime -cm- | pH | Con ducti vitate µS/cm | Subst org. % | Hu-mus % | NO3 ppm | NH4 ppm | P tot % | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
| 1 | Rezervația Tinovul „Szökő” (Sit Natura 2000 Harghita Mădăraș) | 5 | 3,84 |  |  |  |  |  |  | 80,7 | 1,8 | 6,0 | 1,5 | 59,3 | 13,0 | 6,7 |
| 2 | Rezervația Tinovul „Szökő” (Sit Natura 2000 Harghita Mădăraș) | 30 | 4,02 |  |  |  |  |  |  | 45,2 | SLD | 4,7 | 0,6 | 32,5 | 7,0 | 5,2 |
|  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |
| 1 | SC PHOENIX ENVIRONMENTAL SRL Gheorgheni | 5 | 7,36 |  |  |  |  |  |  | 32,9 | SLD | 45,4 | 10,5 | 69,2 | 296,0 | 56,1 |
|  |  | CMA cf. Ordinului MMGA nr.344/2004 pentru nămolurile destinate pentru utilizare în agricultură |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 | 500 | 100 | 2000 | - | 500 |

SLD - sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                             Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia

APM Harghita                                                                                                                                                             Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- noiembrie 2017 -

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri întreprinse/ sancţiuni | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| - 14.11.2017 (APM_HR nr. 9502) - 17.11.2017 (APM_HR nr. 9593) | Râul Mureș, malul drept pe tronsonul între localitățile Suseni-Ciumani, județul Harghita | 14.11.2017, între orele 08,00-16,30 | Râul Mureș | Primăria comunei Suseni | - Ape uzate, având caracteristici fecaloid - menajere (debit de apă uzată evacuată - cca. 2,0 l/s); - Nu se cunoaște cantitatea de apă evacuată accidental. | - Înfundarea conductei principale de canalizare menajeră/defecţiune tehnică - Efectul poluării asupra râului Mureş, conform rezultatelor analizelor parţiale este minim, indicatorii de calitate în secţiunile monitorizate încadrându-se în limitele stabilite conform Ordinului nr.161/2003 privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă (clasa a II-a de calitate), raportul de diluție fiind mare (debitul râului Mureş, în data de 14.11.2017 a fost 172 l/s). | ABA Mureș / SGA Mureș (Anexa nr.6 -Fișă de comunicare și Anexa nr.7- Fișă de avertizare) | - Reprezentanţii SH Gheorgheni și GNM-CJ Harghita au identificat sursa de poluare; - Defecţiunea s-a remediat la ora 16, 30 (desfundarea tronsonului de canalizare s-a efectuat de către o echipă specializată aparţinând societăţii SC REDISZA SA Remetea), astfel s-a stopat evacuarea | - Concentrația apelor uzate evacuate accidental prezintă depăşiri față de limitele admise prin Autorizația GA nr. 286/2015, având următoarele valori: nutrienți – 91,3 mg/l N, substanţe organice (CCO-Cr) – 651 mg/l O2, fosfor total 10,9 mg/l P, extractibile 53,7 mg/l. - Nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă - S-a întocmit Nota de constatare nr. 286/14.11.2017 (SH Gheorgheni și GNM-CJ) |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                      Întocmit,

Kardos Carmen							                                              Török Péter