MINISTERUL MEDIULUI

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în județul Harghita

- luna septembrie 2018 -

Agenția pentru Protecția Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  7584  din 15 octombrie 2018

R A P O R T

privind starea mediului în județul Harghita

­ luna septembrie 2018 -

Pe baza analizei activității agenției noastre privind supravegherea și protecția mediului, desfășurată în luna septembrie 2018, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul județului Harghita evaluarea calității aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât și cele automate obținute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul județului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentrațiile poluanților gazoși (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Delnița, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Toplița și Tușnad Sat).

În luna septembrie 2018 s-au efectuat următoarele determinări:

- 60 determinări privind concentrația poluanților gazoși (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentrației poluanților a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiții de calitate”;

- 55 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 30 probe la Miercurea Ciuc și 25 probe (30 date) la Gheorgheni, incluzând 5 probe a câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, nu s-au înregistrat depășiri;

- 10 probe de pulberi sedimentabile, nu au fost înregistrate depășiri față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună).

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. și Anexa nr. 1a .

La sfârșitul anului 2007, în județul Harghita a fost amplasată o stație automată de monitorizare a calității aerului de tip fond regional, care face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Locația stației de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanții monitorizați sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen și pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului  în luna septembrie 2018 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna septembrie 2018 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 2,72 | 5,84 | - | - | - | 95,8 |
| NO | μg/m3 | 1,45 | 13,09 | - | - | - | 91,9 |
| NO2 | μg/m3 | 6,92 | 22,41 | - | - | - | 91,9 |
| NOx | μg/m3 | 9,09 | 35,02 | - | - | - | 91,9 |
| O3 | μg/m3 | 64,16 | 133,59 | VȚ | 3 | 9 | 96,0 |
| CO | mg/m3 | 0,05 | 0,29 | - | - | - | 95,8 |
| PM10 automat | μg/m3 | 9,24 | 14,63 | VL | - | 7 | 83,3 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 12,74 | 19,71 | VL | - | 8 | 20,0 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | 7,44 | 9,83 | - | - | - | 30,0 |
| Benzen | μg/m3 | 0,78 | 3,51 | - | - | - | 98,8 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna septembrie 2018 sunt următoarele:

Error! Not a valid link.

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | Benzen | PM10 aut | PM10 gr | PM2.5 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 80.91 | 0.09 | 1.19 | 7.96 | 9.75 | 3.01 | 0.83 | 14.63 |  |  |
| 2 | 89.47 | 0.08 | 1.11 | 6.95 | 8.62 | 2.67 | 0.72 | 13.78 |  |  |
| 3 | 80.66 | 0.07 | 1.35 | 8.31 | 10.35 | 2.96 | 0.78 | 13.70 |  |  |
| 4 | 73.52 | 0.06 | 1.49 | 8.67 | 10.91 | 3.13 | 0.68 | 13.00 |  |  |
| 5 | 49.77 | 0.07 | 1.33 | 10.11 | 12.11 | 2.85 | 0.71 | 13.59 |  |  |
| 6 | 70.13 | 0.06 | 1.14 | 5.99 | 7.7 | 2.89 | 0.65 | 12.18 |  |  |
| 7 | 65.22 | 0.05 | 1.77 | 8.08 | 10.74 | 2.47 | 0.74 | 12.47 |  |  |
| 8 | 50.76 | 0.08 | 1.41 | 6.87 | 8.99 | 2.60 | 0.89 | 12.93 |  |  |
| 9 | 56.54 | 0.03 | 1.11 | 4.51 | 6.18 | 2.69 | 0.84 | 11.79 |  |  |
| 10 | 64.24 | 0.06 | 1.38 | 6.15 | 8.23 | 2.65 | 0.73 | 11.91 |  |  |
| 11 | 55.92 | 0.06 | 1.49 | 6.53 | 8.78 | 2.50 | 0.98 | 13.12 |  |  |
| 12 | 78.17 | 0.06 | 1.85 | 6.53 | 9.31 | 2.24 | 0.69 | 13.73 |  |  |
| 13 | 59.01 | 0.05 | 1.42 | 6.89 | 9.02 | 3.03 | 0.78 | 13.33 |  |  |
| 14 | 61.61 | 0.08 | 2.10 | 6.67 | 9.82 | 2.44 | 0.74 | 13.30 |  |  |
| 15 | 59.27 | 0.05 | 1.55 | 6.98 | 9.31 | 2.26 | 0.78 |  |  |  |
| 16 | 68.03 | 0.04 | 1.11 | 5.40 | 7.06 | 2.54 | 0.57 |  |  |  |
| 17 | 64.54 | 0.04 | 1.92 | 6.42 | 9.31 | 2.55 | 0.61 |  |  |  |
| 18 | 55.24 | 0.02 | 1.63 | 7.31 | 9.76 | 2.85 | 0.76 | 6.82 |  |  |
| 19 | 52.84 | 0.05 | 2.20 | 8.54 | 11.86 | 2.28 | 0.86 | 6.40 |  |  |
| 20 | 53.15 | 0.06 | 1.83 | 8.92 | 11.67 | 2.86 | 0.81 | 5.58 |  |  |
| 21 | 59.43 | 0.03 | 1.51 | 7.80 | 10.07 | 3.03 | 0.66 | 3.49 |  |  |
| 22 | 77.96 | 0.05 | 1.35 | 7.34 | 9.37 | 3.14 | 0.90 | 5.36 |  | 9.38 |
| 23 | 91.38 | 0.03 | 0.98 | 4.38 | 5.86 | 2.90 | 0.49 | 2.25 |  | 8.47 |
| 24 | 62.46 | 0.03 | 1.20 | 6.10 | 7.91 | 2.56 | 0.66 | 3.16 |  | 7.37 |
| 25 | 74.85 | 0.02 | 1.08 | 4.43 | 6.06 | 2.81 | 0.45 | 4.21 |  | 1.64 |
| 26 | 56.03 | 0.03 | 1.15 | 5.95 | 7.68 | 2.88 | 0.86 | 4.71 | 9.27 | 6.37 |
| 27 | 56.44 | 0.13 | 2.13 | 9.40 | 12.60 | 2.94 | 1.35 | 7.51 | 19.71 | 9.83 |
| 28 | 61.31 | 0.04 | 1.06 | 7.68 | 9.28 | 2.55 | 0.81 | 4.15 | 13.35 | 7.47 |
| 29 | 33.86 | 0.10 | 1.61 | 6.83 | 9.25 | 2.67 | 1.43 | 10.43 | 14.90 | 9.65 |
| 30 | 60.95 | 0.03 | 0.99 | 3.75 | 5.24 | 2.56 | 0.52 | 3.49 | 6.45 | 6.83 |
| Max | 91.38 | 0.13 | 2.20 | 10.11 | 12.60 | 3.14 | 1.43 | 14.63 | 19.71 | 9.83 |
| Med | 64.12 | 0.06 | 1.45 | 6.92 | 9.09 | 2.72 | 0.78 | 9.30 | 12.74 | 7.44 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna septembrie 2018:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna septembrie 2018 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna septembrie  2018:

În luna septembrie 2018 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna septembrie  2018:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna septembrie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna septembrie 2018:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna septembrie 2018 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna septembrie 2018:

În luna septembrie 2018 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna august 2018 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna septembrie 2018 au fost înregistrate trei depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3 .

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna septembrie 2018:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna septembrie  2018

În luna septembrie 2018 nu  a fost  înregistrată nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna septembrie 2018

# Din cauza unor defecțiuni tehnice (motorul pompei de prelevare), pompa nu a funcționat în perioada 01.09-25.09.2018.

În luna septembrie 2018 nu  a fost  înregistrată  nici o  depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna septembrie  2018

# Din cauza unor defecțiuni tehnice (motorul pompei de prelevare), pompa de prelevare nu a funcționat în perioada 01.09-25.09.2018.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna septembrie 2018 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică a județului Harghita aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș (49,3 %), Olt (32 %) și Siret (18,7 %). Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii și principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerințele Directivelor Europene. Pentru urmărirea calității apelor se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice și un monitoring operațional pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecție a apelor.

Sinteza anuală a calității apelor se elaborează de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale APELE ROMÂNE.

APM Harghita nu dispune de date lunare privind calitatea apelor de suprafață.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 6 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita – 2 probe) éi de la stațiile meteorologice Miercurea Ciuc (2 probe), Toplița și Joseni - câte o probă. Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii septembrie 2018 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 6,60-7,22.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii septembrie 2018 au fost efectuate un număr de 23 de măsurători sonometrice, din care 3 contra cost, la solicitarea unor operatori economici.

Localizarea punctelor de măsurare și rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr.5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 14 depășiri ale nivelului de zgomot dintre care în localitatea Miercurea Ciuc (depășiri cu valori până la 10,51 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depășiri cu valori până la 5,54 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depășiri cu valori până la  6,91 dB(A)), Gheorgheni (depășiri cu valori până la 8,01 dB(A)), Toplița (depășiri cu valori până la  2,37 dB(A)). Cea mai mare depășire, pe drumurile județene de mare circulație, a fost înregistată pe DN 12 – localitatea Cârța (12,02 dB(A)).

Depășirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂȚII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii și maxime în luna septembrie 2018

comparativ cu luna august

Din Fig.1., în cazul valorilor medii lunare, se observă o scădere ușoară în luna septembrie față de luna august. În cazul valorilor maxime lunare  se observă o creștere ușoară în luna septembrie față de luna august dar  nu se atinge valoarea de atenționare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 03:00 – 08:00          b. Aspirația de zi 09:00 -14:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate –

valori medii și maxime în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august

Din Fig.2. se observă că toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc, mai puțin o valoare maximă din luna septembrie ce a atins nivelul de atenționare. Menționăm că proba respectivă din luna septembrie a fost remăsurată și valoarea găsită se situează sub valoarea de atenționare.

În cazul aspirației de noapte se observă o scădere ușoară a valorilor  medii lunare și o creștere ușoară a valorilor maxime lunare în luna septembrie față de  luna august. În cazul aspirației de zi se observă că valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare din luna septembrie arată o creștere ușoară față de valorile din luna august.

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalației din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 03:00 – 08:00	        b. Aspirația de zi 09:00-14:00

Fig. 3. Activități specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii și maxime în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august

a. Aspirația de noapte 03:00 – 08:00       b. Aspirația de zi 09:00-14:00

Fig. 4. Activități specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare și maxime zilnice în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august

Analizând figurile 3. și 4., se observă că valorile medii lunare a Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte, au variat în limite normale față de cele din luna anterioară.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 03:00 – 08:00	             b. Aspirația de zi 09:00-14:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2).

În cazul aspirației de noapte cât și în cazul aspirației de zi se observă o creștere  atât a valorilor medii lunare  cât și a valorilor maxime lunare în luna septembrie față de luna august.

Toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc (50 mBq/mc).

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale imediate- valori medii și maxime în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august

Valorile medii ale activității beta globale imediate în luna septembrie cât și în luna august  se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna septembrie sunt puțin mai mari comparativ cu valorile maxime din luna august dar nu se atinge valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august

Valorile medii lunare  cât și valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate în luna septembrie  arată o ușoară creștere  față de valorile din luna august dar nu ating valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09,00.

Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate

- valori medii și maxime în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august

Valorile medii ale activității beta globale imediate la apa  de suprafață  se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare atât în luna septembrie cât și în luna august  deci nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna septembrie sunt puțin mai ridicate  comparativ  cu  luna august dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august

Valorile medii ale activității beta globale întârziate la apa de suprafață  în luna septembrie  sunt puțin mai scăzute față de valorile medii din luna august. Valorile maxime lunare ale activității  beta  globale întârziate  din luna septembrie sunt puțin mai ridicate față de valorile din luna august dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna  septembrie  cât și în luna  august valorile medii cât  și valorile maxime lunare s-au situat sub limita de detecție a aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic.

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna septembrie valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt mai ridicate față de valorile medii și maxime din luna august dar nu depășesc valorile multianuale obținute la acest factor de mediu.

- Expertiza calității solului

În vederea expertizării calității solului, au fost efectuate 6 analize ale probelor de sol colectate în zona unor rezervații naturale ale județului Harghita (folosința sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7.

Nu s-au înregistrat depășiri, față de pragurile de alertă prevăzută în Ordinul MAPPM nr.756/1997.

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În data de 11 septembrie 2018 a fost raportată un fenomen de mortalitate piscicolă pe râul Târnava Mare, în localitatea Subcetate, comuna Zetea, nu s-a putut identifica nici substanța poluantă și nici sursa de poluare accidentală.

Detaliile sunt prezentate în Anexa nr. 8.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- acțiuni de control și îndrumare în ariile naturale protejate din județ (toate documentațiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita și APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- reactualizarea, verificarea, validarea, a datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urși, lupi, mistreți) pe teritoriul județului Harghita;

- în cursul lunii septembrie 2018 s-a eliberat o singură autorizație în domeniul biodiversității (derogare din extracotă pentru eliminarea unui urs periculos) în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare pe teritoriul național sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante și animale, vertebrate și nevertebrate precum și a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică și a importului acestora”.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Adevărul Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap și știri internet în limba maghiară), în luna septembrie 2018 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- problematica urșilor: atacuri asupra unor oameni, pagube provocate, pentru eliminarea urșilor periculoși asociațiile vânătorești au solicitat 127 de derogări, pregătirea acțiunilor de relocare a urșilor, peste 30 de intervenții a Jandarmeriei pentru înlăturarea urșilor din zonele locuite etc.;

- campania Lets Do It, România! Pe 15 septembrie 2018 – desfășurată cu succes și în județul Harghita, consemnând peste 3000 de voluntari din aproape 30 de comune;

- acțiuni desfășurate în Săptămâna Mobilității;

- caz de mortalitate piscicolă în comuna Zetea, zona satelor Subcetate-Deșag, nu s-au putut stabili nici cauzele, nici responsabilul acestei poluări accidentale;

- problematica deșeurilor (rezultatele acțiunii de colectare a deșeurilor organizată de ECO-CSIK în localitățile din zona Ciucului; explicații privind cauzele pentru care încă nu funcționează Depozitul regional de deșeuri de la Remetea – proiect SMID al CJ Harghita, etc.);

- s-au demarat lucrările de reabilitare prin izolare termică a locuințelor din Miercurea Ciuc – etapa 2018/2019 ;

- conferința de lansare a proiectului POIM – Elaborarea Planului de management integrat al siturilor Natura 2000 a Munții Ciucului și Depresiunea Munții Ciucului;

- pregătirea unor propuneri legislative pentru Parlament, vizând compensațiile acordate persoanelor atacate de urși, privind reglementarea comercializării ciupercilor și a fructelor de pădure etc.;

- lansarea noului program de Casa Verde pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de producere de energie electrică a fost amânată ;

- specialiștii de domeniu au analizat starea lucrărilor de închidere miniere din Bălan, sterilul depozitat la fosta exploatare de minereu cuprifer reprezintă încă pericol permanent pentru unele localități din aval (Bălan, Sândominic);

- știri privind activitatea ONG-urilor din România și din lume în domeniul protecției mediului, aspecte interesante din flora, fauna și peisagistica județului Harghita și din lume.

Menționăm că „Raportul apariții media” se transmite săptămânal spre ANPM București.

Director executiv				      Șef serv. MONITORIZARE

ȘI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                            Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna septembrie 2018

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-trațiilor, μg/mc | Media concen-trațiilor, μg/mc | Concen-trația maximă, μg/mc | Ten-dința mediei | Tendința depășirii | Per-sis-tența conc. | Coe-ficient sinergetic | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depășit CMA, nr | Depășit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb. sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 9,2 | 4,6 | 7,0 | 0,7 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 30 |  |  | 450,9 | 15,0 | 25,0 | 1,3 |  |  | 0,270 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 30 |  |  | 358,8 | 12,0 | 23,1 | 0,7 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 30 |  |  | 1096,7 | 36,6 | 51,1 | 1,0 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 30 |  |  | 1789,3 | 59,6 | 88,2 | 0,8 |  |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,83 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,43 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delnița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,6 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 1,0 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,5 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Toplița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 1,2 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tușnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,6 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                  Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                           Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna septembrie 2018 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 27.08.2018 - 27.09.2018 | 2,2 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 27.08.2018 - 27.09.2018 | 7,0 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 27.08.2018 - 27.09.2018 | 3,6 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 28.08.2018 - 28.09.2018 | 4,4 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 28.08.2018 - 28.09.2018 | 2,6 |
| 6 | Suseni, carieră | 03.09.2018 - 01.10.2018 | 16,4 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 03.09.2018 - 01.10.2018 | 1,9 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 03.09.2018 - 01.10.2018 | 4,8 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 03.09.2018 - 01.10.2018 | 8,8 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 27.08.2018 - 27.09.2018 | 4,7 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                                     Anexa 3.

APE UZATE

- luna septembrie 2018 -

(analize efectuate de operatorii economici din județul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizați/autorizați și monitorizați | Concentrația maximă autorizată mg/l | Concentrația medie măsurată mg/l | Concentrația maximă măsurată mg/l | Observații referitoare la funcționarea stației de epurare, cauza depășirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 307748 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,79 11 48,6 8 1,073 7,96 2,75 124,49 778,25 < 20,0 (7,8) | 8,16 18 60,5 12 16,218 10,83 10,30 128,77 898 < 20,0 (11,6) | - în cadrul lucrărilor de investiții privind reabilitarea stației de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 249755 Aut. GA nr.194 din 12.07.2017 - ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiți-NO2 Azotați-NO3 Azot total Fosfor total Detergenți Cloruri Sulfați-SO4 | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - - | 7,69 17,21 521,50 11,60 10,71 55,58 2,31 0,06 29,26 9,11 1,01 141,04 | 8,03 44,00 558,00 12,00 36,00 82,10 11,59 0,16 50,92 1,79 277,41 | - Autorizația GA expirată, în curs de reînnoire (documentația depusă la ABA Mureș) - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată (stația de epurare veche scoasă din funcțiune) |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 88000 Aut.GA 257/14.09.2016 – ANAR ABA Mureș | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenți Substanțe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,44 8,64 6,00 27,66 890,00 1,03 4,00 | 7,60 12,80 7,00 33,86 890,00 4,42 4,00 | - Autorizația GA valabilă până la 14.09.2019 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ SA Gheorgheni / 40964 Aut. GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mureș | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitrați | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 117,00 11,75 3,7 5,34 6,68 574,5 SLD 10,0 3,29 35,88 | 3,00 15 4,21 16,0 6,9 618 SLD 10 3,29 35,88 | - Autorizația GA expirată, în curs de reînnoire (documentația depusă la ABA Mureș) din anul 2017 - SC GO SA Gheorgheni își încetează activitatea, administrația stației de epurare urmează să fie preluată de un nou operator economic |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Toplița /96768 Aut. GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureș | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 35 2000 20 25 3 | 10,976 330 SLD 10,759 0,506 | 12,4 330 SLD 11,1 0,72 | - Autorizația GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 21091 Aut. GA 288/04.11.2015 - SGA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotați-NO3 Azotiți-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 6,88 8,91 56,17 2,51 16,8 0,45 | 7,05 19,7 81,6 3,00 36,1 1,34 | - Autorizația GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare comuna Praid / Aut. GA 182/ 15.05.2018 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 200 400 - 280 30 2000 30 | 7,48 260 519,2 280,15 170 85,098 835 < 20,0 (5,6) |  |  |

SLD – sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,							Întocmit,

Kardos Carmen							           Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                              Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna septembrie 2018 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 04.09.-05.09.2018 | 6.1 | 6.60 | 54.4 | 0.484 | 0.236 | 0.602 | 1.311 | 3.914 | 0.329 | 2.944 | 0.848 | 1.356 | 0.074 | 27.1 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 04.09.-09.09.2018 | 3.7 | 6.74 | 113.5 | 0.792 | 0.408 | 1.646 | 1.596 | 19.503 | 0.769 | 4.494 | 7.029 | 1.081 | 0.209 | 56.8 |
| Toplița st. meteo | 03.09.-01.10.2018 |  | 7.22 | 128.0 | 0.990 | 0.778 | 0.691 | 8.071 | 3.689 | 0.712 | 4.029 | 0.748 | 8.534 | 0.589 | 64.0 |
| Joseni st. meteo | 03.09.-01.10.2018 | 59.2 | 7.16 | 65.6 | 0.618 | 0.572 | 0.307 | 1.529 | 1.361 | 0.341 | 2.819 | 1.000 | 3.982 | 0.080 | 32.8 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 02.10.-03.10.2018 | 2.3 | 7.18 | 70.2 | 0.299 | 0.296 | 0.327 | 6.802 | 5.665 | 0.988 | 3.930 | 2.543 | 0.669 | 0.259 | 35.1 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 02.10.-03.10.2018 | 3.2 | 7.18 | 63.0 | 0.264 | 0.168 | 0.404 | 0.822 | 6.799 | 0.342 | 2.236 | 6.488 | 1.204 | 0.118 | 31.5 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                       Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                        								Anexa 5.

NIVELE DE ZGOMOT

Septembrie 2018

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvență A și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 69.20 | 65 | 4.20 | 72.97 | 75 | - | 47.92 | 80.06 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 61.27 | 65 | - | 63.54 | 75 | - | 50.44 | 82.30 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 75.51 | 65 | 10.51 | 74.80 | 75 | - | 55.26 | 106.90 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 75.91 | 70 | 5.91 | - | - | - | 48.96 | 102.04 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 74.15 | 65 | 9.15 | 77.32 | 75 | 2.32 | 61.15 | 85.18 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 66.34 | 65 | 1.34 | 70.74 | 75 | - | 40.66 | 81.97 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 57.61 | 65 | - | 61.03 | 75 | - | 42.08 | 72.28 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 50.05 | 60 | - | - | - | - | 43.53 | 65.81 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 70.20 | 65 | 5.20 | 73.69 | 75 | - | 47.92 | 86.91 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 70.54 | 65 | 5.54 | 73.46 | 75 | - | 51.61 | 88.67 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 71.91 | 65 | 6.91 | 75.57 | 75 | 0.57 | 48.81 | 87.68 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 70.28 | 65 | 5.28 | 73.31 | 75 | - | 54.79 | 82.11 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 63.27 | 65 | - | 66.51 | 75 | - | 45.40 | 76.53 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 60.96 | 65 | - | 64.45 | 75 | - | 41.05 | 81.65 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 73.01 | 65 | 8.01 | 76.99 | 75 | 1.96 | 38.66 | 89.27 |
| 16 | Topliţa - centru | 67.37 | 65 | 2.37 | 70.76 | 75 | - | 52.66 | 82.02 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 65.36 | 65 | 0.36 | 68.10 | 75 | - | 26.33 | 86.27 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 63.76 | 65 | - | 67.02 | 75 | - | 38.74 | 82.81 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 72.13 | 65 | 7.13 | 76.58 | 75 | 1.58 | 32.92 | 86.95 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 77.02 | 65 | 12.02 | 79.63 | 75 | 4.63 | 32.88 | 95.92 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 3 |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                                        Péter Ildikó

APM Harghita           															                                                                                               Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂȚII SOLULUI

- luna septembrie 2018  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | Adân- cime -cm- | pH | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosința sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
| 1 | Rezervația Muntele de Sare Praid | 5 | 7,95 | 8,3 | SLD | 24,8 | 24,6 | 173,9 | 682,0 | 68,4 |
| 2 | Rezervația Muntele de Sare Praid | 30 | 9,16 | 14,5 | SLD | 23,0 | 26,1 | 137,9 | 665,0 | 70,1 |
| 3 | Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș (sit Natura 2000) | 5 | 7,18 | 10,3 | SLD | 47,2 | 11,7 | 60,0 | 256,0 | 50,7 |
| 4 | Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș (sit Natura 2000) | 30 | 7,17 | 10,7 | SLD | 20,7 | 20,0 | 49,7 | 341,0 | 57,0 |
| 5 | Rezervația Dumbrava Harghitei, Lueta | 5 | 7,05 | 13,0 | SLD | 19,0 | 5,8 | 45,4 | 236,0 | 21,4 |
| 6 | Rezervația Dumbrava Harghitei, Lueta | 30 | 7,09 | 15,6 | SLD | 17,4 | 3,5 | 45,2 | 380,0 | 23,1 |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosința mai puțin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |

SLD - sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                             Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia