MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI

“Extinderea Carierei SIMMA FUTAR Zetea ”

Amplasament: intravilanul comunei Zetea, F.N/, la cca. 1.5 km nord de comuna, jud. Harghita.

Perioada de executie propusa: 2019-2020.

- TITULAR

Numele companiei: S.C. SIMMA FUTAR S.R.L cu sediul in com. Zetea, str. Principala, nr.1280, jud. Harghita

Adresa postala:  com. Zetea, str. Principala, nr.1280.

Nr. tel.:  0745276921;  adresa de e-mail: simmafutar@gmail.com   ; pagina web: -

Numele persoanelor de contact:

- Sima Denes – administrator,

- Simon Anna – consultant de mediu, tel. 0747506949

- DESCRIEREA PROIECTULUI

- Oportunitatea investitiei:

Prin realizarea extinderii carierei pentru expoloatare a nisp si pietris in continuare se asigura o sursa usor accesibila de materii prime utilizate la lucrari de constructii, la intretinerea drumurilor nemodernizate, ca material de umplutura pentru fundatii etc.

Functionarea carierei va insemna un aport considerabil la dezvoltarea zonei si se vor mentine in medie 4 locuri de munca.

- Descrierea proiectului:

Perimetrul de exploatare existent se situeaza in depresiunea submontana Bradesti-Zetea, la o altitudine cuprinsa intre 560-570 m, pe versantul drept al vaii raului Tarnava-Mare, la cca. 1,5 km nord de com. Zetea.

Se propune extinderea carierei existente cu o suprafata de 3000 mp, astfel suprafata totala a perimetrului de exploatare ajungand la 4600 mp.

Accesul in continuare se va realiza prin DJ 138 si drum de exploatare. Accesul in perimetrul de exploatare va fi asigurat printr-un drum de acces, amenajat pe masura avansarii extractiei, asigurand legatura cu fiecare treapta de exploatare .

Perimetrul de exploatare extins are suprafata de 4600 mp si este delimitat prin 7 puncte de contur, semnalizate prin bornele cu urmatoarele coordonate in sistemul Stereo”70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 546 275 | 529 438 |
| 2 | 546 175 | 529 597 |
| 3 | 546 175 | 529 560 |
| 4 | 546 169 | 529 531 |
| 5 | 546 182 | 529 512 |
| 6 | 546 208 | 529 488 |
| 7 | 546 225 | 529 464 |

Se propune exploatarea in continuare unui volum de 7000 mc roca utila. Extractia se va realiza in cariera, cu trepte de exploatare drepte, descendente, dezvoltate pe directia generala de nord-vest/sud-est. La limita perimetrului se vor lasa pilieri de protectie cu unghi de taluz de max.700 si cu latimea bermelor de lucru de 3m. Consistenta utilului permite executarea lucrarilor de dislocare mecanizat, cu buldozerul si excavatorul, fara puscari.

Transportul utilului extras se va realiza cu autobasculante.

Cota inferioara de exploatare de + 561 m se situeaza la cota superioara nivelului hidrostatic al apelor freatice. Valorile cotei bordurii superioare variaza intre +567.50 si 569.50 m.

In apropierea perimetrului de exploatare cel mai important curs de apa este raul Tarnava-Mare.

Nu exista pericolul inundarii exploatarii in perioade ploioase si nici primavara la topirea zapezii, datorita permeabilitatii rocilor apele se pot infiltra sub vatra carierei.

Pentru asigurarea scurgerii gravitationale ale apelor meteorice, dislocarea utilului si sectionarea frontului de exploatare in trepte se va realiza asigurand o contrapanta de 1o – 2o a platformei bermelor de exploatare. Pe latura vestica a exploatarii se vor amenaja santuri de garda pentru scurgerea apelor superficiale.

Solul vegetal format deasupra zacamantului prezinta grosimi de 0.2-0.3 m. Sunt necesare lucrari de descopertare, solul vegetal indepartat se va depozita la marginea vestica a perimetrului , in depozit temporar si se va folosi la refacerea suprafetelor afectate de exploatare.

In urma exploatarii utilului nu va rezulta material steril, volumul de roca dislocat se valorifica integral.

Materialul excavat pe de o parte va fi valorificat in stare bruta, adica va fi transportat direct la diversi beneficiari din zona, care vor utiliza la lucrari de constructii, pentru producerea de sorturi de nisip si pietris spalat, in intretinerea drumurilor nemodernizate si ca material de umplutura pentru fundatii. Pe de alta parte va fi prelucrat prin sortare si concasare (refuzul rezultat la statia de sortare, obtinandu-se piatra sparta sort 0-63) in cadrul carierei existente si valorificat sub forma de nisip si pietris sortat, respectiv piatra sparta.

Sortarea, respectiv concasarea se va realiza cu urmatoarele utilaje mobile, inchiriate:

- ciur vibrator cu site, capacitate 10 mc/h, functionand pe motorina,

- concasor, capacitate 43 to/h, functionand pe motorina,

- transportor cu bandă.

Se va prelucra cca. 600 mc/luna balast, rezultand urmatoarele sorturi de agregate:

| Produse obținute | Mărime (mm) | Cantitate (mc/lună) |
| --- | --- | --- |
| Nisip | 0-4 | 133 |
| Sorturi | 4-8 | 60 |
|  | 8-16 | 93 |
|  | 16-32 | 147 |
| Piatra sparta | 0-63 | 107 |

Pentru executarea lucrarilor de exploatare si transportul substantei minerale utile, sociatatea are in dotare utilajele si mijloacele de transport specifice activitatii si este autorizata sa-si desfasoara asemenea activitati. Dotarile tehnice din proprietate sunt:

    - 1 buc. excavator pe senile, tip TAKEUCHI,

    - 1 buc. excavator pe pneuri, tip ATLAS

    - 1 buc. incarcator frontal, tip LIEBHER

    - 1 buc. buldoexcavator , tip CATER PILAR

    - 3 buc. autobasculante, tip  VOLVO de 22 to, MERCEDES de 16 to si MANN de 22 to

Descrierea proiectului privind exploatarea sunt cuprinse in Planul de refacere a mediului, cap.2. – anexat.

In timpul exploatarii, apa potabila pentru lucraratori va fi asigurata sub forma imbuteliata, iar pentru nevoile igienico-sanitare va fi asigurat un EURO WC cu rezervor de apa si chiuveta, iar apa va fi adusa din reteaua de apa a localitatii Zetea.

Regimul de functionare va fi de 8-10 ore/zi, numai in schimbul I, 5 zile/saptamana, in perioada martie-octombrie.

- SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

- Protectia calitatii apelor:

In zona perimetrului de exploatare cursul de apa mai importanat este raul Tarnava-Mare..

Orizontul acviferului freatic se afla sub cota  inferioara a exploatarii, datorita permeabilitatii rocilor apele meteorice se pot infiltra in depozitele slab cimentate sau necoezive.

Activitatea de exploatare si prelucrare nu necesita deversarea de deseuri sau produse secundare in acviferele subterane sau in curs de apa de suprafata.

Avand in vedere ca utilajele si mijloacele de transport din dotarea societatii si cu care vor fi efectuate lucrarile, sunt  relativ noi este putin probabila producerea de scurgeri de motorina sau lubrifianti care sa polueze apele subterane.

In cazul unori eventuale scurgeri accidentale, minereul poluat va fi colectat imediat in saci PE grosi si va fi gestionat ca deseu periculos - predat la unitate autorizata pentru transport la eliminare.

In procesul de exploatare nu se vor genera deseuri miniere (steril).

Piesele de schimb uzate care eventual trebuie schimbate la utilaje vor fi aduse la punctul de lucru, Zetea nr, 1326/A, si valorificate la unitati autorizate pentru colectare.

Uleiurile uzate din utilajele de exploatare nu vor fi schimbate in cadrul perimetrului, in caz ca va fi necesara, ele se vor deplasa la unitate specializata pentru efectuarea schimbului de ulei.

Utilajele de exploatare si de prelucrare vor fi alimentate cu motorina adusa de la statiile de alimentare cu carburanti din zona, intr-un rezervor din material plastic de 600 l, prevazut cu pistol de alimentare, din dotarea societatii, iar motorina pentru autobasculante se va aproviziona direct de la statiile de alimentare din zona.

In cadrul amplasamentului nu se vor depozita carburanti.

In timpul exploatarii apa potabila pentru angajatii lucratori se asigura sub forma imbuteliata, iar pentru nevoile igienico-sanitare este asigurata EURO WC cu chiuveta si apa (inchiriat), care periodic este vidanjat si curatat de catre firma specializata (MAXI BOX MIXT SRL Zetea), pe baza contractului incheiat in acest sens.

Deseurile menajere generate sunt colectate in sac gros PE, care dupa umplere este adus la sediu si periodic este preluat de  catre unitatea de salubrizare a localitatii.

- Protectia aerului:

Asupra calitatii aerului exploatarea masei miniere se manifesta prin emanatii de pulberi produse de utilajele de exploatare, respectiv prin emisii de gaze de esapament de la utilajele de exploatare, de prelucrare si de la mijloacele de transport.

Cantitatea noxelor emise de utilajele de exploatare in timpul functionarii va fi sub valorile admise de normele in vigoare (vezi Planul de refacere a mediului cap.3.1. punctul b.)

Un alt factor care poate conduce la afectarea calitatii aerului este emisia de pulberi rezultat ca urmare a exploatarii si manipularii balastului brut.

Cantitatea de pulberi rezultata in urma acitivitatii se va incadra in limitele admise de normele in vigoare (vezi Planul de refacere a mediului cap.3.1. punctul a.)

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Utilajele de exploatare si de prelucrare, mijloacele de transport utilizate fiind relativ noi si de marca, nu produc zgomot care sa afecteze mediul.

In vecinatatea perimetrului de exploatare exista numai fanete si drumul de exploatare, iar localitatea cea mai apropiata, Zetea, se afla la cca. 1.5 km de partea sud-vestica a perimetrului.

Activitatile sunt desfasurate intre orele 7oo- 16oo  cu 1 ora pauza de masa, si numai sezonier.

Statia de sortare si concasorul in general nu functioneaza simultan.

Avand in vedere ca transportul utilului extras va avea loc pe drumuri amenajate, iar pe drumul de exploatare se va circula cu viteze reduse, nu se vor produce vibratii care sa afecteze mediul.

- Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

- Protectia solului si subsolului

In cadrul lucrarilor de pragatire a exploatarii vor fi efectuate lucrari de descopertare, solul vegetal indepartat va fi depozitat separat, pe o platforma special amenajata si va fi folosit la refacerea suprafetelor deranjate.

Expolatarea se va face astfel incat san nu fie afectata stabilitatea taluzurilor formate.

In final pe masura opririi exploatarii se va trece la recultivarea carierei prin acoperirea suprafetelor orizontale cu solul vegetal, insamantarea suprafetelor orizontale, vetrei carierei  si ale taluzurilor cu seminte de ierburi perene.

Avand in vedere ca utilajele si mijloacele de transport din dotarea societatii si cu care vor fi efectuate lucrarile, sunt  relativ noi este putin probabila producerea de scurgeri de motorina sau lubrifianti care sa polueze solul si subsolul.

In cazul unori eventuale scurgeri accidentale, minereul poluat va fi colectat imediat in saci PE grosi si va fi gestionat ca deseu periculos - predat la unitate autorizata pentru transport la eliminare.

In procesul de exploatare nu se vor genera deseuri miniere (steril).

Piesele de schimb uzate care eventual trebuie schimbate la utilaje vor fi aduse la punctul de lucru, Zetea nr, 1326/A si valorificate la unitati autorizate pentru colectare.

Uleiurile uzate din utilajele de exploatare nu vor fi schimbate in cadrul perimetrului, in caz ca va fi necesara, ele se vor deplasa la unitate specializata pentru efectuarea schimbului de ulei.

Utilajele de exploatare si de prelucrare vor fi alimentate cu motorina adusa de la statiile de alimentare cu carburanti din zona, intr-un rezervor din material plastic de 600 l, prevazut cu pistol de alimentare, din dotarea societatii, iar motorina pentru autobasculante se va aproviziona direct de la statiile de alimentare din zona.

In cadrul amplasamentului nu se vor depozita carburanti.

In timpul exploatarii pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului este asigurata EURO WC cu chiuveta si apa (inchiriat), care periodic este vidanjat si curatat de catre firma specializata (MAXI BOX MIXT SRL Zetea), pe baza contractului incheiat in acest sens.

Deseurile menajere generate sunt colectate in sac gros PE, care dupa umplere este adus la sediu si periodic este preluat de  catre unitatea de salubrizare a localitatii.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Perimetrul de exploatare nu se situeaza in arii naturale protejate de interes local, national sau comunitar.

In ceea ce priveste nivelul actual al freaticului, nu se vor surveni modificari, intru-cat adancimea maxima de exploatare va fi deasupra nivelului hidrostatic al panzei freatice pe toata suprafata perimetrului de exploatare.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Perimetrul de exploatare se afla la distante mari atat de asezarile umane (1.5 km de cea mai apropiata zona de locuit), cat si de obiectivele de interes public.

Nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane sau ale altor obiective de interes public.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In procesul de exploatare nu rezulta deseu tehnologic (steril), materialul excavat este valorificat integral prin vanzare ca atare sau dupa prelucrare prin sortare si concasare in cadrul perimetrului de exploatare,

Piesele de schimb uzate care eventual trebuie schimbate la utilaje vor fi aduse la punctul de lucru, Zetea nr, 1326/A si valorificate la unitati autorizate pentru colectare.

Uleiurile uzate din utilajele de exploatare nu vor fi schimbate in cadrul perimetrului, in caz ca va fi necesara, ele se vor deplasa la unitate specializata pentru efectuarea schimbului de ulei.

Deseurile menajere generate sunt colectate in sac gros PE, care dupa umplere este adus la sediu si periodic este preluat de  catre unitatea de salubrizare a localitatii, GOSCOM ZETEA SRL.

- Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In cadrul activitatii de exploatare nu se folosesc substante toxice si nu rezulta asemenea materiale.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

# Evidenta gestiunii deseurilor se va tine in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002, anexa nr.1, in cadrul sediului.

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Nu este cazul.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Odata cu pornirea exploatarii vor fi realizate si asigurate toate conditiile si utilitatile pentru buna desfasurare a lucrarilor de extractie in cariera (drum de acces, baracament, ecotoaleta, sac gros PE pentru deseurile menajere etc.).

Limitele perimetrului de exploatare vor fi marcate cu borne, numerotate conform celor redate pe planul de situatie.

Pe drumurile de acces in zona perimetrului de exploatare vor fi montate tablite avertizoare, cu inscptiile “Pericol de accidentare”, “Accesul interzis”, “Pericol de cadere in gol”.

Alte lucrari suplimentare cu caracter de organizare de santier nu sunt necesare.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Lucrarile de terasamente, in mare parte , pot fi realizate in paralel si in cadrul activitatilor productive de exploatare a zacamantului.

Majoritatea lucrarilor de refacere, cum ar fi:

- amenajarile de stabilizare,

- acoperirea cu sol vegetal a terasamentelor si vetrei carierei,

- fertilizarea solului,

- insamantarea cu ierburi perene,  se vor realiza la sfarsitul perioadei de activitate a carierei.

Sub aspectul peisagistic, zona in locul excavatiilor si imprejurimile sale, se va prezenta cu taluze si trepte regulate, inierbate, cu aspect ordonat si forme geometrice stabile.

S.C. SIMMA FUTAR S.R.L are dotare corespunzatoare de utilaje si personal  si isi asuma obligatia de a crea si asigura fondurile necesare pentru lucrarile de refacere a mediului, la incetarea exploatarii.

Privind posibilitatile de utilizare a terenului dupa incetarea exploatarii se intrevede utilizare partiala agro-silvica a terenului.

- ANEXE

- Plan de refacere a mediului,

- Proiect tehnic de refacere a mediului,

- Extras de carte funciara .

Intocmit,							Titular,

I.I. SIMON GH. ANNA    				S.C. SIMMA FUTAR  S.R.L