ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

Memoriu de prezentare

pentru efectuarea evaluării impactului asupra mediului fără evaluarea adecvată

- Denumirea proiectului:

Scoaterea definitivă a unor terenuri din Fondul Forestier Național, cu compensarea echivalentă ca suprafață și bonitate a acestora, pentru  extinderea carierei de piatră Bako – Andezit

.

- Titular:

- numele companiei: Asociația Composesorat Közbirtokosság Zetea

- adresa poştală: com Zetea, str. Principală nr. 272, jud. Harghita

- numărul de telefon: 0742-203081, 0266-241310 de fax :0266-241310,

- adresa de e-mail: office@kozbirtokossag.ro, adresa paginii de internet;

- numele persoanelor de contact:

  - președinte: Szabó Emeric

  - administrator: ing. Erőss József.

- Descrierea proiectului

      - un rezumat al proiectului; Asociația Composesorat Közbirtokosság  Zetea a decis valorificarea resurselor naturale de rocă – andezit industrial și de construcții. Aceste resurse se găsesc pe proprietatea sa, în fondul forestier național privat, situat în U.P. II Șicasău u.a. 15A%, 16A%, amplasat în extravilanul comunei Zetea, sat Șicasău, pe versantul extremis sud – estic al lanțului muntos Gurghiu, sub poalele vîrfului Ascuțit, la altitudine cuprinsă între 840-890 m, accesibilizat cu drumul autoforestier Bakó de Jos, care se racordează la DJ 138 Brădești – Valea Strâmbă. Amplasamentul terenului se află la la distanță de cca 6 km față de limita vestică al sitului Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăraș, și la cca 6 km spre sud-est de situl ROSPA0033 Depresiunea și Munții Gurgheului. Terenul ce se dă în compensare se găsesc pe proprietatea sa, este în limitrof cu fondul forestier național privat, situat în U.P. II Șicasău u.a. 77D, 77F, 77A1, amplasat în extravilanul comunei Zetea, sat Șicasău, pe versantul extremis sud – estic al lanțului muntos Gurghiu, sub poalele vîrfului Baratos, la altitudine cuprinsă între 800-820 m, accesibilizat cu drumul autoforestier Pr. Păstrăv, care se racordează la DJ 138 Brădești – Valea Strâmbă. Amplasamentul terenului se află la la distanță de cca 2,5 km față de limita vestică al sitului Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăraș, și la cca 3 km spre sud de situl ROSPA0033 Depresiunea și Munții Gurgheului. Obiectul proiectului este scoaterea definitivă din fond forestier proprietatea privată a solicitantului a unei suprafețe de 35000 mp, ce va fi defrișat, suprafață pe care se găsesc resursele naturale propuse de a valorifica, și respectiv introducerea în fond forestier proprietatea privată a solicitantului a unei suprafețe de 175000 mp, ce va fi împădurit, pentru compensarea suprafeței scoase, conform planurilor de amplasament.

      - justificarea necesităţii proiectului; Pentru extinderea carierei este necesar scoaterea definitivă din fond forestier a acestei suprafeței de 35000 mp, pe care se propune extinderea, iar conform Metodologiei din 8 aprilie 2016, aprobate cu O.M. 694/2016, aceste terenuri trebuie compensate cu alte terenuri din afara fondului forestier, suprafața căreia trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât suprafața terenului care face obiectul scoaterii definitive, iar ca valoare trebuie să fie cel puțin 5 ori mai mare. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fond forestier național și  contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fond forestier național se calculează conform metodologiei amintite. Terenurile preluate în compensare în fond forestier național trebuie împădurite.

      - valoarea investiției: se compune din trei grupe:

        - Taxa pentru scoaterea definitivă a suprafeței de 35000 mp din fondul forestier național: 523488,00 RON

        - Contravaloarea lucrărilor de exploatare și curățare a terenului: 40300,00 RON

        - Cheltuieli privind instalarea vegetației forestiere pe terenul introdus în fond forestier național: 222929,70 RON;

      - perioada de implementare propusă:

        - pentru defrișare 3 luni

        - pentru instalarea vegetației forestiere până la atingerea stării de masiv max 5 ani

      - planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); Anexa..nr.1

      - o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie și altele): Nu este cazul

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Se vor defrișa o suprafață de 35000 mp, cu un volum de 806 mc, conform APV 4957/2019.

Se vor urmării instalarea vegetației forestiere pe o suprafață de 175000 mp. Pe 35% din suprafață sa instalat deja semințiș natural valorificabil, iar pe suprafața de 113750 mp se vor planta 45,5 mii de puieți conform devizului. Se vor executa lucrări de îngrijire și conducere pe toate suprafața de 175000 mp până atingerea stării de masiv.

- descrierea / enumerarea instalaţiilor folosite:

pentru defrișare – exploatare forestieră se vor utiliza:

motoferăstraie pentru doborârea și fasonarea arborilor

tractoare forestiere pentru adunarea, scosul și apropiatul materialului lemons

pentru înpădurire și îngrijire se vor utiliza:

unelte manuale pentru săparea gropilor și amenajarea vetrelor

unelte manuale, motoferăstraie și motocoase pentru îngrijirea culturilor tinere

- Fluxul tehnologic de pe amplasament;

În cazul defrișării – exploatării forestiere se vor proceda astfel: se vor deplasa cu motoferăstrău la arbori inventariați, se vor doborâ arborile după care vor toaleta crengile, urmând fasonarea la sortimente sau multipli de sortimente. După terminarea lucrului cu motoferăstrău se vor deplasa cu tractoare forestiere în apropierea pieselor rezultate, se vor aduna cu ajutorul troliului montat pe tractor, se vor forma sarcini corespunzătoare și se vor scoate pe drumuri forestiere cu ajutorul tractoarelor prin semitârâre. Resturile de exploatare și crengile se vor aduna manual și vor fi transportate în afara suprafeței defrișate cu ajutorul cărucioarelor cu graifăr sau cu forwarder.

În cazul înpăduririi și îngrijirii se vor proceda astfel: se vor identifica zonele fără regenerări naturale, unde se vor determina poziționarea schemei pe care vor respecta la împădurire. Plantarea se va face în vetre cu puieți cu rădăcini goale, conform normelor. Lucrările de îngrijire se va executa pe tot suprafața 1 – 2 ori pe an până atingerea stării de masiv (aproximativ 5 ani)

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; Se vor utiliza motorină și benzină la funcționarea utilajelor.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; Nu este necesar.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; Nu este cazul.

- metode folosite în construcţie; Nu se fac construcții.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară; Nu este cazul

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; se va extinde cariera pe suprafața scoasă definitiv.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); Deșeurile menajere produse în urma activitățiilor de exploatare, împădurire și lucrări de îngrijire vor fii adunate și evacuate de către firma care execută lucrarea respectivă, conform normelor în vigoare.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect; prezentul acord de mediu a servi la emiterea Avizului Gărzi Forestiere, pe baza căreia va fii emis Aprobarea scoaterii definitive de către Autoritatea Publică Centrală care Răspunde de Silvicultură.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare: Nu este cazul

- Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; (Anexa nr.2.)

- politici de zonare şi de folosire a terenului; Nu sunt.

- arealele sensibile; Nu sunt.

- coordonate geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; (Anexa nr.3.)

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare; Nu este cazul.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

  - Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

    - protecția calității apelor: pe perimetrul suprafeței de defrișat nu există ape curgătoare

      - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

      - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

    - protecţia aerului: Nu este cazul

      - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

      - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

    - protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

      - sursele de zgomot şi de vibraţii sunt utilajele și motouneltele, care produc zgomot și vibrații de scurtă durată și de intensitate medie

      - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Se vor purta antifon pentru protecția împotriva zgomotului

    - protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

      - sursele de radiaţii;

      - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

    - protecţia solului şi a subsolului:

      - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice sunt benzina, motorina și uleiurile minerale ce se folosesc la utilaje și motounelte.

      - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. Locurile de alimentare al utilajelor sunt special amenajate astfel încât să nu ajungă sursele de poluanți în sol, iar pentru cazuri cu scurgeri accidentale, utilajele au în dotare săculetțe cu nisip uscat sau rumeguș, cu ajutorul căreia se poate prevenii să ajungă sursele de poluanți în sol

    - protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: Nu este cazul.

      - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

      - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

    - protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: Distanța față de așezările omenești – cătune este minim 1 km și nu sunt afectate de proiect.

      - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional și altele;

      - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

    - prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

      - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate; Deșeurile produse în urma activității vor fii colectate, gestionate și eliminate de către firma care face activitatea respectivă, conform normelor în vigoare.

      - modul de gospodărire a deşeurilor.

    - gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul

      - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

      - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

  - Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului; Nu este cazul

- probabilitatea impactului; Nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului; Nu este cazul

- Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. Nu este cazul.

- Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

  - Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). Nu este cazul.

  - Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; Amenajarea locului de alimentare a utilajelor și a motouneltelor. Amenajarea locului de a servii masa și de odihnă conform normelor;

- localizarea organizării de şantier; În apropierea drumului forestier, lângă sau pe suprafața amplasamentului

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; Nu are impact.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Nu este cazul.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; Nu este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalaţiei; Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. Nu este cazul.

- Anexe – piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

  - formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie și altele);

  - planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare; Nu este cazul.

- Schemele-flux a gestionării deșeurilor; Nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Semnătura şi ştampila

............................