MEMORIU de PREZENTARE

I.  Denumirea proiectului:

"CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE. STALP PUBLICITAR, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER"

strada Stefan cel Mare, nr. 65, municipiul Toplita, judetul Harghita

II. Titular :

- numele: S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.;

- adresa poştală: Stefanestii de Jos, str. Busteni, nr. 7, jud. Ilfov;

- numele persoanelor de contact: Monica Huluba, 0720440456.

- director/manager/administrator - imputernicit:  Monica Huluba;

- responsabil pentru protectia mediului:  Monica Huluba.

III.1.  Descrierea proiectului:

- un rezumat al proiectului: Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcţii cu funcţiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate sporite, precum şi acela de a salubriza şi îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al zonei.

Amplasamentul studiat se găsește in județul Harghita în localitatea Toplita și conform extraselor de carte funciară se află în intravilanul localitatii. Suprafața terenului care face obiectul prezentului studiu este de 4230 mp.

Situaţia juridică: conform extraselor C.F. terenul se află în proprietatea privată a beneficiarului:

S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.

Vecinătăți:

- sud-est : proprietati private, distante mai mici decat 15 m fata de locuinta invecinata;

- nord-est : strada Stefan cel Mare;

- sud-vest: brat secundar Raul Mures;

- nord-vest: proprietati private, distante mai mici decat 15 m fata de locuinta invecinata.

Magazinul propus beneficiaza de o parcare pavata cu 42 locuri de parcare din care 2 locuri sunt rezervate persoanelor cu dizabilitati locmotorii. Locurile de parcare au fost gandite pentru a facilita accesul clientilor in magazin si sunt dispue in nordul si estul magazinului cat mai aprope de acces.

ECHIPAREA CU UTILITĂŢI

Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apă rece se va face prin racordul de la reţelele existente în zonă. Soluţia de alimentare cu apă a noului obiectiv se va alege în funcţie de avizele de specialitate şi de capacitatea reţelelor din zonă, comparate cu necesarul de apă pentru noua investiţie.

Canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială

Canalizarea menajeră a obiectivului se va rezolva prin racord la reţeaua de canalizare menajeră stradala.

Canalizarea pluvială colectată de pe suprafaţa platformelor de parcare se va trece printr-un separator de nisip şi uleiuri minerale respectând prevederile NTPA 002-2002, după care, împreună cu apele pluviale colectate de pe acoperişuri, vor fi deversate in raul Mures.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă în zonă, pe baza studiului de soluţie ce se va întocmi. Măsura energiei electrice consumate se face de la blocul de măsură şi protecţie trifazat BMPT. Racordul va fi executat în baza documentaţiei elaborate .

Pentru circuitele de iluminat şi forţă se prevede protecţia la scurtcircuit și suprasarcină cu întreruptoare automate cu protecţie magnetotermică si cu întreruptoare automate cu reglaj la suprasarcină.

Telefonizarea

Se va asigura dintr-un racord realizat în baza proiectului de specialitate întocmit de TELEKOM.

În incintă şi în construcţiile propuse se va realiza un sistem complex de supraveghere, apărare antiefracţie, semnalizare a oricăror defecţiuni în modul de funcţionare a instalaţiilor din dotare.

Caracteristicile construcţiei:

- Funcţiunea:			magazin de tip supermarket

- Dimensiuni maxime: 		cca. 64,34 m x 26,55 m

- Regim de înălţime:		P

- Hmax  constructie:		5,35 m

- Suprafaţa total construită:	1440.00 m² (suprafata construita magazin)

- Categoria de importanţă: 	C – construcţie de importanţă normală, conform HGR 						766/1997

- Clasa de importanţă:		III – importanţă normală, conform P100/1-2013

Bilanț teritorial si indicatori urbanistici:

| Constructii | 1440 mp | 34% |
| --- | --- | --- |
| Zone verzi amenajate | 524.8 mp | 12.4% |
| Circulatii auto | 1353.7 mp | 32% |
| Parcari autovehicule | 557.4 mp | 13.2% |
| Circulatii pietonale | 354.1 mp | 8.4% |
| Suprafata teren | 4230 m² | 100% |
| P.O.T. = 34% |  |
| C.U.T. = 0.34 |  |

b)  justificarea necesitãţii proiectului: Amplasarea, în zone rezidenţiale, şi la artere de tranzit, a unui centru comercial cu mărfuri alimentare şi nealimentare de uz casnic este binevenită şi nu contravine funcţiunilor complementare admise.

c) valoarea investitiei: 5 000 000 lei

d) perioada de implementare propusa: max.12 luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): - Planse anexate la documentatia depusa - plan de situatie propus A02

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

- profilul și capacitățile de producție: nu este cazul

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): -nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea: nu este cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora: nu este cazul

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă: se va racorda la retelele existente in zona, conform proiectelor  de specialitate intocmite de persoane autorizate

DATE TEHNICE ALE PROIECTULUI

INSTALAȚIA DE ALIMENTARE CU APĂ

Conform calculelor,  presiunea necesară la intrarea în clădire pentru alimentarea magazinului cu apă rece este de minim 2,5 bar la un debit nominal de 0,872 l/s, iar pentru Carmangerie 2,5 bar la un debit nominal de 0,724l/s. pentru consum menajer.

Cladirea va fi dotata cu instalatii interioare de stins incendiu, hidranti interiori, cu doua jeturi in functiune simultana, avad debit de total de 4.2 litri/secunda (1 jet  = 2.1 litri/secunda; 2 jeturi  = 2.1 x 2 = 4.2litri/secunda).

Incinta va fi prevazuta cu instalatii exterioare de stins incendiu, hidranti exteriori,  avand debit de 10 litri/secunda. Se propun doi hidranti exteriori Dn80 montati pe conducta din PEHD Dn110, hidranti cu cot dublu, asigurand fiecare un debit de 10 litri/secunda.

BRANSAMENT DE APĂ

Branşamentul se realizează la rețeaua de apă potabilă a oraşului şi trebuie să asigure un debit pentru satisfacerea consumului menajer şi pentru alimenatarea cu apa a instalatiilor de stins incendiu cu hidranti interiori si hidranti exteriori de incendiu.

qcmagazin= 0.872 l/s

qcarmangerie = 024 l/s

q incendiu interiori = 4.2 l/s

q incendiu exterior = 10 l/s

qc = 1.1 x (qcmagazin + qcarmangerie) + q incendiu exterior = 1.1x(0.872 + 024) + 10 = 1156l/s

qc = 12l/s

Din nomograma  pentru dimensionare  pentru conductelor de polietilena apa rece conform debitului de apa necesar QAR=12 l/s, la o presiune de 3.5bar=> Dn110 (4''); se alege PEHD Dn110

Reteaua din zona din care se propune a se realiza bransamentul de apa, asigura, conform aviz emis de SC AQUA CALIMANI SRL TOPLITA, cu nr. de inregistrare  281/ad/04.06.2018, o presiune de 4bar si un debit de 12 l/s.

Debitul si presiunea asigurata de SC AQUA CALIMANI SRL TOPLITA, asigura buna functionare a instalatiilor menajere propuse si a instalatiilor de stins incendiu cu hidranti interiori si exteriori propusi, in conditii normale de functionare a retelei de distributie apa.

În cazul în care presiunea furnizată de regia locală de apă depaseste 5 bar, se va monta un regulator de presiune cu diametrul de conectare 1 ½” si presiunea reglată în aval maxim 4 bar.

INSTALAȚIA INTERIOARĂ DE APĂ RECE SI APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Alimentarea cu apă rece a cladirii se face din spatiul tehnic cu ţeavă din polipropilenă reticulată fibra composita cu diametrul exterior conform pieselor desenate. Coloanele vor fi executate din polipropilenă reticulată  fibra composita de dimensiuni conform planselor anexate.

Se montează robineți colțari de închidere cu filtru încorporat:

- 1/2’’ – 3/8’’ sub lavoare si sub spălătoare

- 1/2’’ – 1/2’’ la racordul de apă rece al fiecărui boiler avand capacitatea de 15 litri

- 3/4’’ – 3/4’’ la racordul de apă rece al fiecărui boiler avand capacitatea de 120 litri

Bateriile vor fi de tip stativ pe obiectul sanitar cu senzor încorporat alimentat de la o baterie de 9 V. 	Vasul de closet va fi cu evacuare laterală, iar rezervorul va fi montat incastrat marca Geberit. În fiecare grup sanitar s-a prevăzut sifon de pardoseală cu diametrul de racord lateral de 50mm si evacuare verticala 110mm.

Instalația sanitară interioară de apă caldă de consum si cele de apă rece vor avea trasee comune.

Instalatia sanitara se va executa din ţevi de polipropilena reticulate fibra composita de tip PP-R (conducte de apa rece) si din tevi de polipropilena reticulata fibra composita de tip PP-R (conducte de apa calda).

Diametrele conductelor de apă rece si apă caldă menajeră s-au determinat în funcție de suma echivalenților, conform STAS 1478/90, iar în cazul conductelor de legatură la obiectele sanitare s-au avut în vedere si particularitățile constructive ale obiectele sanitare (diametrele armăturilor obiectelor sanitare).

Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,1.... 0,2% în sensul curgerii pentru a permite golirea instalației, dacă este cazul.

S-au prevăzut armături de închidere pe: conducta de alimentare cu apă rece, la baza coloanelor, pentru fiecare grup sanitar (pe conductele de apă rece si apă caldă menajeră), pe racordul de umplere al instalației de încălzire si pe conductele de golire. Diferența de presiune dintre apa rece si caldă, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu va fi mai mare de 0.3 bari.

În zona depozitului si zona windfang (in partea stanga dupa zona de depozitare carucioare) au fost prevăzute cate un racord AQUASTOP pentru a facilita racordarea unui furtun pentru spălat pardoseli, racordurile fiind dublate de câte un robinet sferic de izolare în caz de nevoie. Cele două racorduri sunt conectate prin intermediul unor țevi de polipropilena reticulata fibra composita izolată cu tuburi elastomer de grosime 9mm.

Toate tevile de apa rece si apa calda menajera se izoleaza cu tuburi elastomer de grosime 9mm.

Apa calda menajera pentru lavoarele din vestiare va fi produsa cu ajutorul boilerelor electrice cu capacitatea de 15 litri cu montaj deasupra lavoarelor (conform pieselor desenate - detalii montaj echipamente zona vestiare).

Apa calda menajera pentru spalatorul din zona camerei de odihna va fi produsa cu ajutorul boilerului electric cu capacitatea de 15 litri cu deasupra lavoarului din zona vestiar femei (conform pieselor desenate - detalii montaj echipamente zona vestiare).

Apa calda menajera pentru spalatorul din zona spalare ambalaje din depozit va fi produsa cu ajutorul boilerului electric cu capacitatea de 15 litri cu montaj la inaltime (conform pieselor desenate - detalii montaj zona spalare ambalaje).

Apa calda menajera pentru spalatorul din zona spatiu patiserie va fi produsa cu ajutorul boilerului electric cu capacitatea de 15 litri cu montaj la inaltime (conform pieselor desenate - detalii montaj zona spatiu patiserie).

Alimentarea cu apa rece a spatiu patiseriei se face cu teava din polipropilena reticulata fibra composita pentru instalatii sanitare. Coloanele vor fi executate din teava din polipropilena reticulata fibra composita pentru instalatii sanitare de dimensiuni conform planselor anexate. Piesa de racordare la coloana existenta se va stabili la fata locului functie de tipul tevii existente.

Se monteaza robineti coltari de inchidere cu filtru incorporat :

- 1/2’’- 3/8’’  sub spalatoare

- 1/2’’- 1/2”  pentru racordarea boilerului de apa calda.

Bateria va fi de tip stativ pe obiectul sanitar si nu face obiectul pezentului proiect. In spatiu patiserie s-a prevazut sifon de pardoseala cu o intrarea laterala avand diametrul de 50mm si o iesire verticala avand diametrul de 110mm. Sifonul va fi marca Kessel.

Retelele interioare de apa calda de consum si cele de apa rece vor avea trasee comune.

S-au prevazut armaturi de inchidere pe: conducta de alimentare cu apa rece, Diferenta de presiune dintre apa rece si calda, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu va fi mai mare de 0.3 bari.

Instalatia sanitara se va executa din ţevi din polipropilena reticulata fibra composita de tip PP-R (conducte de apa rece) si din ţevi din polipropilena reticulata fibra composita de tip PP-R (conducte de apa calda).

Coloana de alimentare a spatiu patiseriei si derivatiile spre receptoare se vor monta aparent.

Coloanele de alimentare a grupurilor sanitare se vor monta deasupra tavanului fals, iar legăturile la obiectele sanitare se vor executa îngropat.

La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta distanțele minime între elementele de construcție si obiectele sanitare, recomandate de reglementari în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, că instalaţia să fie uşor de montat şi uşor accesibilă.

La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție.

Diametrele conductelor de apă rece si apă caldă de consum se vor determina în funcţie de suma echivalenților, conform STAS 1478/90. La baza coloanelor de apă rece se vor monta robinete de închidere cu golire. Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,2% în sensul curgerii pentru a permite golirea instalației, dacă este cazul.

Toată rețeaua de apă rece si apă caldă executată cu țeavă PP-R fibră composită de culoare verde se va izola cu tuburi elastomer având grosimea de 9 mm.

INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIORI

Conform SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU:

Avand in vedere prevederile art. 4.1 din Normativul pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ P118/2 - 2013 (litera g - cladiri, compartimentele de incendiu si spatiile pentru comert cu mai mult de 2 niveluri sau cu aria construita mai mare de 600m2 ) este necesara amplasarea hidrantilor interiori, conform Anexei nr. 3 este nevoie de 2 hidranti interiori in actiune simultana cu debitul de calcul este de 4,2 l/s.

Instalatia de hidranti interiori va fi alimentata cu apa de la reteaua de apa din incinta propusa.

Reteaua din zona din care se propune a se realiza bransamentul de apa, asigura, conform aviz emis de SC AQUA CALIMANI SRL TOPLITA, cu nr. de inregistrare  281/ad/04.06.2018, o presiune de 4bar si un debit de 12 l/s.

Debitul si presiunea asigurata de SC AQUA CALIMANI SRL TOPLITA, asigura buna functionare a instalatiilor menajere propuse si a instalatiilor de stins incendiu cu hidranti interiori si exteriori propusi, in conditii normale de functionare a retelei de distributie apa.

Instalatia de hidranti interiori se va realiza din teava zincata Ø 2” si  Ø 3” .

Conducta de alimentare a cladirii din caminul de vane din apropierea cladirii, se va realiza din teava din PEHD Dn90 si se va monta ingropat. La intrarea in cladire, in camera tehnica, se va face trecerea din conducta de PEHD in conducta din otel zincat OlZn, cu diametrul de 3''. Conductele din instalatia interioara de stins incendiu vor fi montate aparent, la partea superioara a cladirii, in zona tavanului fals.

Din calcul hidraulic al instalatiei de stingere a incendiilor cu hidranti interiori a rezultat presiunea necesara functionarii este min. 3.5bar in punctul de bransare-camin apometru.

Daca exista neconcordante ale proiectului fata de situatia din teren, acestea se vor aduce la cunostinta proiectantului pentru solutionare.

Atat in perioada de executie cat si de exploatare a instalatiei de hidranti exteriori, se vor respecta normele NPSI si NTSM, precum si prescriptiile Normativul P118.

(conform art. 4.16) Hidranţii de incendiu interiori se echipează cu furtunuri plate şi cu ţevi de refulare universale montate la extremităţile furtunurilor pentru a forma, dirija şi controla jetul de apă (standarde de referinţă SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).

(conform art.4.19.) Ţeava de refulare universală trebuie să permită următoarele poziţii de reglare: închidere şi jet pulverizat şi/sau jet compact. Când jetul pulverizat şi jetul compact sunt condiţionate, se recomandă să se poziţioneze jetul pulverizat între poziţia de închidere şi poziţia jetului compact

(conform art.4.20.) Ţeava de refulare universală trebuie prevăzută cu un robinet de închidere a alimentării cu apă. Robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă sau de alt tip cu deschidere lentă. Robinetul trebuie să se închidă prin acţionarea unei roţi de manevră în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.

INSTALATIA DE HIDRANTI EXTERIORI

Conform SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU:

Având în vedere valoarea densităţii sarcinii termice în spaţiile de vânzare (sub 840 MJ/m²) şi în spaţiul manipulare marfa (sub 1680 MJ/m²) precum si prevederile art. 7.1. din Normativul pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ P118/2 - 2013, nu se prevăd instalaţii automate de stingere cu apă tip sprinkler.

Hidranti exteriori: conform art. 6.1 din P118/2 - 2013 pentru stingerea din exterior a incendiilor la cladiri, compartimentele de incendiu si spatiile pentru comert cu mai mult de 2 niveluri sau cu aria construita mai mare de 600m2, volum mai mare de 5000m3 si gradul de rezistenta la foc II, debitul de calcul este de 10 l/s.

Instalatia de hidranti exterioriva fi alimentata cu apa de la reteaua de apa din incinta propusa.

Reteaua din zona din care se propune a se realiza bransamentul de apa, asigura, conform aviz emis de SC AQUA CALIMANI SRL TOPLITA, cu nr. de inregistrare  281/ad/04.06.2018, o presiune de 4bar si un debit de 12 l/s.

Debitul si presiunea asigurata de SC AQUA CALIMANI SRL TOPLITA, asigura buna functionare a instalatiilor menajere propuse si a instalatiilor de stins incendiu cu hidranti interiori si exteriori propusi, in conditii normale de functionare a retelei de distributie apa.

Presiunea minima la hidrantii de incendiu exteriori de la care se intervine direct pentru stingere, trebuie sa asigure realizarea de jeturi compacte de minimum 10 m lungime, teava de refulare actionand in punctele cele mai inalte si departate ale cladirii, cu un debit de 10 l/s.

Hidrantii de incendiu exteriori sunt amplasati la o distanta de minimum 5 m de zidurile cladirii si la 15 m de obiectele care radiaza intens caldura in caz de incendiu.

Presiunea minima la hidrantii de incendiu exteriori de la care se intervine direct pentru stingere, trebuie sa asigure realizarea de jeturi compacte de minimum 10 m lungime, teava de refulare actionand in punctele cele mai inalte si departate ale acoperisului cu un debit de 5 ... 10 l/s.

Dacă hidranţii de incendiu alimentaţi cu apă din reţeaua exterioara au sarcina hidrodinamică în punctul de racord al hidrantului Hdisp ≥7 mca, intervenţia se poate realiza direct de la hidrant.

Conductele subterane nu se vor monta la o distanta mai mica de 2 m fata de fundatiile obiectivului (conf. SR 8591-1997).

Din calcul hidraulic al instalatiei de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori, a rezultat presiunea necesara functionarii este min. 2.4bar in punctul de bransare.

Conform: ANEXA NR.14bis

Presiunea disponibilă la ajutajul ţevii de refulare, Hi, debitul specific qih şi diametrul d al orificiului ajutajului al ţevii de refulare cu care se echipează hidrantul de incendiu în funcţie de lungimea jetului compact, L

| Lungimea jetului compact L [m] | Diametrul orificiului ţevii de refulare, d în mm |
| --- | --- |
|  | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | Hi [bar] | qih [l/s] | Hi [bar] | qih [l/s] | Hi [bar] | qih [l/s] | Hi [bar] | qih [l/s] |
| 6 | – | – | – | – | 05 | 3.04 | 05 | 35 |
| 7 | – | – | 0.92 | 2.64 | 0.9 | 3.31 | 0.89 | 4.1 |
| 8 | – | – | 1.06 | 2.84 | 1.04 | 3.58 | 1.02 | 4.4 |
| 9 | – | – | 1.22 | 3.05 | 1.19 | 3.8 | 1.17 | 4 |
| 10 | 1,43 | 2.52 | 1.38 | 3.24 | 1.34 | 4.05 | 1.31 | 5 |
| 11 | 1.61 | 2.68 | 1.55 | 3.43 | 1.51 | 4.29 | 1.47 | 5.3 |
| 12 | 1.81 | 2.84 | 13 | 3.63 | 1.68 | 4.53 | 1.63 | 5.6 |
| 13 | 2.02 | 3.01 | 1.92 | 3.82 | 1.86 | 45 | 1.8 | 5.85 |
| 14 | 2.25 | 3.16 | 2.13 | 4.03 | 2.04 | 5 | 1.98 | 6.15 |
| 15 | 2.49 | 3.34 | 2.35 | 4.23 | 2.25 | 5.25 | 2.18 | 6.45 |

Daca exista neconcordante ale proiectului fata de situatia din teren, acestea se vor aduce la cunostinta proiectantului pentru solutionare.

Atat in perioada de executie cat si de exploatare a instalatiei de hidranti exteriori, se vor respecta normele NPSI si NTSM, precum si prescriptiile Normativul P118.

INSTALATIA DE CANALIZARE INTERIOARĂ

Canalizare menajeră interioră

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a ținut seama de recomandările Normativului I9. Astfel s-a asigurat conductelor o pantă continuă, care să permită scurgerea apelor uzate prin gravitație în caz contrar existând riscul înfundării instalației de canalizare. De asemenea amplasarea conductelor s-a facut astfel încât să nu stânjenească circulația si să nu necesite mascări costisitoare, evitându-se în acest fel lovirea accidentală conductelor. Traseele alese s-au ales astfel încât să nu deranjeze din punct de vedere estetic, prin amplasarea coloanei în colțul încăperii si mascarea ei.

Conductele de legătură s-au montat pe perete (deasupra si sub pardoselă), cu pantă pentru a asigura scurgerea apei prin gravitație.

Rețeaua interioară de canalizare este realizată din polipropilenă, diametrele fiind specificate în plansele anexate prezentului proiect si protejate în PVC-KG pentru diametrele tuburilor utilizate sub Dn 110 mm.

Diametrele conductelor de la obiectele sanitare sau ales astfel încât să fie respectate condițiile de funcționalitate cât si respectarea pantei minime de montaj.

Coloanele de ventilație s-au prevăzut în continuarea colonelor de scurgere, ele adoptându-se în construcție prin prelungirea deasupra tavanului fals si iesirea in fatada laterala conform pieselor desenate. La obiectele sanitare s-au prevăzut sifoane cu gardă hidraulică.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din condiții funcționale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiții constructive si hidraulice conform STAS 1795 - 86.

Au fost prevazute racorduri  de canalizare in magazinul Penny Market pentru urmatoarele receptoare:

- PP50 - pentru spalator spatiu patiserie racordat in sifonul de pardoseala

- PP40 – pentru lavoare din grupurile sanitare

-    PVC-KG 110 - pentru sifonul din spatiu patiserie,sifoanele din grupurile sanitare,sifonul de pardoseala din camera frigorifica si sifon cu galeata namol

-    PVC-KG 110, reductie 110/50 si reductie 50/40 - pentru fiecare din vitrinele frigorifice.

Inainte de montarea conductelor aferente preluarii condensului de la vitrinele frigorifice, se va verifica cota de racord in zona sifonului de la spalatorul din depozit in vederea corelarii cu panta de montaj de la cel mai indepartat consumator.

Materialele folosite la execuția instalației sanitare, vor fi însoțite de certificat de omologare si certificat de calitate, iar execuția propriu-zisă, va fi efectuată de persoane autorizate si calificate, cu respectarea normelor de protecție a muncii aflate în vigoare.

Conductele de canalizare ape uzate menajere se vor executa din tuburi de polipropilenă (interioare supraterane) si  protejate cu PVC-KG la diametre nominale <Dn 110mm (interioare înglobate în fundații), respectiv tuburi PVC-KG (rețele exterioare).

La baza coloanelor de canalizare (ce se montează în paralel cu coloanele de apă), precum si deasupra racordului la coloana a celui mai înalt consumator se vor prevedea piese de curățire, si la partea superioară  coloane de ventilare. La racordarea coloanelor orizontale de canalizare în căminele de vizitare exterioare se vor prevede câte o clapetă antiretur.

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj se va ţine seama de recomandările Normativului I9. Fiecare baie sau grup sanitar va fi utilat cu sifon de pardoseală cu gardă hidraulică.

La stabilirea traseului s-au avut în vedere criterii tehnico – economice, tinându-se seama de următorii factori:

- folosirea optimă a configurației terenului pentru asigurarea presiunii minime necesare unei funcționări normale pentru consumatorul cel mai îndepărtat si cel mai defavorabil plasat;

- realizarea unei rețele de lungime minimă.

Pentru evacuarea apelor uzate menajere se propune realizarea unei rețele de incintă din tuburi PVC-KG. Apele uzate menajere de la obiectiv vor fi conduse prin intermediul rețelei de incintă la rețeaua publică existentă.

DOTAREA CU OBIECTE SANITARE

Investiţia va avea amenajat – două grupuri sanitare cu vestiar, o cameră de odihnă personal.

Spatiu tehnic

· un sifon de pardoseala Ø110mm

Baie femei

· un lavoar cu semipicior si sifon inox cu butelie

· un vas closet din portelan sanitar cu montaj suspendat

· un sifon de pardoseala Ø50mm

· oglinda simpla fara rama 500x600 mm

· accesorii sanitare (conform liste de materiale)

Baie barbati

· un lavoar cu semipicior si sifon inox cu butelie

· un vas closet din portelan sanitar cu montaj suspendat

· un sifon de pardoseala Ø50mm

· oglinda simpla fara rama 500x600 mm

· accesorii sanitare(conform liste de materiale)

Camera odihna personal

· un spalator inox cu o cuva si picurator – aprovizionat prin grija beneficiarului

Spatii comerciale si spatiu manipulare marfa

· 7 racorduri Ø40mm aferente vitrinelor frigorifice

· 1 sifon de pardoseala Ø110mm montat in interiorul camerei frigorifice

· 1 racord Ø50mm aferent camerei frigorifice

· o cuva cu sifon de pardoseala cu galeata pentru namol PVC-KG Ø110mm pentru golirea masinii de curatat pardosele

· un spalator inox cu o cuva simpla echipata cu baterie monobloc echipata cu fotocelula alimentata de la o baterie interna de 9V si sifon inox tip butelie

· PVC-KG 110 si reductie 110/50 - pentru cuptor electric

· un sifon de pardoseala din inox cu o iesire verticala de 110 mm, marca ACO FINOR

spatiu patiserie

· PP50 - pentru spalator spatiu patiserie racordat in sifonul de pardoseala

· PVC-KG 110 - pentru sifonul din spatiu patiserie

Zona Carmangerie:

Grup sanitar

· un lavoar cu semipicior si sifon inox cu butelie

· un vas closet din porțelan sanitar cu montaj pe pardosea cu iesire verticala si rezervor la semiînălțime

· un sifon de pardoseala cu garda hidraulica demontabila si clapeta multistop cu o intrare laterala Ø50mm si o iesire verticala  Ø110mm, marca KESSEL

· oglindă simplă fără ramă 500x600 mm

· accesorii sanitare (conform liste de materiale)

Vestiar

· o cabina de dus, complet echipata cu panou, echipata cu baterie montata in perete si para dus, sifon de cădita inclusiv ventil de racord, suport de dus

· un lavoar cu semipicior si sifon inox cu butelie

· un sifon de pardoseala din inox cu o iesire verticala de 110 mm si doua intrări laterale de 50 mm echipata cu garda hidraulica demontabila si clapeta multistop marca KESSEL

Camera personal si camera curățenie

· un spălător inox cu o cuva si picurător – aprovizionat prin grija beneficiarului

· un lavoar cu semipicior si sifon inox cu butelie

· un sifon de pardoseala din inox cu o iesire verticala de 110 mm si o intrare lateral de 50 mm, echipata cu garda hidraulica demontabila si clapeta multistop marca KESSEL

· un boiler electric cu acumulare cu capacitatea de 120 litri, cu puterea electrica Pn=2 kW, Un= 230V, montat deasupra lavoar camera curățenie;

Spațiul comercial

· 4 racorduri Ø40mm aferente vitrinelor frigorifice

· 1 racord Ø40mm aferent agregat frigorific

· 1 racord  Ø50mm condens instalație climatizare interioara

· 3 sifoane de pardoseala din inox cu o iesire verticala de 110 mm, echipate cu garda hidraulica demontabila si clapeta multistop marca KESSEL

· 2 lavoare cu semipicior si sifon inox cu butelie  echipata cu baterie monobloc echipata cu fotocelula alimentata de la transformator 12V c.a. Montat in tabloul electric.

· un sifon de pardoseala din inox cu o iesire verticala de 110 mm, marca ACO FINOR pentru intervenții la instalația de canalizare racordata la separator grăsimi

Preparare mezeluri

· spălător inox

· sifon de pardoseala din inox cu o iesire verticala de 110 mm, echipat cu garda hidraulica demontabila si clapeta multistop marca KESSEL

· un lavoar cu semipicior si sifon inox cu butelie

· un boiler electric cu acumulare cu capacitatea de 15 litri, montat deasupra lavoarului

· un boiler electric cu acumulare cu capacitatea de 120 litri, cu puterea electrica Pn=2 kW, Un= 230V, montat deasupra spălător inox

Preparare carne

· spălător inox

· sifon de pardoseala din inox cu o iesire verticala de 110 mm, echipat cu garda hidraulica demontabila si clapeta multistop marca KESSEL

· un lavoar cu semipicior si sifon inox cu butelie

· un boiler electric cu acumulare cu capacitatea de 15 litri, montat deasupra lavoarului

· un sifon de pardoseala din inox cu o iesire verticala de 110 mm, marca ACO FINOR pentru intervenții la instalația de canalizare racordata la separator grăsimi

Echipamentele proiectate şi adoptate vor fi agrementate şi se vor monta conform prescripţiilor furnizorilor.

Obiectele sanitare din portelan sanitar se sorteaza în functie de defectele exterioare, în 4 calitati.

Numarul total de defecte admise nu trebuie sa depaseasca:

- 3 pentru calitatea S

- 3 pentru calitatea I

- 5 pentru calitatea II

- 10 pentru calitatea III

INSTALATIA DE CANALIZARE EXTERIOARA

Rețeaua de canalizare menajeră exterioară.

Apele uzate menajer rezultate de la instalațiile interioare sunt dirijate spre reteaua de canalizare menajera exteriora propusa in incinta.

Apele uzate rezultate de la masina de spălat, vitrinele frigorifice si instalatiile de racire, ape cu posibile incarcari de grasime,  înainte de descărcarea în canalizarea din incintă vor trece printr-un separator de grăsimi şi reținere nămol de tip KESSEL. Separatorul de grasimi prevazut este din polietilena, tip Kessel, Euro G-NS4, de debit 4 l/s, cu separator de namol de 400 litri, separator de 370 litri, rezervor grasimi 160 litri.

Racordul instalațiilor interioare la canalizarea exterioară se realizează cu conducte din tuburi de PVC-KG, Dn 110mm în cămine de vizitare din incinta.

Reteaua de canalizare exterioara propusa in incinta va evacua apele menajere in reteaua stradala.

Rețeaua de canalizare menajeră din incintă se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 200mm.

Racordul la reteaua stradala existenta se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 200mm.

Traseul şi elementele rețelei de canalizare s-a materializat pe planşa IS00.

Reteaua de canalizare pluvială exterioară

In incinta sunt propuse doua retele de canalizare pluvial, si anume:

- retea de canalizare ape pluviale poluate (ape preluate de pe platformele betonate, platformele pietonale, parcaje)

- retea de canalizare ape pluviale conventional curate (ape preluate de pe cladire si rigola propusa in spatele cladirii proiectate, ape provenite din zona verde invecinata, respectiv trotuarul de protectie de pe latura posterioara a cladirii)

Apele pluviale poluate sunt preluate prin guri de scurgere în reteaua de canalizare ape pluviale poluate şi trecute prin separatorul de nămol şi produse petroliere propus.

Racordul de canalizare pluviala se va deversa in raul invecinat cu proprietatea, apele pluviale poluate inainte de deversare vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi.

Gurile de scurgere au urmatoarele caracteristici: debit 8 l/s, cu gratar si rama carosabile (pentru trafic greu), parafrunzar, depozit nisip, tip KESSEL şi descărcate în canalizarea propusă. Racordul gurilor de scurgere se realizează cu conducte din tuburi de PVC-KG, Dn 160 mm în cămine de vizitare. Separatorul de nămol şi produse petroliere este furnizat de firma ACO, avand un debit totalde trecere de 50litri/secunda. Capacitatea de stocare hidrocarburi este de 300 litri. Instalația este prevăzută la intrarea apei cu un decantor de nămol, urmat de separatorul cu filtru coalescent şi evacuarea prevăzută cu un obturator automat cu flotor. Filtru coalescent este format dintr-un material lamelar care se află în camera coalescentă. Evacuarea separatorului este prevăzută cu un obturator automat cu flotor, acesta funcționând astfel: când este depășită capacitatea de stocare a hidrocarburilor separate, flotorul coboară în stratul de hidrocarburi, şi un disc de etanşare este presat pe conducta de evacuare. Acest sistem poate fi prevăzut cu sistem de alarmă pentru a semnaliza atingerea capacității de stocare a separatorului.

Reţeaua de canalizare se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 110mm ÷ Dn 250mm.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe rampa de descarcare s-au prevazut:

- rigola la baza rampei, cu gratar carosabil pentru trafic greu, cu recipient decantor, tip KESSEL

- pompa submersibila pentru evacuare ape pluviale din rigola rampa, cu plutitor, comanda automata, debit=4,6 l/s, Hpompare=6,6mCA, tip WILO

- camin tip KESSEL pentru pompa de epuismente

Separatorul este de formă cilindrică orizontală (tip cisternă) cu două guri de vizitare circulare de 1000 mm, realizat din polietilenă. Separatorul propus este cu coaleşcenţă. Construcția separatorului este conformă cu normele europene DIN 1999/EN 858, fiind agrementat în România.

Calitatea apele epurate prin separator se încadrează în limitele indicatorilor de calitate, prevăzute în normativul NTPA-002/2002 (“Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților”). Conform prospectelor furnizorului de utilaj concentrația maximă de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l.

Apele pluviale conventional curate sunt ape preluate de pe cladire si rigola propusa in spatele cladirii proiectate, ape provenite din zona verde invecinata, respectiv trotuarul de protectie de pe latura posterioara a cladirii.

In reteaua de canalizare din incinta ape pluviale conventional curate, se vor descarca si apele pluviale poluate epurate prin separatorul de nămol şi produse petroliere.

Reteaua de canalizare exterioara propusa in incinta va evacua apele menajere in reteaua stradala existenta.

Rețeaua de canalizare menajeră din incintă se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 110mm- Dn 250mm.

Racordul la reteaua stradala se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 250mm.

Traseul şi elementele rețelei de canalizare s-a materializat pe planşa IS00.

Pentru asigurarea unui montaj corect, rețeaua de canalizare se va poza în tranşee dreptunghiulare cu lățimea de: 1,10 ÷ 1,30m (funcție de diametru conductă), pe un strat de nisip de min. 10cm si acoperită peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Patul de pozare a tuburilor se nivelează obligatoriu la panta din proiect, eventualele denivelări se completează prin săpare, iar umpluturile se realizează cu nisip.

Căminele de vizitare se amplasează la intersecții, schimbare direcție şi în aliniament, fiind cămine monobloc din polietilenă, acoperite cu rame carosabile din fontă pentru clasa de sarcină D 40 tf.

Traseul şi elementele rețelei de canalizare s-a materializat pe planşa IS00.

INSTALATII  ELECTRICE  INTERIOARE

Bilanţul puterilor pentru noua clădire, aşa cum a rezultat în urma elaborării proiectului tehnic, este următorul:

a. PENNY MARKET

Pi = 211,9kW		Ks = 0,62

Psa =109,8 kW		U = 400/230 Vca		cos fi = 0,92		Isa = 172,4A

a. CARMANGERIE

Pi = 58,70kW		Ks = 0,53

Psa =38,3 kW		U = 400/230 Vca		cos fi = 0,87		Isa = 68,4 A

Sursa de bază pentru alimentarea cu energie electrică va fi reţeaua de distribuţie urbană.

Lucrările de alimentare cu energie electrică vor fi realizate de furnizor în urma achitării de către beneficiar a taxei de racordare.

INSTALATII  ELECTRICE  INTERIOARE

#### Generalităţi

Clădirea care se proiectează va cuprinde în principal spatiul de vanzare, mai contine spatii tehnice, spatii de depozitare, spatii administrative si un spatiu comercial distinct avand ca specific carmangerie.

Modul de adaptare a structurii instalaţiilor electrice la această compartimentare a fost schiţat de beneficiar.

Sursele de energie electrică

Sursa de bază este tabloul de joasa tensiune al postului de transformare propriu al complexului iar sursele auxiliare este  UPS2, grupul electrogen  mobil REWE racordat la TE Sursa inversoare si parcul panurilor fotovoltaice.

Sursa eBOX a furnizorului de corpuri de iluminat Zumtobel care alimenteaza corpurile de iluminat de siguranta.

Camera tabloului general de distribuţie – alimentat din această sursă- va îndeplini condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare, dintre care se amintesc:

- va fi separat de restul clădirii prin elemente ( pereţi, planşee, uşi ) incombustibile cu rezistenţa la foc de minimum 1,5 ore;

- nu va fi străbătută de conducte de instalaţii;

- va fi protejat împotriva inundaţiilor.

Aceste condiţii s-au realizat în cadrul proiectului prin colaborarea specialităţilor de arhitectură, instalaţii şi edilitare.

Tabloul electric general al carmangeriei TEC este amplasat in camera tehnica a acesteia camera separata de restul cladirii(pereti,plansee,usi),incombustibile cu rezistenta la foc de minim 1,5 ore.

Tabloul electric inversor si tabloul BMPT  se afla plasate la exteriorul cladirii pe o structura metalica in zona camerei tehnice Carmangerie.

.

#### Distribuţia energiei electrice

Distribuţia se va realiza dupa cum urmeaza:

- 	De la TDJT -PT Penny market -> tabloul inversor montat la exteriorul cladirii  ->  tablou bransament trifazat BMPT -> tabloul general de distribuţie TGD PENNY MARKET amplasat la parterul clădirii si TD-Carmangerie. În dulapul de intrare se va instala  aparatajul de protecţie contra curenţilor de trăsnet; din TGD se vor alimenta, prin coloane individuale tabloul T-UPS1,T-UPS2,BCER,TE-B,THVAC,TE pompe ape pluviale Kessel,TE instalatie Hauser,

.Din tabloul T.UPS 2 se va alimenta tabloul pentru acţionarea ferestrelor cu rol de desfumare TAF.

- 	Tabloul general al carmangeriei va beneficia de un bransament distinct fata de cladirea Penny Market. Din tabloul de carmangerie se vor alimenta toate echipamentele electrice instalate.

Reţeaua interioară va fi în conexiune TN-S şi se va conecta la o priză de legare la pământ unică, la care se va conecta instalaţia de paratrăsnet, reţeaua PE din clădire, masa metalică a clădirii,circuitele de curenti slabi, etc.

Instalatia se va realiza cu cabluri de cupru de tipul CYYF sau NHXH functie de destinatia receptorilor , pozate in jgheaburi de cable sau în tuburi de protecţie (acolo unde este nevoie de protecţie suplimentară).Corpurile de iluminat cu rol de siguranta ce sunt alimentate dintr-o sursa centralizata de baterii de acumulatori vor fi racordate cu cabluri rezistente la foc timp de 90 minute.

A fost prevazut un traseu de jgheaburi electrice RF 120 minute  pe unde se vor poza traseele electrice destinate echipamentelor de desfumare si iluminatul de siguranta.

Racordarea tabloului pentru acţionarea ferestrelor cu rol de desfumare şi actuatoarele acestora vor fi racordate cu cabluri de cupru  rezistente la foc timp de 30 minute.

Racordarea tabloului TUPS2 si a sursei UPS 2 vor fi racordate cu cabluri de cupru rezistente la foc timp de 90 minute.

Majoritatea  spaţiilor va fi de categoria U0 ( mediu uscat ) prin urmare instalaţiile electrice vor avea gradul de protecţie IP 20. În încăperile umede instalaţia electrică va fi în execuţie etanşă  (grad de protecţie minimum IP 44).

Traseele instalaţiei electrice vor fi aparente în tavanele false,pozate in jgheaburi de cable respectiv îngropate în tencuială şi în pereţi de rigips pe traseele verticale sau aparente.

Nu se vor poza elemente ale instalaţiei electrice pe materiale combustibile.

Materialele folosite în instalaţia electrică vor fi incombustibile (CA1) sau vor fi greu combustibile (CA2a), cu întârziere la propagarea flăcării.

La proiectarea instalaţiei electrice s-a ţinut cont de dispunerea tavanelor false, aşa cum a fost comunicată de arhitect.

Trecerea instalaţiilor electrice prin elementele de construcţie se va face prin golurile lăsate în proiectul de rezistenţă. 	Executarea unor goluri neprevăzute în proiect se va face numai cu acceptul proiectantului de rezistenţă.

Trecerile coloanelor şi circuitelor electrice prin elementele de construcţie se vor obtura cu închideri rezistente la foc .

Pentru asigurarea unei fiabilităţi ridicate în funcţionarea instalaţiei de distribuţie tablourile electrice vor fi conforme SR EN 60439-1.

Executantul tablourilor electrice va aplica acele măsuri de separare necesare conform SR EN 60439-1 care să reducă la minimum timpul de întrerupere în alimentarea cu energie electrică a receptoarelor în cazul unei intervenţii în tabloul respectiv.

Se atrage atenţia că pentru scoaterea completă de sub tensiune a unui tablou electric este necesară deconectarea sa de la sursa principală de alimentare cu energie electrică şi de la circuitele de comandă şi semnalizare care pot menţine sub tensiune bobine sau contacte ale aparatelor din tablou, alimentate din alt tablou electric.

###### Instalaţia de iluminat

Iluminatul interior  va fi realizat cu corpuri de iluminat de tip LED .Toate comenzile de automatizare vor fi situate in camera tabloului general respectiv in birou sef magazin. Acesta dispune de moduri de functionare – complet automat, prin actionarea unei chei de comanda ,sau manual – cu posibilitatea actionarii individuale a consumatorilor de catre utilizator.

Iluminatul din sala de vanzare este controlat de automatizare.

Iluminatul normal va fi de tip LED. Dispunerea corpurilor de iluminat s-a făcut uniform pentru suprafaţa de iluminat. Pentru obţinerea unui iluminat de calitate s-a urmărit respectarea nivelelor de iluminare indicate în standardele de specialitate, evitarea orbirii prin utilizarea corpurilor de iluminat protejate cu grătare de protecţie metalice respectiv dispuse în afara unghiului de vizibilitate, realizarea unui iluminat general (care este mai odihnitor decât cel local deoarece nu se pune problema adaptării permanente a ochiului la nivele de iluminat diferite) şi utilizarea balasturilor de înaltă frecvenţă pentru eliminarea efectului de pâlpâire.

Modul de comandă a instalaţiilor de iluminat zona Penny Market este indicat mai jos şi conţine următoarele categorii de comenzi:

- comanda locală (iluminatul conectat sau deconectat cu întrerupătoare locale);

- comanda automată înfuncţie de nivelul de iluminare si prezenta personalului – pentru instalaţia de iluminat din exterior,spatiul de manipulare marfă si grupuri sanitare(senzori de miscare) si automat functie de comenzile instalatiei de automatizare.

În general s-au prevăzut următoarele categorii de corpuri de iluminat:

- în zonele cu public – corpuri de iluminat de tip LED cu inserturi de diferite puteri formand siruri luminoase fără dispersor si montate la 3,00 m inălţime măsurată sub corp ;

- în birouri si camera de odihna: corpuri de iluminat de tip LED cu montaj incastrat;

- in depozit,camera pompelor si camera TGD :  corpuri de iluminat de tip LED cu dispersor din policarbonat in construcţie etansă.Inălţimea de montaj a corpurilor de iluminat in depozit va fi de 3,5 m, inălţime măsurată sub carcasa corpului de iluminat ;

- în grupurile sanitare, corpuri de iluminat de tip LED  incastrate in tavanul fals cu grad de protecţie sporit;

-  in zona copertinei s-au prevăzut corpuri de iluminat de tip LED  cu grad ridicat de protecţie (IP 54) montaj incastrat.

- în camerele de preparare si camerele frigorifice – corpuri de tip LED, adaptate pentru medii reci în construcție etanșa IP 65, cu dispersor din policarbonat

- în vestiar -  corpuri de iluminat de tip LED  în construcție etanșă grad protecție IP 44

- în grupurile sociale și camera personal - corpuri de iluminat de tip LED  în construcție etanșă grad protecție IP 44 .

Iluminatul de siguranţă.

Conform normativului I7-11 este necesară realizarea unui iluminat de evacuare,pentru marcarea hidranților, pentru continuarea lucrului și contra panicii.

Iluminatul contra panicii în spațiul de vânzare va fi realizat cu ajutorul unei surse neîntreruptibile automatizate eBOX, ce va asigura o autonomie de 2h , marca Zumtobel. Timpul de punere în funcțiune în clădirile destinate publicului sau lucrărilor trebuie să fie mai mic de 5 secunde .

Iluminatul de panică din sala de vânzare Penny Market este alcătuit dintr-o parte a corpurilor dispuse în șiruri și alimentat prin intermediul unei surse eBOX .În zona spațiului de manipulare marfă iluminatul de panică prin amplasarea de minicorpuri de iluminat alimentata din aceasi sursa eBOX.

Pentru iluminat antipanica din sala de vanzare este prevazuta bucla K4 iar pentru iluminatul antipanica din restul complexului este prevazuta bucla K2.(din cadrul sursei eBOX)

Iluminat de evacuare, a cărui timp de punere in funcțiune in clădirile destinate publicului sau lucrărilor trebuie sa fie de 5s, iar timpul de funcționare sa fie de cel puțin 2 ore , a fost asigurat pentru spațiul Penny. Pentru căile de evacuare si usile de evacuare s-au prevazut corpuri EXIT alimentate din sursa eBOX.

Au fost dispuse corpuri pentru indicarea căii de evacuare deasupra fiecărei uși de evacuare în caz de urgență, în fiecare toaletă cu suprafața mai mare de 8 m2 ,și la schimbările de direcție în zona sălii de vânzare datorate rafturilor comerciale, în camerele tehnice și spațiul de manipulare marfă. Timpul de punere în funcțiune în clădirile destinate publicului sau lucrărilor trebuie să fie mai mic de 5 secunde .

Pentru iluminatul de EXIT si HIDRANTI din sala de vanzare s-a prevazut bucla K3 iar pentru restul complexului este prevazuta bucla K1.(din cadrul sursei eBOX).

Pentru iluminatul de evacuare si iluminatul usilor de evacuare s-au prevazut corpuri de iluminat alimentate din bucla K5 asursei eBOX.

Iluminat pentru continuarea lucrului si iluminat de securitate pentru interventie

Iluminatul pentru continuarea lucrului s-a asigurat în camera birou șef magazin unde s-a dispus centrala de alarmare la incendiu, camera TGD, asigurându-se o autonomie minim egală cu perioada terminării activității cu risc și anume - în camera TGD minim 60 minute si în camera birou șef magazin minim 60 minute.

Astfel, iluminatul pentru continuarea lucrului din camera TGD va fi asigurat de un corp aflat in bucla K2 a sursei eBOX,iluminatul pentru continuarea lucrului din birou sef magazin se va alimenta din bucla K6 a sursei eBOX .

Iluminat pentru marcarea hidranților interiori de incendiu,în zona salii de vânzare și spațiului de manipulare marfă, destinat identificării hidranților în lipsa iluminatului normal. Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranților interiori de incendiu se vor amplasa în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2 m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate (evacuare, circulație,panica) cu condiția ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. Timpul de punere in funcțiune in clădirile destinate publicului sau lucrărilor trebuie sa fie mai mic de 5 secunde si timpul de funcționare de minim 1 ora.

Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu vor fi alimentati din aceleasi bucle eBOX comune cu corpurile de EXIT.

Pentru iluminatul parcarii s-au prevazut corpuri de iluminat echipate cu surse LED montate pe stalpi alimentate pe doua ramuri diferite.

Comanda iluminatului se va realiza fie manual, fie automat, prin intermediul unui senzor crepuscular cu fotocelula.

Cablurile de alimentare cu energie electrica ale corpurilor de iluminat se vor monta ingropat in pamant, pe pat de nisip, la adancimea de 0,8 metri de la cota terenului amenajat si vor fi acoperite cu folie avertizoare din PVC.

Se vor respecta distantele dintre cabluri cu diferite tensiuni si destinatii, precum si dintre cabluri si alte retele si fundatiile cladirilor conform NTE007/2008.

#### 3.5. Instalaţia de prize

Prizele vor fi în general instalate parte pe pereţi, montate pe si sub tencuială.

- prize de utilizare generală, care se vor alimenta din aceeaşi instalaţie de distribuţie cu receptoarele de iluminat şi forţă  şi vor avea carcasa de culoarea albă/gri - depozite;

-prize de utilizare generală, care se vor alimenta din aceeaşi instalaţie de distribuţie cu receptoarele de iluminat şi forţă  şi vor avea carcasa de culoarea albă – prizele spatiilor comerciale;

-prize pentru calculator, care se vor alimenta din instalaţia de distribuţie UPS şi vor avea carcasa de culoarea rosie – prizele caselor de marcat,birou si depozit.

Inaltimea de montaj a prizelor si intrerupatoarelor, in general este de 1,2 m, exceptie facand prizele din spatiile administrative de uz general ce se vor monta la 0,3 m  respectiv din zona camerei de odihna, a caror inaltime este specificata pe plansa de specialitate. In birou, aparatajul se va monta pe plinta PVC tip Legrand 150x50 cu perete despartitor pentru sectiunea forta si curenti slabi. Inaltimile de montaj pentru fiecare priza in parte este specificata in plansa desenata.

3.6. Instalaţia de forţă

Va alimenta receptoarele de energie electrică ale instalaţiilor de climatizare, ale instalatiei de incalzire, ale utilajelor locale de climatizare/incalzire din spatiu de vanzare  si tablourile secundare ale spatiului comercial;

De asemenea, in scopul prepararii apei calde menajere a grupurilor sanitare s-au prevazut mai multe boilere electrice cu alimentare separata si protectie diferentiala, atat pentru zona Penny market cat si pentru Carmangerie.

Instalaţia de climatizare

S-au prevazut o plecare din tabloul general si mai multe plecari din tabloul de centrala termica pentru alimentarea unitatilor de climatizare si incalzire, respectiv a celor montate deasupra tavanului fals aferent spatiului comercial si a celor montate pe acoperisul cladirii.

INSTALATIA DE PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT

Clădirea va fi protejată de o instalaţie de paratrăsnet de categorie I intarit si se vor lua măsuri de protecţie contra supratensiunilor (aparataj de protecţie în TGD , în tablourile secundare şi la prizele receptoarelor importante), legături echipotenţiale legate la pământ între elementele metalice ale instalaţiilor, elementele metalice ale clădirii şi conductoarele de nul şi de protecţie ale instalaţiei electrice).

Clădirea va dispune de o instalaţie de paratrăsnet compusa dintr-un varf de captare cu dispozitiv de preamorsare tip Prevectron S 3.40, conectată la priza de legare la pământ naturala prin patru conductoare de coborare; priza de legare la pământ va fi comună cu a instalaţiei de protecţie contra electrocutărilor  (conform recomandărilor din reglementările româneşti şi europene) si va avea Rd<1 ohm.

Catargul al paratrasnetului va avea inaltimea utila (fata de cea mai inalta proeminentă a clădirii) de 5m.

La priza de pământ se vor conecta instalaţia de paratrăsnet a clădirii şi instalaţia de protecţie contra electrocutărilor. De asemenea se vor conecta la priza de pământ toate conductele metalice ale instalaţiilor edilitare, la punctul de intrare a acestora în clădire precum şi paturile metalice de susţinere a cablurilor electrice .

Instalatia de paratrăsnet si priza de pămant este compusă din:

- varf captare – tip Prevectron – 1 buc

- tija captare -  tija captare paratrasnet–telescopică

- retea coborare–conductor rotund otel zincat  10 mm

- priză naturala+artificială – fundatia cladirii + platbandă Ol Inox 30x3.5 contur cladire

- piese de separaţie

Toate echipamentele si utilajele electrice, traseele de jgheaburi metalice, instalatii termice si sanitare executate din tevi otel vor fi legate la barele de echipotentializare montate in incinta cladirii.Traseul conductorilor de coborare montati pe acoperisul cladirii vor fi pozati pe suporti izolanti tip OBO.

Conductoarele de coborare pozate pe fatada cladirii vor fi protejate mecanic pana la inaltimea de 2m si vor fi distantate la minim 10 cm .

Conductoarele de coborâre ale unei IPT neizolate fată de structura de protejat pot fi instalate după cum urmeaza:

a) dacă peretele este realizat din material necombustibil, conductoarele de coborâre pot fi amplasate pe suprafata peretelui sau în perete;

b) dacă peretele este realizat din material inflamabil si cresterea temperaturii conductoarelor de coborâre este periculoasa, conductoarele de coborâre pot fi amplasate astfel încât distanta între ele si perete sa fie mereu mai mare de 0,1 m. Suporturi de montare pot fi în contact cu peretele.

Atunci când distanta între conductorul de coborâre si materialul combustibil nu poate fi asigurata,sectiunea conductorului nu trebuie sa fie mai mica de 100 mm2.

Se va dispune cate o piesă de separatie tip OBO BETTERMANN montată incastrat in trotuarul clădirii pentru fiecare coborâre de paratrăsnet.

Sistemul de legare la pamant a fost proiectat de asa maniera si din asemenea materiale astfel incat caracteristicile sa fie asigurate pe toata durata sa de viata, la costuri rezonabile. Caracteristicile impuse sunt urmatoarele:

- rezistenta electrica redusa a prizei si o distributie favorabila a potentialului pe suprafata solului;

- capabilitate adecvata pentru a transfera curentul de defect;

- durata de viata ridicata;

Distributia potentialului pe suprafata solului trebuie sa fie astfel incat tensiunile de atingere si de pas sa nu depaseasca valorile admise. Cea mai favorabila distributie de potential pe suprafata solului este obtinuta la utilizarea prizei sub forma de retea plasata orizontal.

Durata de viata a prizei de pamant depinde in principal de rezistenta sa la coroziune. Electrozii prizei de pamant, fiind in contact cu solul sau cu apa, lucreaza in conditii de coroziune. Acestea cuprind trei principali factori care determina viteza de coroziune a obiectelor din metal aflate in sol:

- curent continuu in sol;

- contaminarea chimica a solului;

- fenomenele electrochimice (galvanice) intre diferite metale aflate in sol;

Primele doua fenomene sunt mai rar intalnite si nu fac obiectul prezentului proiect;

Coroziunea galvanica este determinata de curentul continuu care trece in circuit, generat de diferenta de potential electrochimic intre doua piese din metal plasate in sol umed, care in acest caz are rol de electrolit.

Potentialul electrochimic al otelului inclus in beton este echivalent cu al cuprului sau otelului inox. In acest sens, in vederea diminuarii efectului electrochimic, s-a adoptat solutia pozarii in pamant a platbenzii din otel inox. Toate trecerile prin placa de beton din pamant vor fi protejate la coroziune.

INSTALATIA DE COMPENSARE A ENERGIEI REACTIVE

S-a prevazut o instalatia automata de compensare a energie reactive,  cu regulator varmetric si contactoare pentru comanda condensatoarelor VARSET - Schneider Electric. Se va monta o baterie de compensare cu o putere de 22.5 kVAR, valoare rezultata din calcule pentru compensarea factorului initial, cos fi = 0,78 pana la cos fi = 0,9. Structurarea acesteia se va realiza pe 4 trepte a cate 5 kVAR si una de 2.5KVAR in scopul sensibilizarii gradului de compensare si actionata automat de un controler electronic.

Bateria de condensatoare va fi montata intr-un cofret inchis metalic, cu protejarea interioara a tuturor partilor active care ar putea genera electrocutari prin atingere directa.

INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE ŞI VENTILARE

Încălzirea şi climatizarea spaţiilor din incinta obiectivului se va realiza cu unităţi de climatizare în detenta directă, cu funcţionare în regim de pompă de căldură şi cu convectoare electrice. Ventilarea spaţiilor se va realiza cu ventilatoare cu montaj in-line, pentru introducere/evacuare aer, după cum urmează:

SPAŢIUL DE VÂNZARE

Spaţiul de vânzare este climatizat vara la o temperatură de 21±2 °C respectiv încălzit aferente iarna la o temperatură de +20 ±2 °C °C.

Realizarea confortului termic pe timp de iarnă pentru atingerea temperaturilor mai sus menționate se realizează prin intermediul a sapte unităţi interioare de climatizare de tip split montate aparent, echipate cu grilă cu refulare în patru direcţii şi filtru cu autocurățire. În vederea prevenirii infiltrațiilor de aer rece prin uşa automată de acces în spațiul de vânzare, s-a prevăzut o perdea de aer electrică.

Unităţile interioare de climatizare funcţionează în pompa de căldură, cu freon R410A, fiind comandate de termostate individuale dispuse în biroul şefului de magazin. Măsurarea temperaturii interioare din zona de vânzare se realizează de senzori locali de temperatură incorporaţi în unităţile interioare.

Distribuţia agentului frigorific se realizează prin conducte de cupru izolate termic, montate pe pat de cabluri.

Preluarea condensului rezultat la funcţionarea pe timpul verii se realizează prin conducte de polipropilena asamblate cu mufe, sistemul fiind tratat în proiectul de instalaţii sanitare.

Pentru introducerea aerului proaspat si evacuarea celui viciat din sala de vânzare, se va dispune un CTA marca Daikin, tip VAM cu recuperare de caldura, echipat cu filtre de inalta eficienta , tip F7 , pe partea de aspiratie si introducere aer, montat suspendat si o rezistenta de preincalzire a aerului proaspat exterior in situatia in care temperatura exterioara depaseste -10 C.

Distribuția aerului încălzit se realizează prin intermediul unui sistem de tubulaturi de secțiune circulară tablă zincată, izolată cu saltea autoadezivă cașerată cu folie de aluminiu. În zona rezistenţei electrice se vor utiliza doar tubulaturi din tabla zincată.

Introducerea aerului încălzit în spațiul de vânzare se va face prin intermediul a doua anemostate de introducere cu dimensiunea de 355 mm , conic, montate direct pe tubulatura de tip spiro. Diametrele tubulaturilor și anemostatelor sunt detaliate în planșele desenate.

Dispunerea anemostatelor de introducere cu dubla deflexie s-a realizat în vederea nedepășirii unei viteze de 0,2 m/s a jeturilor de aer la nivelul planului de lucru considerat la +1,5 m – în zona caselor de marcat unde se desfășoară muncă statică.

Evacuarea aerului din zona sălii de vânzare se realizează prin intermediul unui anemostat montat direct pe tubulatura de evacuare, conic, avand dimensiunea de 400 mm.

Evacuarea aerului respectiv absorbţia acestuia în şi din exterior se realizează cu grile antiploaie, montate pe acoperisul clădirii.

Debitele vehiculate de ventilatorul de introducere sunt 2000 mc/h și 1500 mc/h de ventilatorul de evacuare – suprapresiunea creată fiind neutralizată de necesarul de aer pentru ventilarea zonelor administrative.

Comanda sistemului de ventilație în sala de vânzare va fi condiţionată de programul orar impus de la tastatura de comanda ce se va monta in birou sef de magazin si de senzorul CO2 cu care CTA-ul vine echipat pe partea de aspiratie aer viciat. Rezistenta de  preincalzire a aerului exterior este comandata prin termostate imersate în canalul de aer, cu domeniul de măsură al temperaturii -30...+30°C, după cum urmează:

a) Th1 – termostat montat în priza de aer proaspăt, care comandă pornirea rezistentei elecetrice dacă temperatura exterioară este mai mică de -8°C si CTA-ul este in functiune;

Th2 – termostat montat în priza de aer proaspăt, care comandă oprirea rezistentei electrice si a CTA dacă temperatura exterioară este mai mică de -18°C.

b) calitatea aerului interior.  Senzorul de calitate aer (dioxid de carbon) montat la interiorul CTA pe partea de aspiratie aer viciat,  va comanda, la scăderea concentrației de dioxid de carbon din încăpere oprirea CTA din spațiul de vânzare. Această situație este gestionată automat de automatizarea prevăzută în tabloul de automatizare al CTA.

In cazul unui semnal de incendiu, CTA-ul se va opri .

Perdeaua electrică de aer va funcţiona pe treaptă I, având o putere termică de 9 kW. Aceasta va fi furnizata din echiparea standard cu un regulator de turație şi se va monta la înălţimea de 1,8 m pe stâlpul situat la intersecţia axelor F-3. Comanda de pornire oprire se va realiza prin intermediul unui contact magnetic montat la interiorul mecanismului uşii. Perdeaua va porni la deschiderea uşii şi se va opri temporizat după închiderea completă a ușii.

Realizarea confortului termic pe timp de vară se realizează prin intermediul celor şapte unităţi interioare de climatizare de tip split încastrate în tavanul fals.

SPAŢIUL DE MANIPULARE MARFĂ

Temperaturile ambientale aferente spațiului de manipulare marfă sunt: pe timp de vară +21 °C, respectiv pe timp de iarnă +15 °C.

Realizarea confortului termic pe timp de iarnă respectiv pe timp de vară pentru atingerea temperaturilor mai sus menționate se realizează prin intermediul a unei unităţi interioare de climatizare cu refulare pe patru direcţii echipată cu filtru cu autocurățire

Unitatea interioara funcţionează în pompă de căldură cu freon R410A, fiind comandata de un termostat individual dispus în biroul şefului de magazin.

Ventilaţia zonei camera patiserie se realizează prin intermediul unui ventilator de perete (VB), comandat prin intermediul unui termostat de comandă cu domeniul de reglaj 0-35°C (T2), cu montaj aparent pe perete.

Ventilaţia spaţiului de manipulare marfă se realizează prin transferul unui volum de 500mc/h de aer din spaţiul de vânzare. Aceasta se realizează prin intermediului unui sistem de transfer aer format din tubulatură, grilă aspiraţie aer din zona de vânzare, clapetă antifoc montată în peretele RF dintre zona manipulare marfă şi spaţiul de vânzare, grilă introducere aer.

Circulaţia aerului este asigurată prin depresiunea realizată de ventilatoarele de evacuare aer din zona administrativă.

SPAŢIUL ADMINISTRATIV

Temperaturile ambientale aferente spaţiilor administrative sunt prezentate în breviarul de calcul pe fiecare încăpere în parte.

Realizarea confortului termic pe timp de iarnă pentru atingerea temperaturilor impuse se realizează prin intermediul unor convectoare electrice montate în general sub ferestrele din încăperi respectiv a unei unități de climatizare tip split montată în biroul șefului de magazin.

Reglarea temperaturilor se realizează prin intermediul termostatelor de siguranţă individuale cu care sunt echipate convectoarele. Acestea vor asigura decuplarea de la reţeaua electrică a convectorului în caz de supraîncălzire.

Se asigură climatizarea spaţiului „Birou şef magazin” si "Camera electrica" prin intermediul a cate unui sistem tip split, format din unitate interioară cu montaj pe perete şi unitate exterioară montate pe terasa clădirii. Distribuţia agentului frigorific se realizează prin conducte de cupru izolate termic, montate pe pat de cabluri.

Ventilaţia aerului se realizează prin transferul aerului din zona „Sala de vanzare” prin intermediului unui sistem de transfer aer, format din tubulatură, grilă aspiraţie aer din zona sala de vanzare, clapeta RF montata în peretele RF dintre zona spatiul de manipulare marfa şi zona administrativă, anemostate introducere aer.

Introducerea şi evacuare aerului în zona „Birou administrativ” se realizează mecanic, prin intermediul ventilatoarelor V1 şi V2, interconectate la funcţionare. Comanda acestor ventilatoare se realizează de la un întrerupător local montat în încăpere.

Camera de odihnă şi grupurile sanitare şi vestiarele sunt ventilate în depresiune prin intermediul ventilatoarelor V3 (grupuri sanitare şi vestiare) respectiv V4 (camera odihnă) montate pe tubulaturi separate de evacuare. Transferul aerului se realizează prin grile de transfer montate în uşi, intre hol acces, camera de odihnă, vestiare/grupuri sanitare. Evacuarea aerului se realizează prin ventile de aspiraţie, montate în tavanul fals al vestiarelor şi grupurilor sanitare. Canalele de ventilație circulare se vor amplasa deasupra plafoanelor false, în fiecare grup sanitar, spălător, etc. Racordul acestora la ventilele de evacuare aer se realizează cu tronsoane de tubulatura flexibilă.

Debitul de aer evacuat prin grupurile sanitare este de 300m3/h iar debitul de aer evacuat din zona camerei de odihna este de 100m3/h. Comanda ventilatorului V3 şi a ventilatorului V4 se realizează automat la acționarea sistemului de iluminat.

Grilele exterioare sunt astfel construite astfel încât să se evite pătrunderea ploii în tubulatura de ventilaţie.

SPAŢII TEHNICE

Temperaturile ambientale aferente spaţiilor administrative sunt prezentate în breviarul de calcul pe fiecare încăpere în parte.

Realizarea confortului termic pe timp de iarnă / vara pentru atingerea temperaturilor impuse se realizează prin intermediul unor convectoare electrice respectiv a cate unui sistem tip split montat în camera tablourilor electrice Penny si fosta camera a centralei termice unde se dispune centrala de refrigerare pentru vitrinele frigorifice.

La trecerea conductelor de distribuţie prin pereţi sau tavane se vor monta (ţevi) manşoane de protecţie.

CARMANGERIE

Temperaturile ambientale aferente salii de vânzare carmangerie sunt: pe timp de vară +21 °C, respectiv pe timp de iarnă +20 °C.

Realizarea confortului termic pe timp de iarnă respectiv pe timp de vară pentru atingerea temperaturilor mai sus menționate se realizează prin intermediul unei  unităţi interioare de climatizare cu refulare pe patru direcţii echipată cu filtru cu autocurățire

Unitatea interioară funcţionează în pompă de căldură cu freon R410A, fiind comandată de către un termostat individual dispus în biroul şefului de magazin carmangerie.

Temperaturile ambientale aferente spaţiilor administrative sunt prezentate în breviarul de calcul pe fiecare încăpere în parte.

Realizarea confortului termic pe timp de iarnă pentru atingerea temperaturilor impuse se realizează prin intermediul unor convectoare electrice montate în general sub ferestrele din încăperi .

Reglarea temperaturilor se realizează prin intermediul termostatelor de siguranţă individuale cu care sunt echipate convectoarele. Acestea vor asigura decuplarea de la reţeaua electrică a convectorului în caz de supraîncălzire.

Ventilaţia aerului se realizează prin transferul aerului din zona „Sala de vânzare carmangerie” prin intermediului unui sistem de transfer aer, format din tubulatură, grilă aspiraţie aer din zona sala de vânzare si anemostat introducere aer.

Biroul şi grupurile sanitare şi vestiarele sunt ventilate în depresiune prin intermediul ventilatorului V5 si V9 montate pe tubulatura. Transferul aerului se realizează prin grile de transfer montate în uşi. Evacuarea aerului se realizează prin ventile de aspiraţie, montate în tavanul fals al vestiarelor şi grupurilor sanitare. Canalele de ventilație circulare se vor amplasa deasupra plafoanelor false, în fiecare grup sanitar, spălător, etc. Racordul acestora la ventilele de evacuare aer se realizează cu tronsoane de tubulatura flexibilă izolata.

Debitul de aer evacuat prin grupurile sanitare si vestiar este de 250 m3/h si birou este de 100m3/h. Comanda ventilatorului V5 se realizează automat la acționarea sistemului de iluminat, iar a lui V9 de la un intrerupator local.

Grilele exterioare sunt astfel construite astfel încât să se evite pătrunderea ploii în tubulatura de ventilaţie. In zona in care tubulaturile strapung pereti RF se vor dispune clapete RF.

Camera electrica este ventilata în depresiune prin intermediul ventilatorului V6 montat pe tubulatura. Transferul aerului se realizează prin grila de transfer montata în perete. Evacuarea aerului se realizează printr-o grila de aspiraţie montata pe tubulatura. 	Debitul de aer evacuat prin camera electrica este de 200m3/h. Comanda ventilatorului V6 se realizează automat functie de comanda unui termostat local.

Intreaga instalatie de ventilatie si climatizare se va opri la un semnal de incendiu. Clapetele RF se vor inchide in acel moment si se vor putea rearma dupa disparitia semnalului de incendiu.

INSTALAŢIA DE PREPARARE ACM

Prepararea apei calde pentru consum menajer va fi asigurată în regim de acumulare electric cu ajutorul boilerelor/încălzitoarelor electrice de apă.

- descrierea lucrărilor de amenajare a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

În incinta se propune o constructie cu suprafara de 1440.00 m² si amenajarea unui trotuar de garda si amplasarea a 42 locuri de parcare, apa provenita de pe platforma din incinta va fi trecuta prin separatorul de hidrocarburi propus;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: accesul se va realiza din strada Stefan cel Mare;

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare: nu este cazul

- metode folosite în construcție:

Sistemul constructiv:

Centrul comercial propus este o construcţie monobloc.

Structura de rezistenţă fiind alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi şi ferme prefabricate din beton, cu fundaţii de tip pahar prefabricate sub stâlpi.

Inchideri exterioare și compartimentările interioare:

Pereţii de închidere sunt realizaţi din panouri sandwich de 10cm grosime, dispuşi pe grinzi de fundaţie, respectiv fundaţii continue sub ziduri.

Pentru separarea diverselor zone funcţionale, conform cerinţelor din tema beneficiarului, s-au prevăzut:

- pereţi despărţitori de 25cm grosime din zidărie de cărămidă.

- pereţii despărţitori între spaţiile anexă sunt realizaţi din gips carton de 15cm grosime.

Zona de acces este protejată printr-o copertină de acces realizată cu structură prefabricată.

Învelitoarea centrului comercial se va realiza din tablă metalică cutată, termoizolație din fibră minerală și membrană de acoperiș din PVC.

a realiza din tablă metalică cutată, termoizolație din fibră minerală și membrană de acoperiș din PVC.

Finisaje interioare:

La lucrările de construcţii se vor folosi numai materiale de construcţie agrementate, care nu pun în pericol viaţa oamenilor.

Pardoseala:

- pentru pardosela din spaţiile de vânzare, spațiile tehnice şi pentru toate spaţiile social-administrative, cu excepție cele ale magazinului cu produse din carne si branzeturi - Gresie CasalGrande Padana tip Denver, antiderapantă categoria R9, calitatea I, din acelasi lot/şarjă de producţie. Dimensiunea plăcii de gresie este de 20cm x 20cm x 1,5cm.

- în spaţiul manipulare marfă – pardoseală din beton cuarţos elicopterizat, culoare gri RAL 7016;

- în camera frigorifică și la spațiul destinat depozitării mașinii de cutățat - Gresie CasalGrande Padana tip Denver, antiderapantă categoria R10, calitatea I, din acelasi lot/şarjă de producţie. Dimensiunea plăcii de gresie este de 20cm x 20cm x 1,5cm.

- pentru toate spațiile magazinului cu produse din carne si branzeturi cu exceptie sala de vanzare - Gresie CasalGrande Padana tip Granito 2 Garda, 20x20x1.4cm, antiderapantă categoria R10, chit epoxidic bicomponent, inclusiv plinta cu muchie rotunjita si piese de imbinare la colturi rotunjite, culoare Garda.

- plintele vor fi din același material ca pardseala, montate pe înălțimea de 10cm.

- glafurile interioare pentru ferestrele care au finisaj pereți placați cu faianță până în plafon, la magazinul cu produse din carne si branzeturi, sunt Helopal la 45°.

Pereți:

- în sala de vânzare magazin vopsitorii conform solicitare beneficiar;

- în spațiile sociale vopsitorie rezistentă la frecare, Caparol Sylitol Bio, culoare alb strălucitor și placaj faianță până în plafon la grupurile sanitare;

- în spațiile tehnice și spațiul de manipulare marfă vopsitorie pe bază de latex culoare alb, RAL 9010 până la H=1,80m și vopsea de dispersie lavabilă Caparol Seidenlatex de la H=1,80m până la placă.

- în vestiare magazin - Vopsea rezistenta la frecare, Caparol Sylitol Bio,culoare alb stralucitor in toalete -  Faianta in zona lavoarelor si toalete, culoare alb mat, H=2.60 m, dimensiuni 20x20cm, rost 2mm, calitatea 1, chit epoxidic bicomponent de culoare alba, rosturile faiantei le vor continua pe cele ale gresiei-in functie de zona. Colţurile pereţilor vor fi prevăzute cu un triunghi din material inoxidabil (baghetă de protecţie din inox), pe toata inaltimea peretelui.

- Pentru magazinul cu produse din carne si branzeturi, în spațiile sociale, sala de vânzare, camere de pregătire și depozitare, se plachează pereții cu placaj faianta culoare alb mat, H=3.30 m, dimensiuni 20 x 20 cm, rost 2 mm, calitatea 1, chit epoxidic bicomponent de culoare alba, rosturile faiantei le vor continua pe cele ale gresiei - in functie de zona. Colţurile pereţilor vor fi prevăzute cu un triunghi din material inoxidabil (baghetă de protecţie din inox), pe toata inaltimea peretelui. Placaj faianta H=2.60m, serie VEGA, tip BELA 001 200/200, chit epoxi, reziatent la inghet, culoare alb deschis inclusiv glafuri pentru camere frigorifice.

- Sala de vanzare a magazinului cu produse din carne si branzeturi are peretii placati cu faianta ceramica di treviso, rosso siso, mozaic 1.80 x 1.80 cm, 30x30, rost de culoare Chili, pana la cota superioara al tocului usii; Cassalgrande Architecture Cool Grey 30x30 rectificat pana la cota 3.30 - se va aplica solutia doar in spatele vitrinelor, pentru restul peretilor gri Cassalgrande Architecture Cool Grey 30 x 30 de la cota 0.00 la 3.30.

Tâmplăria interioară:

- Ușile interioare sunt din lemn pentru spațiile sociale (cu exceptie usile rezistente la foc), aluminiu la spațiul de vânzare și metalice în restul încăperilor;

- Pentru grupurile sanitare ușile sunt prevăzute cu grile de ventilație și semnalizare "LIBER" sau "OCUPAT".

- Ușă din aluminiu cu geam termopan, low-e, sticlă securizată se va monta în peretele cortină dintre sălile de vânzare.

- Între spațiul de vânzare și spațiu manipulare marfă se prevede o ușă rapidă manuală din folie PVC tip rulou și o usa glisanta rezistenta la foc 45 minute.

- La birou ușă antiefracție metalica, rezistenta la foc 45 minute

- Între recepție marfă și preparări sunt uși din oțel inoxidabil cu bară antipanică pe ambele fețe ale ușii, profil termoizolant de prag din oțel zincat și opritor pentru blocare în poziție deschis

- Restul ușilor metalice sunt pline și au sistem de autoînchidere

Tavane:

- Tavane suspendate casetate fonoabsorbante Armstrong, tip Sahara Board, fonoabsorbant, plăci de 60cm x 60cm, cu montaj semi aparent (adâncit), rezistente la un grad de umiditate de 95% în windfang, sala de vanzare a magazinului de produse din carne si branzeturi, birou si spatiile sociale fara dus;

- Tavan suspendat din plăci de gipscarton rezistent la umezeală pentru grupurile sanitare magazin și duș;

- Panou tristrat pentru camerele frigorifice si de congelare;

- Zugrăveală cu vopsea Caparol seiden Latex, culoare albă, lavabilă în spațiile tehnice;

- Tavan suspendat din plăci de gips-carton în unele zone ale tavanului suspendat.

- Tavan casetat cu placi metalice Armstrong Metal Lay - In 2118M, culoare alba RAL 9010, dimensiuni 600 x 600 mm, H = 3.30 m la spatiu pregatire, camera transare si portionare, spatiu receptie marfa, camera frigorifica carne;

Finisaje exterioare:

Finisajele exterioare sunt proiectate după cum urmează:

- Pereți exteriori - panouri sandwich tip Hoesch - Isowand Vario (profil exterior 0.75 mm / profil interior 0.5 mm), culoare alb RAL 9010, 10 cm grosime

- Soclu din tencuială Baumit SilikatFeiN.Putz, culoare stone, art.3397;

- Atic decorativ realizat din tabla de oțel cu lățime variabilă de 21 - 35,cm, culoare gri RAL 7016;

- Învelitoare din membrană hidroizolatoare de PVC;

- Ferestre, uşi, windfang tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolator, culoare gri RAL 7016;

- Uşi metalice vopsite electrostatic culoare gri RAL 7016;

- Copertina zonei de acces este placata cu lamele din tabla de oțel lățimea de 20cm, culoare gri RAL 7016 si culoare rosu RAL 3020;

- Scările exterioare sunt din profile de oțel zincat (acces la spațiu manipulare marfă și acces învelitoare).

Acoperişul şi învelitoarea:

Structura acoperişului construcției va fi realizată din grinzi prefabricate din beton armat, iar învelitoarea din tablă metalică cutată, termoizolație din fibră minerală și membrană PVC.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară: conform plansei A02 anexata documentatiei.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor): nu este cazul

- alte autorizații cerute pentru proiect: nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare : In zona de implementare a proiectului (razǎ de 1000m) nu au fost identificate obiective de interes public cu potenţial de a fi afectate de implementarea proiectului.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

-folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia: nu este cazul;

-politici de zonare și de folosire a terenului: nu este cazul;

- arealele sensibile: nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; anexa

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: sursele de poluare posibile sunt uleiuiri de la  masinile ce vor parca pe platforma amenajata in incinta, apele reziduale de pe amplasament sunt ape de tip menajer si ape pluviale provenite de pe parcarea propusa si zona carosabila vo fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si deversate in raul Mures.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Apele uzate menajer rezultate de la instalațiile interioare sunt dirijate spre reteaua de canalizare exterioara in incinta proiectata si preluate de reteaua stradale de canalizare menajera existenta.

Apele uzate rezultate de la masina de spălat, vitrinele frigorifice si instalatiile de racire, ape cu posibile incarcari de grasime,  înainte de descărcarea în canalizarea din incintă vor trece printr-un separator de grăsimi şi reținere nămol de tip KESSEL. Separatorul de grasimi prevazut este din polietilena, tip Kessel, Euro G-NS4, de debit 4 l/s, cu separator de namol de 400 litri, separator de 370 litri, rezervor grasimi 160 litri.

Racordul instalațiilor interioare la canalizarea exterioară se realizează cu conducte din tuburi de PVC-KG, Dn 110mm în cămine de vizitare din incinta.

Reteaua de canalizare exterioara propusa in incinta va evacua apele menajere in reteaua stradala.

Rețeaua de canalizare menajeră din incintă se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 200mm.

Racordul la reteaua stradala existenta se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 200mm.

Traseul şi elementele rețelei de canalizare s-a materializat pe planşa IS00.

Reteaua de canalizare pluvială exterioară

In incinta sunt propuse doua retele de canalizare pluvial, si anume:

- retea de canalizare ape pluviale poluate (ape preluate de pe platformele betonate, platformele pietonale, parcaje)

- retea de canalizare ape pluviale conventional curate (ape preluate de pe cladire si rigola propusa in spatele cladirii proiectate, ape provenite din zona verde invecinata, respectiv trotuarul de protectie de pe latura posterioara a cladirii)

b) protecția aerului:

sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: pe perioada de execuţie, pe amplasament vor fi utilizate utilaje/echipamente mobile de capacitate medie şi mare ce vor utiliza carburanţi fosili, astfel degajand noxe in atmosfera. Aceste utilaje şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de catalizare pentru reducerea emisiei de noxe în atmosferǎ, respectiv sisteme de dispersie adecvate (eşapamente).

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de catalizare pentru reducerea emisiei de noxe în atmosferǎ, respectiv sisteme de dispersie adecvate (eşapamente). In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: pe perioada de punere în operǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de putere medie sau mare, drept pentru care sunt preconizate a apǎrea local surse de zgomot sau vibraţii care însǎ estimǎm cǎ nu vor depǎşi limita frontului de lucru.

Perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a deranja locuitorii din imediata proximitate.

Pe perioada de funcţionare, estimǎm cǎ nu vor exista surse potenţiale de zgomot şi/sau vibraţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: Pe perioada de punere în operǎ, un risc de poluare potenţialǎ este reprezentat de scurgerile accidentale de hidrocarburi (uleiuri şi lubrifianţi). Aceste scurgeri daca vor avea loc se vor indeparta de indata si nu vor fi lasate sa se infiltreze in sol. In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: se va prevedea un separator de hidrocarburi care va avea rolul sa filtreze apa pluviala provenita de pe platforma de parcare si zona carosabila va fi deversata in raul Mures conform plansa IS00.

Racordul de canalizare menajera se va face prin deversare in retelele de canalizare stradale – apele menajere fiind trecute prin separatoare de grasimi, respectiv apele pluviale poluate trecute printr-un separator de hidrocarburi.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

-nu este cazul

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:  In zona de implementare a proiectului (razǎ de 1000m) nu au fost identificate obiective de interes public cu potenţial de a fi afectate de implementarea proiectului.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public: nu este cazul

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: Deşeurile se vor depozita într-o pubelă închisă cu capac existenta amplasată într-un spațiu special amenajat în incinta magazinului si care sunt ridicate periodic de o firmă de salubritate cu care beneficiarul are contract.

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

ambalaje, resturi menajere în cantitate mică, aferente personalului şi cele provenite din asigurarea igienei magazinului;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate: nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor: deseurile se vor colecta de firma de salubritate locala, contract de prestari servicii;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse: nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației: nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ): nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului: nu este cazul;

- probabilitatea impactului: nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Beneficiarul va numi o persoana responsabila cu monitorizarea mediului. Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

Se vor prevedea doua separatoare de grasimi, unul pentru partea de magazin cu produse din carne si branzeturi si  altul pentru spatiile sociale iar pentru apele pluviale provenite de pe platforma carosabila a fost prevazut pentru magazinul existent un separator de hidrocarburi.

Racordul de canalizare menajera se va face prin deversare in retelele de canalizare stradale iar racordul de canalizare pluviala se va face prin deversare in raul Mures.

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele): nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier: in incinta administrativă vor fi instalate containere modulare din oţel ce vor servi ca birou, vestiar, etc., toalete ecologice cu bazin vidanjabil tratat chimic. De asemenea se va realiza o imprejmuire provizorie a incintei.

- localizarea organizării de șantier : organizarea de santier se va realiza in incinta administrativa conform planului de organizare de santier DTOE01.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier: impactul asupra mediului va fi unul redus avand in vedere containerele modulare ce vor fi amplasate nu necesita lucrari prealabile pentru instalare iar imprejmuirea ce se va face permergator va fi una temporara din panouri mobile sau panouri din de sarma sau plasa din plasatic fara fundatii.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:

- din zona organizǎrii de şantier vor rezulta ape cu încǎrcǎturi de particule în suspensie. Accidental vor apǎrea scurgeri de produse petroliere. Aceste scurgeri daca vor avea loc se vor indeparta de indata si nu vor fi lasate sa se infiltreze in sol. In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

- programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- in perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite;

- materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare  se vor transporta doar de societati specializate autorizate pentru astfel de activitati cu deseuri;

- se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu: in cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității: In total exista spatii verzi pe o suprafata de aproximativ 524.8m² care reprezinta 12.40% din suprafata parcelei, restul parcelei fiind ocupata de catre cladirea propusa, zona de parcare, circulatii auto si circulatii pietonale. Cu toate cǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de capacitate medie sau mare, riscul apariţiei unor situaţii de risc datorate scurgerilor de carburanţi sau lubrefianţi în episoadele de re-alimentare, estimǎm cǎ nu este prezent.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației: nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: A fost propusa realizarea de spatii verzi in total pe o suprafata de aproximativ 524.8m² care reprezinta 12.40% din suprafata parcelei, restul parcelei fiind ocupata de catre cladirea existenta, extinderea propusa, zona de parcare, circulatii auto si circulatii pietonale.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- planul de incadrare anexat si planul de situatie propus scara 1:500, plansa A02- plan de situatie - retele exterioare apa canal - IS 00, plan de organizare de santier DTOE01.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare: nu este cazul;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor: nu este cazul;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului: nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970; nu este cazul

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului: nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare: nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

- Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:

- dimensiunea și concepția întregului proiect;

Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcţii cu funcţiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate sporite, precum şi acela de a salubriza şi îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al zonei.

Amplasamentul studiat se găsește in județul Harghita în localitatea Toplita și conform extraselor de carte funciară se află în intravilanul localitatii. Suprafața terenului care face obiectul prezentului studiu este de 4230 mp m².

Situaţia juridică: conform extraselor C.F. terenul se află în proprietatea privată a beneficiarului:

S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.

Vecinătăți:

- sud-est : proprietati private, distante mai mici decat 15 m fata de locuinta invecinata;

- nord-est : strada Stefan cel Mare;

- sud-vest: brat secundar Raul Mures;

- nord-vest: proprietati private, distante mai mici decat 15 m fata de locuinta invecinata.

Magazinul propus beneficiaza de o parcare pavata cu 42 locuri de parcare din care 2 locuri sunt rezervate persoanelor cu dizabilitati locmotorii. Locurile de parcare au fost gandite pentru a facilita accesul clientilor in magazin si sunt dispuse in nordul si estul magazinului cat mai aprope de acces.

Caracteristicile construcţiei:

- Funcţiunea:			magazin de tip supermarket

- Dimensiuni maxime: 		cca. 64,34 m x 26,55 m

- Regim de înălţime:		P

- Hmax  constructie:		5,35 m

- Suprafaţa total construită:	1440.00 m² (suprafata construita magazin)

- Categoria de importanţă: 	C – construcţie de importanţă normală, conform HGR 						766/1997

- Clasa de importanţă:		III – importanţă normală, conform P100/1-2013

Bilanț teritorial si indicatori urbanistici:

| Constructii | 1440 mp | 34% |
| --- | --- | --- |
| Zone verzi amenajate | 524.8 mp | 12.4% |
| Circulatii auto | 1353.7 mp | 32% |
| Parcari autovehicule | 557.4 mp | 13.2% |
| Circulatii pietonale | 354.1 mp | 8.4% |
| Suprafata teren | 4230 m² | 100% |
| P.O.T. = 34% |  |
| C.U.T. = 0.34 |  |

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Nu este cazul.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Deşeurile se vor depozita într-o pubelă închisă cu capac existenta amplasată într-un spațiu special amenajat în incinta magazinului si care sunt ridicate periodic de o firmă de salubritate cu care beneficiarul are contract.

- lista deșeurilor cantități de deșeuri generate: ambalaje, resturi menajere în cantitate mică, aferente personalului şi cele provenite din asigurarea igienei magazinului;

e) poluarea și alte efecte negative;

Nu este cazul.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Nu este cazul.

Racordul de canalizare menajera se va face prin deversare in retelele de canalizare stradale – apele menajere fiind trecute prin separatoare de grasimi.

Racordul de canalizare pluviala se va face prin deversare in raul Mures, apele pluviale poluate fiind trecute printr-un separator de hidrocarburi.

Amplasarea proiectelor. Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;

Categoria de folosinta actuala conform extraselor de carte funciară: arabil.

Functiune propusa conform HCL nr. 25 din 23.01.2019 aprobat: zona comert si servicii.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;

Nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Nu este cazul.

- zone costiere și mediul marin;

Nu este cazul.

- zonele montane și forestiere;

Nu este cazul.

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

Nu este cazul.

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Nu este cazul.

- zonele cu o densitate mare a populației;

Nu este cazul.

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul.

- Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

In zona de implementare a proiectului (raza de 1000m) nu au fost identificate obiective de interes public cu potenţial de a fi afectate de implementarea proiectului.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: Nu au fost identificate efecte potenţiale semnificative ale impactului generat de proiect asupra populaţiei locale sau a altor obiective de interes public. Perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a deranja locuitorii din imediata proximitate.

b) natura impactului;

Nu este cazul.

c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu este cazul.

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Nu este cazul.

e) probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

Nu este cazul.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Nu este cazul.

Semnătura și ștampila titularului