Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului: Schimbare de destinaţie atelier prelucrare cilindrii nr. 1 şi nr. 2 în Atelier de fabricarea ambalajelor din lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, fabricarea altor produse din lemn

II. Titular:

- numele: MIBAREX S.R.L.,

- adresa poştală: loc. Vlăhiţa, str. Salcâm, nr. 16, jud. Harghita;

- nr. tel. 0748 211 336, e-mail: csaba@mibarex.ro, adresa pagini de internet:  		www.mibarex.ro;

- numele persoanelor de contact: Voloncs Csaba;

- administrator: Mihaly Barna;

- responsabil pentru protecţia mediului: Voloncs Csaba.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

Societatea Mibarex SRL la începutul anului 2020 a cumpărat două clădiri în localitatea Vlăhiţa, str. Gabor Aron, nr. 20, unde a înfiinţat şi un punct de lucru pentru începerea activităţii. Prin urmare că destinaţia actuală al clădirilor este atelier de prelucrare cilindrică a solicitat şi un certificat de urbanism pentru schimarea destinaţiei în atelier de fabricare a ambalajelor din lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, fabricarea altor produse din lemn, depozitare şi reciclare deşeuri nepericuloase fără modificări structurale.

Pe noul amplasament activităţile vor să încadreze pe următoarele coduri CAEN:

- 1610 - tăierea şi rindeluirea lemnului,

- 1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie,

- 1624 - fabricarea ambalajelor din lemn,

- 1629 - fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite,

- 1729 - fabricarea altor articole din hârtie şi carton,

- 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase,

- 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate,

- 4332 - lucrări de tâmplărie şi dulgherie,

- 4677 - comerţ cu ridicată al deşeurilor şi resturilor.

Pentru realizarea proiectului propus societatea vor să colecteze următoarele tipuri de deşeuri nepericuloase:

- 15 01 01 - ambalaje de hârtie şi carton,

- 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice,

- 15 01 03 - ambalaje de lemn,

- 15 01 04 - ambalaje metalice,

- 15 01 07 - ambalaje de sticlă,

- 03 03 01 - deşeuri de lemn şi de scoarţă,

- 03 01 05 - rumeguş, talaş, aschi, resturi de scândură altele decât specificate la 03 01 04,

- 17 02 01 - lemn din construcţii şi demolări,

- 08 02 99 - alte deşeuri nespecificate (praf de hârtie din tipografii),

- 19 12 01 - hârtie şi carton,

- 20 01 01 - hârtie şi carton.

O parte din deşeurile colectate vor fi valorificate prin reciclare pe noul amplasamnet, restul deşeurilor colectate vor fi predate către valorificatori autorizaţi pe bază de contract.

Operatorul economic vrea să desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor nepericuloase pe teritoriul judeţelor: Harghita, Mureş, Covasna, Bacău şi Braşov. Unitatea nu are deschis puncte de lucru în judeţele Mureş, Covasna, Bacău şi Braşov.

Accesul în zonă este asigurat prin drumul judeţean DJ 132.

b) justificarea necesităţii proiectului:

Societatea Mibarex SRL îşi propune desfășurarea unei activități economice competitive pe piața micro regională. Pentru acest scop s-a înfiinţat un punct de lucru în localitatea Vlăhiţa, str. Gabor Aron, nr. 20, judeţul Harghita. Cheia succesului este colectarea deşeurilor reciclabile nepericuloase şi valorificarea lor conform legislaţiei în vigoare producând venituri substanțiale. Prin urmare, că societatea să poate ocupa un rol important pe piața micro regională prin colectarea și reciclarea deșeurilor fundamentează necesitatea investiției.

În prezent societatea dorește colectarea deșeurilor nepericuloase, de la persoane fizice și juridice. O parte din deşeurile colectate vor fi valorificate prin reciclare pe noul amplasamnet, restul deşeurilor colectate vor fi predate către valorificatori autorizaţi pe bază de contract.

În ceea ce privește oportunitatea investiției, se pornește de la aspectul că domeniul în care aceasta se realizează, respectiv colectarea și valorificarea deșeurilor se va putea obţine venituri competitive, cu costuri care va permite funcţionarea societăţii pe termen mediu şi lung.

| Nr. | Denumirea deşeurilor colectate | Cod EWC conf. HG 856 / 2002 | Operaţiunea de valorificare conf. Legea 211 / 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | R 7 şi/sau R 3 |
| 2 | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | R 7 |
| 3 | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | R 3 |
| 4 | Ambalaje metalice | 15 01 04 | R 7 |
| 5 | Ambalaje de sticlă | 15 01 07 | R 7 |
| 6 | Deşeuri de lemn şi de scoarţă | 03 03 01 | R 7 şi/sau R 3 |
| 7 | Rumeguş, talaş, aschi, resturi de scândură altele decât specificate la 03 01 04 | 03 01 05 | R 7 şi/sau R 3 |
| 8 | Lemn din construcţii şi demolări | 17 02 01 | R 7 şi/sau R 3 |
| 9 | Alte deşeuri nespecificate (praf din hârtie din tipografii) | 08 02 99 | R 3 |
| 10 | Hârtie şi carton | 19 12 01 | R 7 şi/sau R 3 |
| 11 | Hârtie şi carton | 20 01 01 | R 7 şi/sau R 3 |

c) valoarea investiţiei:

- cca. 1.000.000 ron;

d) perioada de implementare propusă:

- 01 06 2020 – 30 06 2020;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Incadrarea în zona a obiectivului proiectat este prezentată în cadrul planșelor:

- Plan de încadrare în zonă,

- Plan de situație.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul:

- Colectarea deșeurilor nepericuloase ( cod deşeu : 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 03 03 01, 03 01 05, 17 02 01, 08 02 99, 19 12 01, 20 01);

- Stocarea temporară a deșeurilor colectate în big-bag-uri și în vrac ( cod deşeu : 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 03 03 01, 03 01 05, 17 02 01, 08 02 99, 19 12 01, 20 01);

- Valorificarea deșeurilor colectatea cu operațiunea de valorificare R7 conf. Legii 211/2011: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 03 03 01, 03 01 05, 08 02 99, 19 12 01, 20 01 01.

- Reciclarea deșeurilor colectatea cu operațiunea de valorificare R3 conf. Legii 211/2011: 15 01 01, 15 01 03, 03 03 01, 03 01 05, 17 02 01, 08 02 99, 19 12 01, 20 01 01

- Comercializarea produselor finite obținute în urma prelucrării:

- așternut din lemn pentru animale mici sub formă de peleți (obținut din deșeuri de ambalaje din lemn 15 01 03),

- elemente de dulgherie utilizate în special în fabricare mobilei (obținut din deșeuri de ambalaje din lemn 15 01 03),

- paleti reciclați (obținut din deșeuri de ambalaje din lemn 15 01 03),

- talaj din lemn, ca așternut pentru animale mici (obținut din deșeuri de lemn și de scoarță 03 03 01 și din rumeguș, talaș 03 01 05),

- așternut din hârtie pentru animale mici (obținut din ambalaje de hârtie și carton 15 01 01, praf de hârtie din tipografii 08 02 99, hârtie și carton 19 12 01 și din hârtie și carton 20 01 01),

- peleți din lemn (obținut din deșeuri de lemn și de scoarță 03 03 01, din rumeguș, talaș 03 01 05),

- tocătură (obținut din deșeuri de lemn și de scoarță 03 03 01).

- Predarea deșeurilor colectate către operatori economici valorificatori sau reciclatori final:

- ambalaje de hârtie și carton (cod 15 01 01);

- ambalaje de materiale plastice (cod 15 01 02);

- ambalaje metalice (cod 15 01 04);

- ambalaje de sticlă (cod 15 01 07);

- deșeuri de lemn și de scoarță (cod 03 03 01);

- rumeguș, talaș, aschi, resturi de scândură alte decât specificate la 03 01 04 (cod 03 01 05);

- alte deșeuri nespecificate (praf de hârtie din tipografii) (08 02 99);

- hârtie și carton (cod 19 12 01);

- hârtie și carton (cod 20 01 01).

- capacitatea de producție:

1) Cantități de produse finite obținute:

| Denumire produs/subproduse | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- |
| Cherestea | 6.000,00 | mc/an | comerț |
| Ambalaje din lemn paleți | 60.000,00 | buc/an | comerț |
| Produse de tâmplărie | 1.200,00 | mc/an | comerț |
| Așternut pentru animale de companie din lemn | 100,00 | to/lună | comerț |
| Peleți din lemn | 1.000,00 | kg/h | comerț |
| Tocătură de lemn | 40,00 | to/zi | comerț |
| Paleți reciclați din ambalaje de lemn | 77.000,00 | buc/an | comerț |
| Așternut pentru animale de companie din praf de hârtie și din hârtie și carton | 100,00 | to/lună | comerț |

2) Cantități de deșeuri colectate, stocate, comercializate și valorificate:

| Denumire, cod deșeu | Cantități colectate | Cantități stocate | Cantități comercializate | Operațiunea de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje de hârtie și carton 15 01 01 | 150 to/an | 60 to | 50 to/an 100 to/an | R7 R3 |
| Ambalaje de materiale plastice 15 01 02 | 100 to/an | 50 to | 100 to/an | R7 |
| Ambalaje de lemn 15 01 03 | 1200 to/an | 500 to | 1200 to/an | R3 |
| Ambalaje metalice 15 01 04 | 100 to/an | 50 to | 100 to/an | R7 |
| Ambalaje de sticlă 15 01 07 | 500 to/an | 250 to | 500 to/an | R7 |
| Deșeuri de lemn și de scoarță | 1000 mc/an | 500 mc | 1000 mc/an | R7 R3 |
| Rumeguș talaș, aschi, resturi de scandură altele decât speicicate la 03 01 04 | 6000 mst/an | 3000 mst | 6000 mst/an | R7 R3 |
| Lemn din construcții și demolări 17 02 01 | 500 mc/an | 250 mc | 500 mc/an | R3 |
| Praf de hârtie (alte deșeuri nespecificate) 08 02 99 | 100 to/an | 100 to | 100 to/an | R7 R3 |
| Hârtie și carton 19 12 01 | 100 to/an | 50 to | 100 to/an | R7 R3 |
| Hârtie și carton 20 01 01 | 100 to/an | 50 to | 100 to/an | R7 R3 |

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus:

1. Reciclarea deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton (cod EWC: 15 01 01, 08 02 99, 19 12 01, 20 01 01):

- colectarea deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton de la persoane fizice și juridice,

- stocarea temporară a deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton,

- tocarea deșeurilor de ambalajelor din hârtie și carton cu mașină de tocat deșeuri,

- introducerea în presa de așternut a deșeurilor de hârtie și carton tocate împreună cu praf de hârtie colectate de la tipografii,

- cu ajutorul bandei de transportator așternutul din hârtie sub formă de peleți intră în mașina de împachetare așternut,

- ambalarea așternutului din hârtie și carton în pungi, sacoșe și/sau în cutii de carton conform solicitărilor pe piață.

2. Reciclarea deșeurilor de ambalaje din lemn (cod EWC: 15 01 03):

- colectarea deșeurilor de ambalaje din lemn de la persoane fizice și juridice,

- demontarea deșeurilor de ambalaje din lemn cu ajutorul mașinei de demontat și cu ferăstrăuri sabii,

- fabricarea paleților reciclate din elementele demontate a deșeurilor de ambalaje din lemn cu capsatoare cuie,

- elementele demontate a deșeurilor de ambalaje din lemn se transformă în diferite produse: așternut din lemn pentru animale mici (sub formă de peleți) și elemente dulgherie utilizate în special în fabricarea mobilei.

3. Tocarea deșeurilor de lemn (cod EWC: 03 03 01, 17 02 01):

- colectarea deșeurilor de lemn și de scoarță, lemn din construcții și demolări de la persoane fizice și juruduce,

- tocarea deșeurilor colectate cu ajutorul tocătorului de tip holzhacksler Bruks 802 CT,

- valorificarea tocăturii.

4. Fabricarea peleților (cod EWC: 03 01 05):

- colectare rumeguș, talaj și achi de la persoane juridice,

- stocarea temporară a rumegușului în spațiu special amenajat pentru stocare temporară,

- introducerea rumegușului, talajului în presă de peleți,

- cu ajutorul bandei de transportator, peleți intră în mașina de uscător,

- peleți sunt ambalate cu ajutorul mașinei de împachetare peleți.

5. Fabricare așternut din talaș pentru animale mici (cod EWC: 03 01 05):

- colectare rumeguș, talaj de la persoane juridice,

- stocarea temporară a rumegușului în spațiu special amenajat pentru stocare temporară,

- introducerea rumegușului, talajului în presă de așternut,

- ambalarea așternutului din talaș presat.

Clădii:

- Depozit pentru materii prime și depozit pentru stocarea temporară de deşeurilor nepericuloase coelctate 					cca. 568 mp,

- Atelier de producţie						cca. 582 mp,

- Spaţiu administrativ (birouri şi grupuri sanitare)		cca. 100 mp.

descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Utilaje :

- fierăstrău panglică					1 buc,

- fierăstrău circular					2 buc,

- mașină de degroșat					1 buc,

- mașină de frezat cu 4 capete				1 buc,

- mașină de rindeluit					1 buc,

- mașină multilamă					1 buc,

- mașină de ascuțit					1 buc,

- polizor							1 buc,

- mașină de spălat cu jet de înaltă presiune		1 buc,

- fierăstrău cu lanț					2 buc,

- strung							1 buc,

- mașină de tocat deșeuri				1 buc,

- mașină de demontat paleți				1 buc,

- ferăstrău sabie						4 buc,

- capsatoare cuie					6 buc,

- mașină de presare pentru așternut și peleți		1 buc (capacitate 1 to/h),

- bandă de transportatot pentru așternut și peleți	1 buc,

- mașină de uscător așternut și peleți			1 buc,

- mașină de împachetare așternut și peleți		1 buc,

- mașină de presare peleți				1 buc (capacitate 100 kg/h),

- presă pentru așternut din talaș				1 buc,

- tocător tip holzhacksler Bruks 802 CT		1 buc,

- uscător de rumeguș cu cazan (500 kw) cu aer fierbinte		1 buc,

- compresor de aer					2 buc,

- cazan de aer cald 35 kw				1 buc.

descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Procese de producție ale proiectului propus:

1. Reciclarea deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton (cod EWC: 15 01 01, 08 02 99, 19 12 01, 20 01 01):

- colectarea deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton de la persoane fizice și juridice,

- stocarea temporară a deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton,

- tocarea deșeurilor de ambalajelor din hârtie și carton cu mașină de tocat deșeuri,

- introducerea în presa de așternut a deșeurilor de hârtie și carton tocate împreună cu praf de hârtie colectate de la tipografii,

- cu ajutorul bandei de transportator așternutul din hârtie sub formă de peleți intră în mașina de împachetare așternut,

- ambalarea așternutului din hârtie și carton în pungi, sacoșe și/sau în cutii de carton conform solicitărilor pe piață.

2. Reciclarea deșeurilor de ambalaje din lemn (cod EWC: 15 01 03):

- colectarea deșeurilor de ambalaje din lemn de la persoane fizice și juridice,

- demontarea deșeurilor de ambalaje din lemn cu ajutorul mașinei de demontat și cu ferăstrăuri sabii,

- fabricarea paleților reciclate din elementele demontate a deșeurilor de ambalaje din lemn cu capsatoare cuie,

- elementele demontate a deșeurilor de ambalaje din lemn se transformă în diferite produse: așternut din lemn pentru animale mici (sub formă de peleți) și elemente dulgherie utilizate în special în fabricarea mobilei.

3. Tocarea deșeurilor de lemn (cod EWC: 03 03 01, 17 02 01):

- colectarea deșeurilor de lemn și de scoarță, lemn din construcții și demolări de la persoane fizice și juruduce,

- tocarea deșeurilor colectate cu ajutorul tocătorului de tip holzhacksler Bruks 802 CT,

- valorificarea tocăturii.

4. Fabricarea peleților (cod EWC: 03 01 05):

- colectare rumeguș, talaj și achi de la persoane juridice,

- stocarea temporară a rumegușului în spațiu special amenajat pentru stocare temporară,

- introducerea rumegușului, talajului în presă de peleți,

- cu ajutorul bandei de transportator, peleți intră în mașina de uscător,

- peleți sunt ambalate cu ajutorul mașinei de împachetare peleți.

5. Fabricare așternut din talaș pentru animale mici (cod EWC: 03 01 05):

- colectare rumeguș, talaj de la persoane juridice,

- stocarea temporară a rumegușului în spațiu special amenajat pentru stocare temporară,

- introducerea rumegușului, talajului în presă de așternut,

- ambalarea așternutului din talaș presat.

materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

1) Materiile prime folosite: cherestea și bușteni.

2) Materiile prime folosite pentru fabricarea așternutului hârtie şi carton sunt deșeuri:

- ambalaje de hârtie și carton (cod EWC: 15 01 01),

- praf de hârtie din tipografii (cod EWC: 08 02 99),

- hârtie și carton (cod EWC: 19 12 01),

- hârtie și carton (cod EWC: 20 01 01),

3) Materiile prime folosite pentru fabricarea așternutului din lemn sub formă de peleți, paleți reciclați și elemte dulgherie utilizate în special în fabricarea mobilei sunt deșeuri:

- ambalaje de lemn (cod EWC 15 01 03).

4) Materiile prime folosite pentru tocătură sunt deșeuri:

- deșeuri de lemn și de scoarță (cod EWC 03 03 01),

- lemn din construcții și demolări (cod EWC 17 02 01).

5) Materiile prime folosite pentru peleți sunt deșeuri:

- rumeguș, talaș, aschi, resturi de scândură altele decât specificate la 03 01 04 (cod EWC 03 01 05).

Anual se va folosi 100.000 kw energie electrică.

Combustibili utilizați:

- deșeuri de lemn și de scoarță, rumeguș:		100 mc/an.

racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Energia electrică este asigurată din sistemul național pe baza Contractului de colaborare cu HamorForm Industry SRL.

Apa necesară respectiv evacuarea apelor uzate pentru desfăşurarea activităţii va fi asigurat prin racordarea la rețeaua localităţii pe bază de contract cu Harviz SA.

descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Executarea investiţiei nu a necesitat nici-o modificare a amplasamentului . Investiţia constă în asamblarea şi întroducerea maşiniilor în incinta clădirii, în hala de producţie.

căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Căiile de acces nu au fost atinse cu ocazia executării investiţiei.

resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Investiţia nu a necesitat folosirea unor resurse naturale în timpul asamblării şi întroducerii utilajelor în incinta clădirii în hala de producţie.

metode folosite în construcţie/demolare;

În cursul executării investiţiei nu a fost nevoie de construirea de noi incinte sau demolări de construcţii existente.

planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară.

Planul de execuţie constă în asamblarea utilajelor sus menționate și introducerea în atelier de producție.

relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Această investiţie presupune o activitate nouă pe punctul de lucru a societății, unde până la schimbarea de destinaţie a fost atelier de prelucrare cilindrică.

Această nouă investiţie nu are nici-o legătură cu alte proiecte existente sau planificate.

detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Prin urmare că societate la începutul anului 2020 a cumpărat două clădiri în localitatea Vlăhiţa, str. Gabor Aron, nr. 20, unde a înfiinţat şi un punct de lucru nu au fost luate în considerare alte alternative.

alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Activitatea ce se va desfăşura în cadrul amplasamentului nu va genera alte activităţti de genul :

- extragerea de agregate,

- asigurarea unor noi surse de apă,

- surse sau linii de transport al energiei,

- creşterea numărului de locuinţe,

- eliminarea apelor uzate,

- eliminarea deşeurilor.

alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Conform certificatului de urbanism nr. 12 din 03.03.2020 Primăria Orașului Vlăhița nu solicită alte avize, autorizații pentru schimbare de destinație atelier prelucrare cilindrică în atelier de fabricarea ambalajelor din lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, fabricarea altor produse din lemn, depozitare și reciclare deșeuri nepericuloase fără modificări structurale.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

În cursul executării investiţiei nu a fost nevoie de construirea de noi incinte sau demolări de construcţii existente.

Mărimea maşinilor nu a presupus modificări în mărimea construcţiilor şi nici nu a necesitat demolări.

Pentru desfăşurarea activităţii nu a fost şi nici nu va fi necesară intervenţii în suprafaţa terenului de pe punctul de lucru .

descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Căiile de acces nu au fost atinse cu ocazia executării investiţiei şi nici în viitor nu va fi nevoie căi noi sau schimbări ale celor existente pentru desfăşurarea activităţii în condiţii bune

metode folosite în demolare;

Nu este cazul

detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Prin urmare că societate la începutul anului 2020 a cumpărat două clădiri în localitatea Vlăhiţa, str. Gabor Aron, nr. 20, unde a înfiinţat şi un punct de lucru nu au fost luate în considerare alte alternative.

alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Activitatea pentru realizarea investiţiei nepresupunând demolări de clădiri nu va genera alte activităţi de genul :

- extragerea de agregate,

- asigurarea unor noi surse de apă,

- surse sau linii de transport al energiei,

- creşterea numărului de locuinţe,

- eliminarea apelor uzate,

- eliminarea deşeurilor.

V. Descrierea amplasării proiectului:

distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Această investiţie nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare având în vedere distanţa mare faţă de graniţele ţării.

localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Amplasamentul nu se află în zona limită de protecție a monumentelor istorice sau siturilor arheologice de interes național.

hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

Folosirea terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia în momentul actual şi în viitor nu presupune modificări în zonarea terenului nici alte intervenţii în structura , divizarea şi suprafaţa terenului

• arealele sensibile;

coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 :

Coordonatele geografice ale amplasamentului ( STEREO 70):

| X | Y |
| --- | --- |
| 5393131 | 536896 |
| 539327 | 536882 |
| 539335 | 536891 |
| 539349 | 536876 |
| 539307 | 536817 |
| 539295 | 536827 |
| 539296 | 536835 |
| 539279 | 536847 |

detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Investiţia necesară, asamblarea şi punerea în funcţiune a maşiniilor nu a necesitat orice altă variantă de amplasament care ar fi fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

Amplasamentul se află în zonă industrială din U.T.R. 4 având categoria de folosință curți/construcții unde sunt permise activități productive și depozitare.

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte inexistent.

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu există posibilitatea poluării accidentale a apei de către utilajele folosite în desfăşurarea activităţii.

Procesul tehnologic nu rezultă ape uzate.

staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Investiţia şi activitatea ce se va desfăşura în viitor pe amplasament  nu necesită staţii şi instalaţii de epurare sau de preepurare a apelor uzate .

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Activitatea desfășurată pe amplasament nu are nici un impact negativ asupra aerului înconjurător.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Amplasamentul nu necesită măsuri de protecție zgomotului și vibrațiilor, nivelul de zgomot al activității desfășurate fiind nesemnificativ, iar prima construcție locativă din zonă se află la cca. 550 m.

Nivelul de zgomot rezultat în urma activităţii desfăşurate :

a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul halei de producţie conform standardului STAS 10009/88 revizuit 2017, la 1,5 m înalțime față de sol, nu depăşeşte 55 dB si curba de zgomot Cz 50
b) in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul halei de producţie conform standardului STAS 10009/88 revizuit în 2017, la 1,5 m înalțime față de sol,  nu depăşeşte 45 dB si, respectiv, curba de zgomot Cz 40

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este cazul.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Activitatea de investiţii şi activitatea ce se va desfăşura în viitor nu are efect de radiaţii şi nu necesită amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Activitatea se desfăşoară în incinta atelierului de producţie neavând efect asupra solului, subsolului sau asupra apei freatice şi de adâncime.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Activitatea se desfăşoară în incinta neavând efect asupra biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Amplasamentul nu se află în zona limită de protecție a monumentelor istorice sau siturilor arheologice de interes național.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

În faza proiectului de investiţie :

Cantităţiile de deşeuri generate cu introducerea utilajelor în incinta halei de producţie vor fi cantităţi mici de ambalaje de hârtie şi carton şi ambalaje plastice.

Deşeurile de ambalaje de hârtie, carton și ambalajele plastice vor fi predate către operator economic valorificator în scopul reciclării pe bază de contract de vânzare - cumpărare.

În faza de operare :

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cant. | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operaț. | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Rumeguș, talaș, aschii, scândure | din producție | 90,00 | Mc/an | Valorificare | R3 | Reciclare |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Împachetare Activități birouri | 5,00 | Mc/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre R1 la R11 |
| 20 01 04 | Metale | Piese de schimb | 100,00 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre R1 la R11 |
| 20 01 03 | Deșeuri municipale amestecate |  | 1,00 | Mc/an | Eliminare | D5 | Depizotare în depozit special amenajate |

| 19 10 01 | Deșeuri de fier și oțel | Demontare ambalajelor din lemn | 50 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre R1 la R11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cantităţiile de deşeuri generate vor fi introduse în evidența gestiunii deșeurilor genereate conform HG nr. 856 din 2002 .

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În timpul realizării proiectului cât şi în viitor nu vor fi utilizate substanţele , produse şi preparate chimice periculoase

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Activitatea desfășurată pe amplasament nu prezintă nici-un pericol pentru locuitorii teritoriului, nu afectează și nu duce la apariția unor fenomene de risc asupra sănătății populației din zonă, nu influențează negativ calitatea aerului, nu are impact negativ asupra fondului forestier, asupra habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, nu afectează ecosistemele acvatice și terestrice din zonă și nu are influență negativă asupra peisajului și mediului înconjurător.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Amplasamentul se află în localitatea Vlăhița, str. Gabor Aron, nr. 20 în zonă industrială.

Activitatea se desfăşoară în incinta clădirilor, în atelier de producție – într-un cadru închis.

Materialele folosite în procesul tehnologic sunt deșeuri nepericuloase colectate de la persoane fizice și juridice.

Având în vedere că activitatea se desfăşoară într-un cadru închis iar în procesul tehnologic sunt folosite materiale nepericuloase impact asupra zonei geografice, numărul populaţiei , habitatelor speciilor – nu există.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu există nici-un impact asupra zonei geografice, numărul populaţiei , habitatelor şi speciilor

- probabilitatea impactului;

Nu există probabilitatea nici-unui impact asupra zonei geografice, numărul populaţiei , habitatelor şi speciilor

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Neexistând nici-o probabilitate a impactului , nu sunt necesare măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- natura transfrontalieră a impactului.

Această investiţie nu este în apropierea graniţelor şi  nu există nici-o probabilitate a impactului

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

În condițiile de funcționare normală , activitatea desfășurată nu necesită indicatori de monitorizat prin măsurători.

Orice disfuncțiune, avarie a utilajelor din dotare sau a activităților desfășurate sau orice accident, care poate cauza poluarea mediului de orice natură, atrage după sine determinarea indicatorilor privind emisiile de poluanți, după caz.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Investiţia nu presupune organizarea unui şantier având în vedere că maşinile şi utilajele necesare pentru desfăşurarea activităţii nu necesită construirea, modificarea sau demolarea nici-unui construcţii.

Punerea în funcţiune a maşinilor şi utilajelor necesită numai asamblarea acestora în incinta halei de producţie neavând nevoie lucrări de organizare de şantier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, lucrări de refacere a amplasamentului nu sunt necesare . Investiţia presupune numai întroducerea şi asamblarea maşinilor şi utilajelor necesare desfăşurării activităţii nefiind nevoie în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului,

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei,

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

- Plan de situație,

- Plan de încadrare în zonă,

- Fotografii despre amplasament.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Amplasamentul nu se află în apropierea nici unei arii naturale protejate de interes comunitar.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Acest proiect nu se realizează pe ape şi nu legătură cu apele.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Acest proiect privat nu are efecte semnificative asupra mediului nepresupunând nici- o executare a unor lucrări de construcții sau a alte instalații ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale;

CRITERII
de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect;

Societatea Mibarex SRL la începutul anului 2020 a cumpărat două clădiri în localitatea Vlăhiţa, str. Gabor Aron, nr. 20, unde a înfiinţat şi un punct de lucru pentru începerea activităţii. Prin urmare că destinaţia actuală al clădirilor este atelier de prelucrare cilindrică a solicitat şi un certificat de urbanism pentru schimarea destinaţiei în atelier de fabricare a ambalajelor din lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, fabricarea altor produse din lemn, depozitare şi reciclare deşeuri nepericuloase fără modificări structurale.

Pe noul amplasament activităţile vor să încadreze pe următoarele coduri CAEN:

- 1610 - tăierea şi rindeluirea lemnului,

- 1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie,

- 1624 - fabricarea ambalajelor din lemn,

- 1629 - fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite,

- 1729 - fabricarea altor articole din hârtie şi carton,

- 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase,

- 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate,

- 4332 - lucrări de tâmplărie şi dulgherie,

- 4677 - comerţ cu ridicată al deşeurilor şi resturilor.

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Această investiţie presupune o activitate nouă pe amplasament.

Această nouă investiţie nu are nici-o legătură cu alte proiecte existente sau planificate.

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Investiţia iniţială nu necesită folosirea solului, a terenurilor, și a biodiversității

- cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

În faza proiectului de investiţie :

Cantităţiile de deşeuri generate cu introducerea utilajelor în incinta halei de producţie vor fi cantităţi mici de ambalaje de hârtie şi carton şi ambalaje plastice.

Deşeurile de ambalaje de hârtie, carton și ambalajele plastice vor fi predate către operator economic valorificator în scopul reciclării pe bază de contract de vânzare - cumpărare.

În faza de operare :

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cant. | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operaț. | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Rumeguș, talaș, aschii, scândure | din producție | 90,00 | Mc/an | Valorificare | R3 | Reciclare |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Împachetare Activități birouri | 5,00 | Mc/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre R1 la R11 |
| 20 01 04 | Metale | Piese de schimb | 100,00 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre R1 la R11 |
| 20 01 03 | Deșeuri municipale amestecate |  | 1,00 | Mc/an | Eliminare | D5 | Depizotare în depozit special amenajate |
| 19 10 01 | Deșeuri de fier și oțel | Demontare ambalajelor din lemn | 50 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre R1 la R11 |

- poluarea și alte efecte negative;

În condițiile de funcționare normală , activitatea desfășurată nu poluează mediul.

Orice disfuncțiune, avarie a utilajelor din dotare sau a activităților desfășurate sau orice accident, care poate cauza poluarea mediului de orice natură, atrage după sine determinarea indicatorilor privind emisiile de poluanți, după caz.

- riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Activitatea se desfăşoară în incinta clădirii, în incinta halei de producţie – într-un cadru închis .

Schimbările climatice nu vor avea efecte asupra activităţii.

- riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;

Pentru desfăşurarea activităţii nu a fost şi nici nu va fi necesară intervenţii în suprafaţa terenului de pe punctul de lucru .

- bogăţia, disponibilitatea, calitate şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;

Activitatea se desfăşoară în incinta unei clădiri , în incinta halei de producţie – într-un cadru închis neafectând bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

Accesul în zonă este asigurat prin drumul judeţean DJ 132.

Activitatea se desfăşoară în incinta unei clădiri , în incinta halei de producţie – într-un cadru închis .

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Amplasamentul se află la 145 m faţă de pârâul Homorod Mic.

- zone costiere și mediul marin;

Punctul de lucru se află în localitatea Vlahița, str. Gabor Aron, nr. 20, departe de zone costiere și mediul marin

- zonele montane și forestiere;

Nu este cazul.

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;

Amplasamentul se află la 7,22 km față de Dealurile Homoroadelor ROSPA 0027, care este o arie naturală protejată de interes comunitar.

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

Amplasamentul se află la 7,22 km față de Dealurile Homoroadelor ROSPA 0027, care este o arie naturală protejată de interes comunitar.

- zonele cu o densitate mare a populaţiei;

Amplasamentul se află într-o zonă industrială.

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Amplasamentul nu se află în zona limită de protecţie a monumentelor istorice sau siturilor arheologice de interes naţional.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Având în vedere că activitatea se desfăşoară într-un cadru închis iar în procesul tehnologic sunt folosite materiale nepericuloase - impactul asupra zonei geografice, numărul populaţiei, habitatelor speciilor – nu există.

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Având în vedere că activitatea se desfăşoară într-un cadru închis iar în procesul tehnologic sunt folosite materiale nepericuloase - impactul spaţial – nu există.

- natura impactului;

Activitatea desfășurată pe amplasament nu prezintă nici-un pericol pentru locuitorii teritoriului, nu afectează și nu duce la apariția unor fenomene de risc asupra sănătății populației din zonă, nu influențează negativ calitatea aerului, nu are impact negativ asupra fondului forestier, asupra habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, nu afectează ecosistemele acvatice și terestrice din zonă și nu are influență negativă asupra peisajului și mediului înconjurător.

- natura transfrontalieră a impactului;

Această investiţie nu este în apropierea graniţelor .

- intensitatea și complexitatea impactului;

Nu există nici-un impact asupra zonei geografice, numărul populaţiei , habitatelor şi speciilor

- probabilitatea impactului;

- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

Nu există probabilitatea nici-unui impact asupra zonei geografice, numărul populaţiei , habitatelor şi speciilor

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Această investiţie presupune o activitate nouă pe amplasament.

Această nouă investiţie nu are nici-o legătură cu alte proiecte existente sau planificate.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Neexistând nici-o probabilitate a impactului , nu sunt necesare măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Semnătura şi ştampila titularului

....................................................