MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în județul Harghita

- luna aprilie 2020 -

Agenția pentru Protecția Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  3935  din 15 mai 2020

R A P O R T

privind starea mediului în județul Harghita

­ luna aprilie 2020 -

Pe baza analizei activității agenției noastre privind supravegherea și protecția mediului, desfășurată în luna aprilie 2020, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul județului Harghita evaluarea calității aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât și cele automate obținute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul județului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentrațiile poluanților gazoși (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Delnița, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Toplița și Tușnad Sat).

În luna aprilie 2020 s-au efectuat următoarele determinări:

- 60 determinări privind concentrația poluanților gazoși (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentrației poluanților a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiții de calitate”;

- 54 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 30 probe la Miercurea Ciuc și 24 probe (28 date, prelevatorul de probe fiind oprit în zilele de 11-12 aprilie) la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, s-au înregistrat 5 depășiri, toate la Gheorgheni (în zilele de 2 și 7-10 aprilie);

- 10 probe de pulberi sedimentabile, nu a fost înregistrată nicio depășire  față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună).

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. și Anexa nr.1a .

La sfârșitul anului 2007, în județul Harghita a fost amplasată o stație automată de monitorizare a calității aerului de tip fond regional, care face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Locația stației de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanții monitorizați sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen și pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna aprilie 2020 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna aprilie 2020 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 8,36 | 18,00 | - | - | - | 73,47 |
| O3 | μg/m3 | 48,24 | 78,49 | - | - | - | 95,97 |
| CO | mg/m3 | 0,10 | 0,34 | - | - | - | 95,97 |
| PM10 automat | μg/m3 | 25,16 | 51,31 | - | - | - | 60,00 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 14,03 | 28,17 | VL | - | 3 | 100 |
| Benzen | μg/m3 | 1,19 | 7,08 | - | - | - | 99,03 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna aprilie 2020 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | SO2 | PM10 aut | PM10 gr | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 47.92 | 0.06 | 10.47 | 11.16 | 4.27 | 1.16 |
| 2 | 44.58 | 0.14 | 8.17 | 15.70 | 6.27 | 1.66 |
| 3 | 44.89 | 0.23 | 11.36 | 22.72 | 16.26 | 2.16 |
| 4 | 49.36 | 0.11 | 9.56 | 22.40 | 14.44 | 1.56 |
| 5 | 53.95 | 0.11 | 8.33 | 19.85 | 11.63 | 1.04 |
| 6 | 48.33 | 0.09 | 8.92 | 18.36 | 9.99 | 1.28 |
| 7 | 45.17 | 0.19 | 6.46 | 28.44 | 9.72 | 1.89 |
| 8 | 47.52 | 0.15 | 7.82 | 28.92 | 12.99 | 1.70 |
| 9 | 54.03 | 0.20 | 11.26 | 35.78 | 19.26 | 1.81 |
| 10 | 54.66 | 0.09 | 9.67 | 41.88 | 20.44 | 1.60 |
| 11 | 49.74 | 0.05 | 7.08 | 29.85 | 12.17 | 1.04 |
| 12 | 48.31 | 0.15 | 8.74 | 31.32 | 14.81 | 1.10 |
| 13 | 51.59 | 0.06 | 9.36 | 40.29 | 20.89 | 1.27 |
| 14 | 51.92 | 0.05 | 9.00 | 22.40 | 13.81 | 0.84 |
| 15 | 45.11 | 0.06 | 6.11 | 12.81 | 6.81 | 0.80 |
| 16 | 53.51 | 0.06 | 8.04 | 17.18 | 5.90 | 0.89 |
| 17 | 49.41 | 0.07 | 8.09 | 24.32 | 10.81 | 1.10 |
| 18 | 51.68 | 0.05 | 7.99 | 30.54 | 16.62 | 1.16 |
| 19 | 46.20 | 0.05 | 8.62 |  | 13.45 | 0.94 |
| 20 | 49.09 | 0.03 | 4.45 |  | 9.54 | 0.63 |
| 21 | 46.13 | 0.10 | 7.17 |  | 7.54 | 0.76 |
| 22 | 47.95 | 0.04 | 7.79 |  | 12.72 | 0.84 |
| 23 | 46.58 | 0.06 | 7.85 |  | 9.99 | 0.90 |
| 24 | 47.19 | 0.11 |  |  | 17.99 | 1.14 |
| 25 | 53.66 | 0.12 |  |  | 18.99 | 1.25 |
| 26 | 52.20 | 0.05 |  |  | 9.81 | 0.68 |
| 27 | 45.88 | 0.05 |  |  | 21.71 | 1.03 |
| 28 | 47.17 | 0.15 |  |  | 28.17 | 1.23 |
| 29 | 42.94 | 0.11 |  |  | 25.89 | 1.13 |
| 30 | 30.42 | 0.08 |  |  | 18.08 | 1.09 |
| Max | 54.66 | 0.34 | 11.36 | 41.88 | 28.17 | 2.16 |
| Med | 48.24 | 0.10 | 8.36 | 25.22 | 14.03 | 1.19 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna aprilie 2020:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna aprilie 2020 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna aprilie  2020:

În luna aprilie 2020 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna aprilie 2020:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna aprilie 2020 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna aprilie 2020:

În luna aprilie 2020 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna aprilie 2020 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna aprilie 2020 nu a fost înregistrată nici o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3 .

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna aprilie 2020:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna aprilie  2020

În luna aprilie 2020 nu  a  fost  înregistrată nici o  depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna aprilie  2020

În luna aprilie  2020  nu a  fost  înregistrată  nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna aprilie 2020 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea apelor DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică a județului Harghita aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș (49,3 %), Olt (32 %) și Siret (18,7 %). Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii și principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerințele Directivelor Europene. Pentru urmărirea calității apelor se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice și un monitoring operațional pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecție a apelor.

Sinteza calității apelor se elaborează de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale APELE ROMÂNE.

APM Harghita nu dispune de date lunare privind calitatea apelor de suprafață.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare. Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 5 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate în luna aprilie 2020 la sediul APM Harghita - 3 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc si Toplita - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii aprilie 2020 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 6,40 – 7,47.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii aprilie 2020 au fost efectuate un număr de 20 de măsurători sonometrice.

Localizarea punctelor de măsurare și rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr.5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 11 depășiri ale nivelului de zgomot dintre care în localitatea Miercurea Ciuc (depășiri cu valori până la 6,24 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depășiri cu valori până la 6,13 dB(A)), Gheorgheni (depășiri cu valori până la 6,25 dB(A)) și Toplița (depășiri cu valori până la 0,23 dB(A)). Cea mai mare depășire, pe drumurile județene de mare circulație, a fost înregistată pe DJ 137 – localitatea Feliceni (6,34 dB(A)).

Depășirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii și maxime în luna aprilie

comparativ cu luna martie 2020

Din Fig.1. se observă că valorile medii lunare ale debitului dozei gama în luna aprilie arată o creștere infimă față de valorile medii lunare ale debitului dozei gama în luna martie. Valorile maxime lunare ale debitului dozei gama în luna aprilie arată o scădere infimă comparativ cu valorile maxime lunare din luna martie și nu ating valoarea de atenționare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00          b. Aspirația de zi 08:00 -13:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate –

valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020.

Din Fig.2. se observă că toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt puțin mai ridicate în luna aprilie comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna martie.

În cazul aspirației de zi se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt mai scăzute în luna aprilie comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna martie.

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalației din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	     b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 3. Activități specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020.

În cazul Radonului se observă că:

- în cazul  aspirației de noapte  valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Rn-lui sunt mai ridicate în luna aprilie față de valorile medii respectiv valorile maxime lunare ale Rn-lui din luna martie.

- în cazul aspirației de zi valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Rn-lui sunt puțin mai scăzute în luna aprilie comparativ cu valorile medii respectiv valorile maxime lunare ale Rn-lui din luna martie

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00       b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 4. Activități specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare și maxime zilnice în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020.

În cazul Toronului se observă că:

- în cazul  aspirației de noapte valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Tn-lui în luna aprilie sunt mai ridicate față de valorile medii respectiv valorile maxime lunare din luna martie.

- în cazul aspirației de zi valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Tn-lui în luna aprilie sunt mai scăzute față de valorile medii respectiv valorile maxime lunare din luna martie.

Analizând figurile 3. și 4., se observă că valorile medii lunare ale Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte, au variat în limite normale față de cele din luna anterioară.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	           b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020.

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2).

Toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc (50 mBq/mc).

- În cazul aspirației de noapte valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare în luna aprilie sunt mai scăzute față de valorile medii și maxime lunare din luna martie.

- În cazul aspirației de zi se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare în luna aprilie sunt mai ridicate comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna martie.

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale imediate- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020

Valorile medii ale activității beta globale imediate în luna aprilie cât și în luna martie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna aprilie sunt mai ridicate comparativ cu valorile maxime lunare din luna martie dar nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020.

Din figura 7. se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare în luna aprilie sunt mai ridicate față de valorile medii respectiv maxime lunare din luna martie dar se află sub valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate

- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020.

Valorile medii lunare ale activității beta globale imediate la apă de suprafață în luna martie și în luna aprilie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare deci nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna aprilie sunt puțin mai scăzute față de valorile maxime lunare din luna martie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020.

Valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt mai scăzute în luna aprilie comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna martie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

Fig. 10. Sol necultivat, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie 2020.

Din figura nr.10 se observă că valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt mai scăzute în luna aprilie comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna martie.

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

Fig. 11. Vegetatie, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna aprilie 2020

În luna aprilie valorile medii lunare și valorile maxime lunare nu depășesc valorile multianuale obținute la acest factor de mediu.

- Expertiza calității solului

În luna aprilie 2020 nu au fost efectuate expertize asupra calității solului

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna aprilie 2020 nu a fost raportată nicio poluare accidentală în județul Harghita.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- acțiuni de control și îndrumare în ariile naturale protejate din județ (toate documentațiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1447/2017), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect comun APM Vrancea - APM Harghita - APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- activitatea de conștientizare privind importanța protejării mediului cu ocazia zilei mondiale a mediului;

- reactualizarea, verificarea, validarea datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urși, lupi, mistreți) pe teritoriul județului Harghita;

- în cursul lunii aprilie 2020 s-au eliberat 3 autorizații în domeniul biodiversității (recoltare de plante medicinale de diferite specii respectiv recoltare/achiziţionare de melci), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare pe teritoriul național sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante și animale, vertebrate și nevertebrate precum și a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică și a importului acestora”.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Adevărul Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap și știri internet în limba maghiară), în luna aprilie 2020 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- problematica deșeurilor (depozitare ilegală, selectare colectivă, program de colectare pentru deșeuri verzi etc.);

- tăieri ilegale de material lemnos, soarta acestora după confiscare, controale în domeniul silvic soldate cu amenzi;

- problematica urșilor și altor animale sălbatice;

- 22 aprilie, evenimente de Ziua mondială a Pământului;

- calitatea aerului, afectată de incendiile de vegetație (comunicat de presă);

- stoparea răspândirii pestei porcine (nu s-au mai găsit cadavre de porci mistreți);

- urmărirea vieții familiilor de berze, program educativ în domeniul protecției naturii;

- știri din România și internaționale în domeniul protecției mediului.

Director executiv				      Șef serv. MONITORIZARE

ȘI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                       Anexa nr.1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna aprilie 2020

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-trațiilor, μg/mc | Media concen-trațiilor, μg/mc | Concen-trația maximă, μg/mc | Ten-dința mediei | Tendința depășirii | Persis-tența conc. | Coe-ficient sinergetic | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depășit CMA, nr | Depășit CMA - % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb. sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 14,8 | 7,4 | 11,9 | 1,5 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 411,1 | 13,7 | 19,7 | 0,6 |  |  | 0,259 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 367,2 | 12,2 | 19,9 | 1,0 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1153,1 | 38,4 | 88,8 | 0,7 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună |  |  |  | 14,3 | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 | 5 | 17,9 | 3113,0 | 111,2 | 169,0 | 0,7 | 0,5 | 4 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0,5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 1,2 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delnița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 1,0 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 2,9 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Toplița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 0,6 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tușnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                    Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                     Anexa nr.1a.

## Date de calitatea aerului

Pulberi sedimentabile

- luna aprilie 2020 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 30.03.2020-29.04.2020 | 2,9 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 30.03.2020-29.04.2020 | 11,9 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 30.03.2020-29.04.2020 | 6,9 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 31.03.2020-30.04.2020 | 4,6 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 31.03.2020-30.04.2020 | 9,7 |
| 6 | Suseni, carieră | 01.04.2020-04.05.2020 | 6,7 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 01.04.2020-04.05.2020 | 0,9 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 02.03.2020-04.05.2020 | 14,3 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 01.04.2020-04.05.2020 | 10,4 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 30.03.2020-29.04.2020 | 5,4 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                              Roca Cristina

APM Harghita				                                                                                                                                                    Anexa nr. 3.

APE UZATE

- luna aprilie 2020 -

(analize efectuate de operatorii economici din județul Harghita)

| Operator economic/ Volum de apă restituit, în mc/lună | Indicatori de calitate avizați/autorizați și monitorizați | Concentrația maximă autorizată mg/l | Concentrația medie măsurată mg/l | Concentrația maximă măsurată mg/l | Observații referitoare la funcționarea stației de epurare, cauza depășirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ~ 286157 Aut.GA 34/05.03.2018 SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Substanțe extractibile Azot Kjeldahl | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 100 | 7,3 14,5 70,58 28 0,54 13,01 1,32 156,87 675 < 20,0 (2,0) | 7,58 24 103, 28 3,596 16,35 2,09 166,99 675 3,6 | - în cadrul lucrărilor de investiții privind reabilitarea stației de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 246666 Aut. GA nr.360 din 01.10.2019 ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiți-NO2 Azotați-NO3 Azot total Fosfor total Detergenți Cloruri | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - | 6,94 9,60 305,00 6,40 19,88 75,04 3,158 0,338 11,20 4,46 0,53 < 0,20 108,87 | 9,95 - - - 38,00 127,40 7,768 0,494 16,83 - 0,84 - - | - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată - Autorizația GA valabilă până la 01.10.2024 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ SA Gheorgheni / 79817 Aut. GA 390/13.11.2018 ABA Mureș | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitrați | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 33,58 10 4,88 2,01 6,73 285 2,2 5,7 0,72 4,4 | 35,53 12 5,7 13,35 6,9 356 4,4 6,2 0,89 4,82 | - Autorizația GA valabilă până la 13.11.2021 - SC GO SA Gheorgheni își încetează activitatea, administrația stației de epurare urmează să fie preluată de un nou operator economic |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare comuna Praid / Aut. GA 232/ 08.08.2019 ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 250 400 - 280 30 2000 25 5 | 7,22 110 260,2 120,58 119 23,386 369 < 20(12,4) 0,231 |  | Probă momentană prelevată la data de 20.04.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare oraș Vlăhița / Aut. GA 62/ 09.06.2017 ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 20 0,5 | 7,00 8 48,1 89,88 <5 0,107 401 25,6 <0.20 |  | Probă momentană prelevată la data de 07.04.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Sânmartin / Aut. GA 06/ 07.02.2019 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 0,5 | 7,37 32 109,5 122,42 19 49,091 840 <0.20 |  | Probă momentană prelevată la data de 22.04.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Zetea / Aut. GA 156/ 13.06.2019 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 150 280 - 280 30 2000 25 | 7,53 42 60,0 116,75 20 34,822 646 - |  | Probă momentană prelevată la data de 01.04.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Mădăraș / Aut. GA 25/ 07.12.2017 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Nitriți Nitrați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 35 - - - 15 2 2000 0.5 | 7,26 8 40,3 216,13 <5 0,41 3,16 2,40 3,16 0,81 746 <0.200 |  | Probă momentană prelevată la data de 02.04.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Frumoasa (Bârzava )/ Aut. GA 37/ 28.12.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 300 500 - 350 30 1000 25 | 7,28 380 531,0 99,45 112 79,329 869 8,78 |  | Probă momentană prelevată la data de 29.04.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Harghita-Băi/ Aut. GA 04/ 31.01.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 1000 | 5,15 6 35,9 59,33 27 0,46 496 |  | Probă momentană prelevată la data de 15.04.2020 |
| SC REDISZA SA Remetea /Statia de epurare Remetea Aut. GA 396/19.11.2018 - ABA Mureș | pH CBO5 Extractibile Detergenti Azot total (Ntot) Fosfor total (Ptot) CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotați-NO3 Azotiți-NO2 Suspensii Reziduu fix | 6,5-8,5 25 20 0,5 15 2 125 - - - 35 2000 | - 23,6 <20 (11,6) 0,206 9,44 1,14 - 2,62 31,4 0,878 - - |  | Autorizația GA valabilă până la 19.11.2021 Probă momentană prelevată la data de 16.04.2020 Raport de incercare nr. 7575/2020 |
| SC REDISZA SA Remetea /Statia de epurare Sarmas Aut. GA 174/11.05.2018 - ABA Mureș | CBO5 Extractibile CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Suspensii pH Reziduu fix | 25 20 125 3 60 6,5 2000 | 24 <20 (17,2) 57,4 1,92 49,4 7,0 780 |  | Autorizația GA valabilă până la 11.05.2021 Probă momentană prelevată la data de 17.02.2020 Raport de incercare nr. 7510/2020 |

SLD – sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,							Întocmit,

Kardos Carmen							                   Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                   Anexa nr.4

Calitatea precipitaţiilor

luna aprilie 2020

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | SO42- | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 14.04-15.04.2020 | 7,3 | 6,62 | 32,6 | 0,130 | 0,270 | - | - | - | - | 2,040 | 1,404 | 0,737 | 0,394 | 0,016 | 16,3 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 14.04-15.04.2020 | 6,8 | 6,40 | 16,0 | 0,128 | 0,080 | - | - | - | - | 2,573 | 0,959 | 1,953 | 0,768 | 0,043 | 8,0 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 19.04-20.04.2020 | 2,2 | 6,59 | 50,0 | 0,100 | 0,272 | - | - | - | - | 3,640 | 1,385 | 4,324 | 2,756 | 0,079 | 25,0 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 29.04-30.04.2020 | 1,2 | 7,47 | 70,5 | - | - | - | - | - | - | 8,853 | 3,081 | 4,237 | 0,117 | - | 35,3 |
| Toplița st. meteo | 01.04-03.05.2020 | 12,8 | 7,33 | 156,5 | 0,800 | 1,268 | - | - | - | - | 10,52 | 3,349 | 2,047 | 13,073 | 0,199 | 78,3 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                          Gecző Terezia

APM HARGHITA                                                                                                                                                   Anexa nr.5.

NIVELE DE ZGOMOT

Aprilie 2020

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 66.74 | 65 | 1.74 | 71.10 | 75 | - | 36.34 | 83.68 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 57.84 | 65 | - | 61.97 | 75 | - | 43.18 | 73.73 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 70.36 | 65 | 5.36 | 74.60 | 75 | - | 50.99 | 85.60 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 54.71 | 70 | - | - | - | - | 44.23 | 75.78 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.24 | 65 | 6.24 | 75.29 | 75 | 0.29 | 49.83 | 84.18 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 65.55 | 65 | 0.55 | 69.78 | 75 | - | 34.82 | 86.05 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 58.81 | 65 | - | 60.88 | 75 | - | 42.91 | 79.59 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 47.10 | 60 | - | - | - | - | 36.68 | 61.67 |
| 9 | Miercurea Ciuc –str. Hunyadi Janos | 65.77 | 65 | 0.77 | 69.95 | 75 | - | 38.79 | 79.34 |
| 10 | Cristuru Secuiesc – centru | 61.26 | 65 | - | 64.71 | 75 | - | 37.49 | 84.19 |
| 11 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 61.93 | 65 | - | 64.63 | 75 | - | 34.82 | 78.99 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 71.13 | 65 | 6.13 | 74.99 | 75 | - | 43.00 | 86.80 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 66.60 | 65 | 1.60 | 69.94 | 75 | - | 46.13 | 83.05 |
| 14 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 66.77 | 65 | 1.77 | 67.83 | 75 | - | 46.64 | 88.19 |
| 15 | Gheorgheni - centru | 63.68 | 65 | - | 67.98 | 75 | - | 44.29 | 83.52 |
| 16 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 71.25 | 65 | 6.25 | 74.77 | 75 | - | 30.11 | 88.58 |
| 17 | Topliţa - centru | 65.23 | 65 | 0.23 | 68.97 | 75 | - | 38.04 | 82.73 |
| 18 | DJ 123D – Sâncrăieni | 60.23 | 65 | - | 63.72 | 75 | - | 34.13 | 77.13 |
| 19 | DJ 132 - Vlăhiţa | 64.61 | 65 | - | 67.88 | 75 | - | 37.92 | 83.44 |
| 20 | DJ 137 - Feliceni | 71.34 | 65 | 6.34 | 75.17 | 75 | 0.17 | 36.97 | 92.08 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | - |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

**Limita admisibilă conform OM 119/2014 - se aplică doar dacă respectiva clădire de locuit la care s-a efectuat determinarea acustică la fațadă, se află poziționată într-un teritoriu protejat conform OM 119/2014

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                                      Péter Ildikó