MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în județul Harghita

- luna mai 2020 -

Agenția pentru Protecția Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  4737  din 16 iunie 2020

R A P O R T

privind starea mediului în județul Harghita

­ luna mai 2020 -

Pe baza analizei activității agenției noastre privind supravegherea și protecția mediului, desfășurată în luna mai 2020, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul județului Harghita evaluarea calității aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât și cele automate obținute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul județului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentrațiile poluanților gazoși (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Delnița, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Toplița și Tușnad Sat).

În luna mai 2020 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentrația poluanților gazoși (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentrației poluanților a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiții de calitate”;

- 56 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 31 probe la Miercurea Ciuc și 25 probe (31 date) la Gheorgheni, incluzând 5 probe a câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, s-au înregistrat 8 depășiri, toate la Gheorgheni (în zilele de 8, 11, 13-15, 19, 22 și 25 mai);

- 10 probe de pulberi sedimentabile, au fost înregistrate două depășiri (Cristuru Secuiesc și Gheorgheni) față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună).

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. și Anexa nr.1a .

La sfârșitul anului 2007, în județul Harghita a fost amplasată o stație automată de monitorizare a calității aerului de tip fond regional, care face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Locația stației de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanții monitorizați sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen și pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depășiri, captura de date și maximele zilnice ale concentrațiilor poluanților determinați la stația automată de monitorizare a calității aerului în luna mai 2020 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Stația HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna mai 2020 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depășire | Număr depășiri luna curentă | Număr depășiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| O3 | μg/m3 | 45,97 | 77,15 | - | - | - | 95,43 |
| CO | mg/m3 | 0,04 | 0,09 | - | - | - | 95,3 |
| PM10 automat | μg/m3 | 1,86 | 8,99 | - | - | - | 87,9 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 8,28 | 19,80 | VL | - | 3 | 100 |
| Benzen | μg/m3 | 0,87 | 2,52 | - | - | - | 98,25 |

Evoluția mediilor lunare față de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentrațiilor poluanților monitorizați în luna mai 2020 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | PM10 aut | PM10 gr | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 38.72 | 0.04 | - | 15.81 | 0.85 |
| 2 | 50.15 | 0.03 | - | 15.17 | 0.55 |
| 3 | 35.60 | 0.05 | - | 6.72 | 1.03 |
| 4 | 32.73 | 0.04 | - | 2.00 | 0.75 |
| 5 | 48.68 | 0.04 | 1.31 | 3.72 | 0.91 |
| 6 | 53.55 | 0.03 | 1.23 | 3.00 | 0.84 |
| 7 | 53.75 | 0.03 | 1.81 | 9.63 | 0.78 |
| 8 | 54.40 | 0.05 | 1.39 | 12.45 | 1.10 |
| 9 | 48.07 | 0.04 | 3.86 | 16.90 | 1.31 |
| 10 | 46.60 | 0.03 | 3.41 | 17.08 | 1.30 |
| 11 | 50.66 | 0.06 | 3.22 | 15.72 | 1.19 |
| 12 | 51.71 | 0.03 | 1.77 | 14.72 | 0.80 |
| 13 | 49.01 | 0.02 | 1.02 | 9.54 | 0.69 |
| 14 | 45.33 | 0.05 | 2.93 | 17.62 | 0.97 |
| 15 | 43.48 | 0.04 | 4.19 | 19.80 | 0.86 |
| 16 | 60.53 | 0.04 | 1.59 | 3.36 | 0.69 |
| 17 | 44.38 | 0.03 | 1.42 | 5.36 | 0.95 |
| 18 | 56.60 | 0.02 | 0.41 | 3.36 | 0.68 |
| 19 | 51.89 | 0.02 | 1.79 | 8.81 | 0.98 |
| 20 | 38.82 | 0.05 | 2.61 | 7.81 | 0.85 |
| 21 | 46.09 | 0.02 | 0.71 | 9.08 | 0.62 |
| 22 | 49.88 | 0.03 | 1.29 | 0.91 | 0.75 |
| 23 | 49.62 | 0.02 | 0.90 | 3.36 | 0.73 |
| 24 | 38.72 | 0.04 | 3.42 | 8.54 | 1.15 |
| 25 | 36.71 | 0.04 | 0.61 | 1.64 | 0.73 |
| 26 | 34.47 | 0.06 | 1.58 | 4.00 | 0.90 |
| 27 | 41.99 | 0.04 | 1.88 | 3.45 | 0.88 |
| 28 | 48.28 | 0.03 | 1.48 | 4.36 | 0.71 |
| 29 | 38.84 | 0.02 | 1.33 | 2.82 | 0.74 |
| 30 | 41.73 | 0.04 | 1.56 | 4.81 | 0.76 |
| 31 | 44.67 | 0,04 | 1.80 | 5.00 | 0.75 |
| Max | 77,15 | 0,09 | 8,99 | 19,80 |  |
| Med | 45,97 | 0,04 | 1,86 | 8,28 |  |

- Evoluția mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna mai 2020:

- Variația valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna mai 2020 nu au fost înregistrate depășiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecția sănătății umane de 10 mg/m3.

- Evoluția mediilor orare pentru ozon în luna mai 2020:

În luna mai 2020 nu au fost înregistrate depășiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) și a pragului de informare de 180 μg/m3 (media pe o oră) pentru ozon.

- Variația mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna mai 2020 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variația valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna mai 2020 nu a fost înregistrată nici o depășire a valorii țintă pentru protecția sănătății umane de 120 μg/m3 .

- Evoluția mediilor orare pentru benzen în luna mai 2020:

- Evoluția mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna mai  2020

În luna mai 2020 nu  a  fost  înregistrată nici o  depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluția mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna mai  2020

În luna mai  2020  nu a  fost  înregistrată  nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluția indicelui general la stația automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabilește pentru stația automată HR-1, din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați pe o scală evidențiată prin cifre, culori și calificative: de la 1 la 6, de la verde la roșu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală și pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentrațiilor de poluanți în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră și, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluția indicelui general de calitate a aerului la stația automată de monitorizare HR-1, în luna mai 2020 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea apelor DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică a județului Harghita aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș (49,3 %), Olt (32 %) și Siret (18,7 %). Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii și principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerințele Directivelor Europene. Pentru urmărirea calității apelor se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice și un monitoring operațional pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecție a apelor.

Sinteza calității apelor se elaborează de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale APELE ROMÂNE.

APM Harghita nu dispune de date lunare privind calitatea apelor de suprafață.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare. Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 12 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate în luna mai 2020 la sediul APM Harghita - 6 probe și de la stațiile meteorologice Miercurea Ciuc - 4 probe, Odorheiu Secuiesc si Toplita - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii mai 2020 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 4,85 – 6,84.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii mai 2020 au fost efectuate un număr de 13 de măsurători sonometrice, aparatul fiind transportat la București pentru verificare și calibrare.

Localizarea punctelor de măsurare și rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr.5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 9 depășiri ale nivelului de zgomot dintre care în localitatea Miercurea Ciuc (depășiri cu valori până la 7,47 dB(A)), Gheorgheni (depășiri cu valori până la 7,38 dB(A)) și Toplița (depășiri cu valori până la 0,61 dB(A)). Cea mai mare depășire, pe drumurile județene de mare circulație, a fost înregistată pe DJ 123D – localitatea Sâncrăieni (6,34 dB(A)).

Depășirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii și maxime în luna mai

comparativ cu luna  aprilie 2020

Din Fig.1. se observă că  valorile medii lunare ale debitului dozei gama în luna mai sunt identice cu  valorile medii lunare ale debitului dozei gama în luna aprilie. Valorile maxime lunare ale debitului dozei gama în luna mai  arată o creștere  infimă comparativ cu valorile maxime lunare din  luna aprilie dar nu ating valoarea de atenționare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00          b. Aspirația de zi 08:00 -13:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate –

valori medii și maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020.

Din Fig.2. se observă că toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte se observă că atât valorile  medii lunare  cât și  valorile maxime lunare sunt  mai scăzute în luna mai comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna aprilie.

În cazul aspirației de zi se observă că  valorile  medii lunare din luna mai sunt identice cu valorile medii lunare din luna aprilie. Valorile maxime lunare  în luna mai sunt puțin mai ridicate  comparativ cu valorile maxime lunare din luna aprilie.

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalației din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	     b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 3. Activități specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii și maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020.

În cazul Radonului se observă că:

- în cazul  aspirației de noapte   valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Rn-lui sunt mai scăzute în luna mai  față de valorile medii  respectiv valorile maxime  lunare ale Rn-lui din luna aprilie.

- în cazul aspirației de zi valorile  medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Rn-lui sunt  mai ridicate  în luna mai comparativ cu valorile medii respectiv valorile maxime lunare ale Rn-lui  din luna aprilie.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00       b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 4. Activități specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare și maxime zilnice în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020.

În cazul Toronului se observă că:

- în cazul  aspirației de noapte valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Tn-lui  în luna mai  sunt  puțin mai scăzute față de  valorile medii respectiv valorile  maxime lunare din luna  aprilie.

- în cazul  aspirației de zi  valorile medii lunare ale Tn-lui din luna mai sunt puțin mai scăzute față de valorile medii lunare din luna aprilie. Valorile maxime lunare ale Tn-lui  în luna mai  sunt identice cu  valorile   maxime lunare din luna aprilie.

Analizând figurile 3. și 4., se observă că valorile medii lunare ale Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte,  au  variat în limite normale față de cele din luna anterioară.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	           b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020.

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială,  a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2).

Toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc (50 mBq/mc).

În cazul  aspirației de noapte  valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare în luna mai  sunt mai ridicate față de valorile medii  și  maxime   lunare din luna aprilie.

În cazul aspirației de zi se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare din luna mai sunt  mai scăzute  comparativ cu valorile medii și maxime  lunare din luna aprilie.

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale imediate- valori medii și maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020

Valorile medii ale activității beta globale imediate în luna mai  cât și în luna aprilie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna mai sunt  puțin mai  ridicate comparativ cu valorile maxime lunare din luna aprilie dar  nu  ating  valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020.

Din figura 7. se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare în luna mai sunt mai scăzute față de valorile medii respectiv maxime lunare din luna aprilie și  se află sub valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

În cazul valorilor maxime se observa o scădere de aproximativ de 2,8 ori  a valorilor din luna mai față de valorile din luna aprilie.

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate

- valori medii și maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020.

Valorile medii lunare ale activității beta globale imediate la apa  de suprafață în luna mai și în luna aprilie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare  deci nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna mai  sunt  puțin mai scăzute față de valorile maxime  lunare din luna aprilie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020.

Valorile  medii lunare  cât și  valorile maxime lunare sunt mai ridicate în luna mai comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna aprilie dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

Fig. 10. Sol necultivat, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2020.

Din figura nr.10 se observă că valorile  medii lunare  cât și  valorile maxime lunare sunt mai ridicate în luna mai comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna aprilie.

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

Fig. 11. Vegetatie, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna mai comparativ cu luna aprilie 2020.

Din figura nr.11 se observă că valorile medii lunare  cât și  valorile maxime lunare sunt puțin mai scăzute în luna mai comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna aprilie.

- Expertiza calității solului

În luna mai 2020 nu au fost efectuate expertize asupra calității solului

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna mai 2020 au fost raportate două evenimente de mediu în județul Harghita, după cum urmează:.

- în data de 01 mai 2020 a fost raportată o posibilă poluare a solului și al unui pârâu necodificat, afluent al pârâului Homorodul Mare pe raza localității Comănești, comuna Mărtiniș, în urma depunerii unei cantități de cca.30 kg de îngrășământ chimic pe o fâneață, în imediata vecinătate a pârâului menționat. În urma intervenției prompte a Primăriei terenul a fost curățat, îngrășământul a fost transportat, astfel poluarea nu a fost confirmată de organele de specialitate;

- în data de 17 mai 2020 s-au constatat, pe raza localităților Morăreni-Bisericani evacuări de ape uzate fecaloid-menajere în pârâul Feernic, ape provenite de la stația de epurare administrată de SC GOSCOM Lupeni SRL. Nu s-a constatat mortalitate piscicolă.

Detaliile sunt prezentate în Anexa nr.8.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- acțiuni de control și îndrumare în ariile naturale protejate din județ (toate documentațiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1447/2017), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect comun APM Vrancea - APM Harghita - APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- reactualizarea, verificarea, validarea datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urși, lupi, mistreți) pe teritoriul județului Harghita;

- în cursul lunii mai 2020 s-au eliberat 11 autorizații în domeniul biodiversității (recoltare de plante medicinale de diferite specii, recoltare/valorificare de ciuperci și fructe de pădure, vânare urs din extracotă și diferite specii NONCITES, capturare/relocare urs), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare pe teritoriul național sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante și animale, vertebrate și nevertebrate precum și a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică și a importului acestora”.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Adevărul Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap și știri internet în limba maghiară), în luna mai 2020 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- lucrări de investiții (dezvoltarea infrastructurilor pentru alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea blocurilor de locuit etc.)

- problematica deșeurilor (depozitare ilegală, selectare colectivă, program de colectare pentru deșeuri verzi etc.);

- tăieri ilegale de material lemnos, soarta acestora după confiscare, controale în domeniul silvic soldate cu amenzi;

- problematica urșilor și altor animale sălbatice;

- stoparea răspândirii pestei porcine (nu s-au mai găsit cadavre de porci mistreți);

- organizarea unor programe educative în domeniul protecției naturii;

- știri din România și internaționale în domeniul protecției mediului.

Director executiv				      Șef serv. MONITORIZARE

ȘI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                        Anexa nr.1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna mai 2020

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-trațiilor, μg/mc | Media concen-trațiilor, μg/mc | Concen-trația maximă, μg/mc | Ten-dința mediei | Tendința depășirii | Persis-tența conc. | Coe-ficient sinergetic | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depășit CMA, nr | Depășit CMA - % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb. sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 12,4 | 6,2 | 6,2 | 0,8 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 297,7 | 9,6 | 15,0 | 0,7 |  |  | 0,184 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 271,6 | 8,8 | 17,8 | 0,7 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1400,0 | 45,2 | 86,7 | 1,2 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună |  | 1 | 100 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 1,3 | 100/0 |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 | 8 | 25,8 | 3499,7 | 112,9 | 234,8 | 1,0 | 1,44 | 3 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 1,9 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delnița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 1,2 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 1,5 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Toplița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 1,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tușnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 1,3 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                                 Anexa nr.1a.

## Date de calitatea aerului

Pulberi sedimentabile

- luna mai 2020 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 29.04.2020-29.05.2020 | 6,2 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 29.04.2020-29.05.2020 | 6,2 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 29.04.2020-29.05.2020 | 8,4 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 30.04.2020-28.05.2020 | 6,3 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 30.04.2020-28.05.2020 | 18,2 |
| 6 | Suseni, carieră | 04.05.2020-02.06.2020 | 10,2 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 04.05.2020-02.06.2020 | 2,3 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 04.05.2020-02.06.2020 | 18,1 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 04.05.2020-02.06.2020 | 14,5 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 29.04.2020-29.05.2020 | 7,2 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                              Roca Cristina

APM Harghita				                                                                                                                                                                                    Anexa nr. 3.

APE UZATE

- luna mai 2020 -

(analize efectuate de operatorii economici din județul Harghita)

| Operator economic/ Volum de apă restituit, în mc/lună | Indicatori de calitate avizați/autorizați și monitorizați | Concentrația maximă autorizată mg/l | Concentrația medie măsurată mg/l | Concentrația maximă măsurată mg/l | Observații referitoare la funcționarea stației de epurare, cauza depășirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ~ Aut.GA 34/05.03.2018 SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 0,5 | 7,4 12,3 70,9 16,0 0,7 10,7 2,3 146,8 690,0 < 20,0 (9,0) <0,20 | 7,55 16 114,3 22 4,636 11,98 4,52 164,59 690 13,2 <0,20 | - în cadrul lucrărilor de investiții privind reabilitarea stației de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 278588 Aut. GA nr.360 din 01.10.2019 ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiți-NO2 Azotați-NO3 Azot total Fosfor total Detergenți Cloruri | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - | 7,11 8,44 351,00 11,20 8,00 45,61 2,84 0,297 18,43 6,23 0,14 < 0,20 102,17 | - 12,00 - - 36,00 137,10 6,21 0,576 23,78 - 0,34 - 114,77 | - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată - Autorizația GA valabilă până la 01.10.2024 |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 48000 Aut.GA 100/23.04.2019 – ABA Mureș | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenți Substanțe extractibile | 6,5-8,5 100 90 70 2000 30 1,0 20 | 7,10 27,12 11,86 49,58 833,00 6,43 1,30 5,10 | 7,20 56,40 17,41 80,40 833,00 12,21 1,30 5,10 | - Autorizația GA valabilă până la 23.04.2022 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ SA Gheorgheni / 79758 Aut. GA 390/13.11.2018 ABA Mureș | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitrați | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 20,0 12 3,95 0,64 6,79 279 SLD 6,1 0,52 4,86 | 27,0 15 4,6 0,87 7 352 SLD 6,5 0,65 4,9 | - Autorizația GA valabilă până la 13.11.2021 - SC GO SA Gheorgheni își încetează activitatea, administrația stației de epurare urmează să fie preluată de un nou operator economic |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare oraș Vlăhița / Aut. GA 62/ 09.06.2017 ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 20 0,5 | 7,08 6 60,5 86,6 6,4 0,283 425 <20 (7,6) <0.20 |  | Probă momentană prelevată la data de 12.05.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Siculeni / Aut. GA 14/ 12.07.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 0,5 | 7,29 5 53,8 105,98 22 0,64 836 <0.20 |  | Probă momentană prelevată la data de 04.05.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Sânmartin / Aut. GA 06/ 07.02.2019 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 0,5 | 6,99 40 79,4 93,51 5,2 22,871 671 <0.20 |  | Probă momentană prelevată la data de 27.05.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Zetea / Aut. GA 156/ 13.06.2019 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 150 280 - 280 30 2000 25 | 6,91 24 67,6 138,07 5,0 39,767 685 - |  | Probă momentană prelevată la data de 01.04.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Mădăraș / Aut. GA 25/ 07.12.2017 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Nitriți Nitrați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 35 - - - 15 2 2000 0.5 | 7,32 2 34,6 132,47 <5 0,033 56,56 1,97 14,76 0,60 754 <0.200 |  | Probă momentană prelevată la data de 28.05.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Brădești / Aut. GA 161/ 20.06.2019 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 150 500 - 200 30 2000 20 5 | 7,38 250 533,1 61,52 126 60,475 500 38,4 4,304 |  | Probă momentană prelevată la data de 19.05.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Frumoasa (Bârzava )/ Aut. GA 37/ 28.12.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 300 500 - 350 30 1000 25 | 7,56 230 400,3 158,93 113 80,926 851 2,802 |  | Probă momentană prelevată la data de 18.05.2020 |
| SC REDISZA SA Remetea /Stația de epurare Remetea Aut. GA 396/19.11.2018 - ABA Mureș | pH CBO5 Extractibile Detergenți Azot total (Ntot) Fosfor total (Ptot) CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotați-NO3 Azotiți-NO2 Suspensii Reziduu fix | 6,5-8,5 25 20 0,5 15 2 125 - - - 35 2000 | - 22,8 <20 (10,8) 0,224 7,95 1,10 - 2,70 24,8 0,774 - - |  | Autorizația GA valabilă până la 19.11.2021 Probă momentană prelevată la data de 22.05.2020 Raport de încercare nr. 7632/2020 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Toplița /96768 Aut. GA 04/06.02.2019 – ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 Detergenți Fosfor total Indice KMnO4 | 6,5-8,5 35 2000 20 25 3 0,5 2 125 | 7,11 16,4 396 SLD 11,33 0,82 0,491 0,44 10,21 | 7,11 16,4 396 SLD 11,33 0,82 0,491 0,44 10,21 | Autorizația GA valabilă până la 06.01.2022 |

SLD – sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,							Întocmit,

Kardos Carmen							         Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                          Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

luna mai 2020

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | SO42- | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 03.05-04.05.2020 | 10.55 | 6.09 | 10.2 | 0.100 | 0.030 | - | - | - | - | 1.900 | 0.300 | 0.799 | 0.607 | 0.028 | 5.1 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 03.05-06.05.2020 | 13.57 | 5.36 | 16.8 | 0.150 | 0.020 | - | - | - | - | 2.240 | 0.479 | 1.835 | 0.702 | 0.043 | 8.4 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 05.05-06.05.2020 | 4.71 | 4.98 | 20.7 | 0.150 | 0.040 | - | - | - | - | 1.807 | 0.525 | 1.055 | 0.497 | 0.048 | 10.4 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 19.05-22.05.2020 | 21.67 | 5.38 | 14.4 | 0.180 | 0.060 | - | - | - | - | 1.793 | 0.368 | 1.209 | 0.585 | 0.029 | 7.2 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 19.05-25.05.2020 | 17.9 | 4.85 | 20.3 | 0.172 | 0.040 | - | - | - | - | 2.647 | 0.445 | 1.776 | 1.043 | 0.035 | 10.1 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 23.05-25.05.2020 | 3.3 | 4.96 | 18.1 | 0.294 | 0.036 | - | - | - | - | 1.960 | 0.625 | 1.484 | 1.346 | 0.016 | 9 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 25.05-28.05.2020 | 3.9 | 5.05 | 20.8 | 0.160 | 0.052 | - | - | - | - | 1.940 | 1.093 | 1.332 | 0.807 | 0.044 | 10.4 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 26.05-28.05.2020 | 2.49 | 4.92 | 28.8 | 0.240 | 0.000 | - | - | - | - | 3.467 | 1.103 | 2.947 | 1.808 | 0.075 | 14.4 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 29.05-01.06.2020 | 9.23 | 4.93 | 15.4 | 0.140 | 0.030 | - | - | - | - | 1.460 | 0.371 | 0.707 | 0.187 | 0.032 | 7.7 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 29.05-02.06.2020 | 11.78 | 5.12 | 15.4 | 0.116 | 0.124 | - | - | - | - | 1.187 | 0.122 | 1.047 | 0.756 | 0.033 | 7.7 |
| Odorheiu-Sec. st. meteo | 30.04-28.05.2020 |  | 6.60 | 185.9 | 0.770 | 0.800 | - | - | - | - | 11.947 | 2.149 | 3.981 | 2.450 | 1.948 | 97.9 |
| Topliţa st. meteo | 03.05-01.06.2020 | 67.2 | 6.84 | 129.0 | 0.980 | 1.070 | - | - | - | - | 9.700 | 2.683 | 2.224 | 3.442 | 0.231 | 64.5 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                       Gecző Terezia

APM HARGHITA                                                                                                                        			                         Anexa 5.

NIVELE DE ZGOMOT

Mai 2020

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 67.99 | 65 | 2.99 | 72.31 | 75 | - | 44.76 | 81.47 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 58.66 | 65 | - | 59.38 | 75 | - | 43.91 | 81.65 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 72.47 | 65 | 7.47 | 74.39 | 75 | - | 52.52 | 96.27 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 59.44 | 70 | - | - | - | - | 42.56 | 76.74 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.49 | 65 | 6.49 | 74.78 | 75 | - | 53.83 | 86.72 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 68.09 | 65 | 3.09 | 72.47 | 75 | - | 45.67 | 80.76 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 58.63 | 65 | - | 62.33 | 75 | - | 48.17 | 62.33 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 50.06 | 60 | - | - | - | - | 45.15 | 64.60 |
| 9 | Miercurea Ciuc –str. Hunyadi Janos | 67.55 | 65 | 2.55 | 70.69 | 75 | - | 48.94 | 82.38 |
| 10 | Cristuru Secuiesc – centru | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 11 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 12 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 14 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 15 | Gheorgheni - centru | 65.28 | 65 | 0.28 | 67.51 | 75 | - | 43.26 | 86.91 |
| 16 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 72.38 | 65 | 7.38 | 76.38 | 75 | 1.38 | 33.42 | 92.57 |
| 17 | Topliţa - centru | 65.61 | 65 | 0.61 | 67.68 | 75 | - | 46.03 | 83.66 |
| 18 | DJ 123D – Sâncrăieni | 67.93 | 65 | 2.93 | 70.95 | 75 | - | 38.16 | 85.70 |
| 19 | DJ 132 - Vlăhiţa | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 20 | DJ 137 - Feliceni | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | - |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

**Limita admisibilă conform OM 119/2014 - se aplică doar dacă respectiva clădire de locuit la care s-a efectuat determinarea acustică la fațadă, se află poziționată într-un teritoriu protejat conform OM 119/2014

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                Întocmit,

Kardos Carmen                              	                                        Péter Ildikó

APM Harghita                                                                                                                                                                                                            Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- mai 2020 -

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri întreprinse / sancțiuni | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, județ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanța poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| - 3580 din 04 mai 2020 | Teren agricol (fâneață), la cca. 3 m de pârâul Șoș (Sărat) (necodificat, afluent al pr. Homorodul Mare), localitatea Comănești, comuna Mărtiniș | Fenomen observat în data de 01 mai 2020, ora 18,50 | Sol: teren fâneață, cca.7-8 mp | Necunoscut | Îngrășământ chimic (tip neidentificat) | Depunere de cca. 30 kg de îngrășământ chimic (tip neidentificat) pe o suprafață de 7-8 mp pe un teren agricol, fâneață, de autori necunoscuți în imediata apropiere a pârâului | Dispeceratul ABA Olt, SGA Harghita a anunțat poluarea la data de 01 mai 2020, ora 19,40 (Fișa Stării sistemului de gospodărire a apelor nr.227/ 01.05.2020) | Formația de lucru Vlăhița al SGA Harghita (șef formație și un angajat), împreună cu reprezentanții Primăriei Mărtiniș s-au deplasat la fața locului pentru identificare și recoltare de probe, atât din pârâu cât și din îngrășământ. Terenul a fost curățat, iar îngrășământul colectat nu a ajuns în pârâu, fiind transportat de angajații primăriei. | În conformitate cu adresa SGA Harghita nr.1904/ 04.05.2020 (prin fax, ora 14,48) se precizează că poluarea de sol și de apă NU SE VALIDEAZĂ. |
| - 3954/A din 18 mai 2020 - 4241 din 28 mai 2020 | Pârâul Feernic, afluent dreapta a râului Târnava Mare, între localitatea Morăreni și Bisericani (DN13C), comuna Lupeni | Fenomen observat în zona stației de epurare ape uzate, în data de 17 mai 2020, ora 19,30 | Apă: Pârâul Feernic | SC GOSCOM Lupeni SRL | Ape uzate | Evacuare, prin intermediul unei conducte PVC cu d=150 mm, de ape uzate de culoare maro, cu miros specific apelor uzate fecaloid-menajere și cu spumare de culoare albicioasă, de la stația de epurare | Dispeceratul ABA Mureș, prin Fișa de comunicare în cazul observării unei poluări accidentale (An.6). (Ulterior s-au transmis și Anexele 7 și 8.) | Reprezentanții de la SGA Mureș și SH Sighișoara s-a deplasat pe teren pentru investigații și au prelevat trei probe de apă (din pr. Feernic amonte și aval de evacuarea stației de epurare, respectiv din conducta de evacuare). Fenomenul de poluare a fost confirmat, s-a întocmit Nota de constatare înregistrat la SH Sighișoara (83/ 17.05.2020). Ulterior s-a efectuat și un control amplu pe linie de GA, cu constatări și măsuri stabilite în Nota de constatare nr.229/20.05. 2020 (SC GOSCOM Lupeni SRL) și nr.5918/ 22.05.2020 (SGA Mureș). SC GOSCOM LUPENI SRL a fost sancționată contravențional, conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu o amendă de 35000 lei (PV ANAR 0005891/27.05.2020). | La proba de apa uzată se constată depășirea limitelor autorizate la indicatorii materii în suspensie, CCO-Cr și CBO5. Calitatea apei pârâului Feernic, în aval de poluare, se încadrează în clasa a II-a pentru indicatorul CCO-Cr. Nu s-a constatat mortalitate piscicolă. SC GOSCOM Lupeni SRL se află în insolvență din 2017 și nu deține nici Autorizație de GA valabilă, procedura de reautorizare (cu documentație înregistrată în 16 mai 2017) este suspendată, din cauza unor debite restante. |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                      Întocmit,

Kardos Carmen							                                            Török Péter