MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna aprilie 2016 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  4090  din 13 mai 2016

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna aprilie 2016 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna aprilie 2016, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna aprilie 2016 s-au efectuat următoarele determinări:

- 60 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 51 determinări de pulberi totale în suspensie – PTS, din care 30 la Miercurea Ciuc şi 21 la Gheorgheni, incluzând 5 probe a câte 3 zile (inclusiv cu data de 1 mai). Au fost înregistraţi 17 depăşiri, la Gheorgheni, în zilele de 1-5, 7, 13-18, 22-24 şi 27-28 aprilie, faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc prevăzută în STAS 12574/ 1987;

- 10 probe de pulberi sedimentabile; au fost înregistraţi 2 depăşiri, la Miercurea Ciuc, punct de prelevare str.Nagy Imre respectiv la Gheorgheni, faţă de limita admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului  în luna aprilie 2016 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna aprilie 2016 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,97 | 17,11 | - | - | - | 95,9 |
| NO | μg/m3 | 2,71 | 16,99 | - | - | - | 95,8 |
| NO2 | μg/m3 | 12,27 | 27,09 | - | - | - | 95,8 |
| NOx | μg/m3 | 16,42 | 51,09 | - | - | - | 95,8 |
| O3 | μg/m3 | 48,11 | 86,25 | Valoare ţintă | - | - | 96,2 |
| Benzen | μg/m3 | 0,33 | 5,03 | - | - | - | 96,8 |
| PM10 nefelometric | μg/m3 | 3,33 | 9,06 | Valoare limită zilnică | - | - | 73,3 |
| PM10 gravimetric | μg/m3 | 22,78 | 61,42 | Valoare limită zilnică | 1 | 1 | 50,0 |
| PM2,5 gravimetric | μg/m3 | 8,04 | 17,7 | - | - | - | 76,67 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna aprilie 2016 sunt următoarele:

| Staţia: | HR-1 - Date validate |
| --- | --- |
| Luna: | APRILIE 2016 |
|  | SO2 | NO | NOX | NO2 | O3 | Benzen | PM10 | PM10grv | PM2,5grv |
| Ziua | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 |
| 1 | 8 K | 4 K | 21 K | 15 K | 50 K | 0,47 K |  | 8 K |  |
| 2 | 5 K | 2 K | 17 K | 13 K | 60 K | 0,23 K |  | 9 K |  |
| 3 | 5 K | 2 K | 16 K | 13 K | 54 K | 0,37 K |  | 15 K |  |
| 4 | 5 K | 3 K | 19 K | 14 K | 49 K | 0,50 K |  | 19 K |  |
| 5 | 6 K | 3 K | 19 K | 14 K | 48 K | 0,50 K |  | 35 K |  |
| 6 | 6 K | 3 K | 19 K | 14 K | 47 K | 0,43 K |  | 61 K |  |
| 7 | 6 K | 3 K | 17 K | 13 K | 49 K | 0,40 K |  | 45 K |  |
| 8 | 5 K | 3 K | 16 K | 11 K | 45 K | 0,87 K | 9,1 K | 49 K | 17,7 K |
| 9 | 5 K | 2 K | 12 K | 8 K | 52 K | 0,29 K | 6,0 K | 32 K | 12,29 K |
| 10 | 5 K | 2 K | 12 K | 9 K | 31 K | 0,36 K | 7,1 K | 22 K | 17,43 K |
| 11 | 5 K | 2 K | 15 K | 12 K | 44 K | 0,35 K | 4,0 K | 15 K | 1,64 K |
| 12 | 5 K | 3 K | 13 K | 9 K | 33 K | 0,36 K | 2,3 K | 3 K | 8,67 K |
| 13 | 5 K | 3 K | 15 K | 11 K | 50 K | 0,30 K | 3,8 K |  | 10,68 K |
| 14 | 5 K | 3 K | 18 K | 13 K | 50 K | 0,29 K | 3,6 K |  | 10,59 K |
| 15 | 4 K | 2 K | 17 K | 14 K | 59 K | 0,21 K | 0,8 K |  | 2,56 K |
| 16 | 5 K | 3 K | 17 K | 13 K | 48 K | 0,28 K | 3,0 K |  | 7,4 K |
| 17 | 5 K | 3 K | 16 K | 11 K | 52 K | 0,33 K | 3,1 K |  | 5,57 K |
| 18 | 6 K | 3 K | 15 K | 11 K | 56 K | 0,24 K | 2,6 K |  | 11,42 K |
| 19 | 5 K | 2 K | 15 K | 12 K | 45 K | 0,25 K | 2,2 K |  | 9,22 K |
| 20 | 4 K | 2 K | 16 K | 13 K | 44 K | 0,27 K | 1,3 K |  | 2,65 K |
| 21 | 4 K | 2 K | 17 K | 13 K | 50 K | 0,21 K | 1,3 K |  | 6,31 K |
| 22 | 5 K | 3 K | 19 K | 14 K | 46 K | 0,37 K | 4,4 K |  | 10,96 K |
| 23 | 5 K | 3 K | 18 K | 14 K | 54 K | 0,30 K | 3,5 K |  | 9,96 K |
| 24 | 5 K | 2 K | 15 K | 12 K | 53 K | 0,24 K | 2,7 K |  | 9,5 K |
| 25 | 5 K | 2 K | 16 K | 13 K | 35 K | 0,29 K | 2,6 K |  | 6,58 K |
| 26 | 4 K | 2 K | 16 K | 13 K | 44 K | 0,20 K | 1,2 K |  | 1,37 K |
| 27 | 4 K | 3 K | 16 K | 12 K | 50 K | 0,25 K |  |  | 4,66 K |
| 28 | 5 K | 3 K | 18 K | 13 K | 49 K | 0,34 K | 3,9 K | 12 K | 8,87 K |
| 29 | 4 K | 3 K | 16 K | 12 K | 48 K | 0,26 K | 2,8 K | 10 K | 3,84 K |
| 30 | 4 K | 2 K | 16 K | 12 K | 48 K | 0,25 K | 2,2 K | 7 K | 5,03 K |
| Media | 4,97 | 2,71 | 16,42 | 12,27 | 48,11 | 0,33 | 3,33 | 22,78 | 8,04 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna aprilie 2016:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna aprilie 2016 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna aprilie 2016:

În luna aprilie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna aprilie 2016:

Valorile limită orare măsurate pentru NO2 în luna aprilie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna aprilie 2016:

În luna aprilie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna aprilie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna aprilie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna aprilie 2016:

În luna aprilie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna aprilie 2016:

În luna aprilie 2016 a fost înregistrată o depăşire a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 determinat gravimetric.

Numărul total de depăşiri înregistrate de la începutul anului până în luna aprilie este de 1. Valorile măsurate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| nume statie | luna | zi din luna | valoare concentratie | contor (nr total de depasiri de la inceputul anului) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-01 | Aprilie | 6-apr. | 61,42 | 1 |

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna aprilie 2016:

Captura de date validate pentru luna aprilie este de 76,67 %.

Evoluţia mediilor zilnice determinate în luna aprilie este prezentată în graficul de mai jos:

Media calculată pentru luna aprilie este de 8,04 µg/m3.

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător valoarea limită pentru perioada de mediere de un an la particulele în suspensie PM2,5  este de 25 µg/m3.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul îconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna aprilie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 9 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 5 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc - 3 probe şi Odorheiu Secuiesc, o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii aprilie 2016 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 6,32-7,08.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii aprilie 2016 nu au fost efectuate măsurători sonometrice, sonometrul Brüel & Kjær, tip 2250 A aflându-se la verificare/omologare la organele abilitate.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc are ca activitate de bază supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, stabilite de către Laboratorul de Radioactivitate a Mediului - ANPM. Staţia monitorizează, cu un program de 11 ore/zi, evoluţia radioactivităţii în timp a următorilor factori de mediu: aerosoli - 2 aspiraţii, depuneri atmosferice, apă brută (râul Olt la secţiunea aval Miercurea Ciuc), sol, vegetaţie, precipitaţii prin măsurători beta-globale precum şi debitul dozei gama din mediul înconjurător. Probele zilnice din râul Olt se trimit lunar, împreună cu mostrele de precipitaţii, la LRM – ANPM pentru efectuarea analizelor de tritiu, respectiv la APM Dolj - Staţia de Radioactivitate Craiova pentru efectuarea analizelor gama spectrometrice.

Rezultatele măsurătorilor sunt transmise zilnic, respectiv lunar în formă electronică la ANPM - LRM Bucureşti (Anexa nr. 6).

Se poate constata că la măsurătorile beta-globală valorile maxime măsurate ale factorilor de mediu se situează sub valorile de atenţionare.

#### Expertiza calităţii solului

În luna aprilie 2016 nu au fost colectate probe în vederea expertizării calităţii solului.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii aprilie 2016 a fost înregistrată o poluare accidentală pe teritoriul judeţului Harghita, pe raza oraşului Vlăhiţa, pe pârâul Homorodul Mic-Canal Vârghiş. Detaliile sunt prezentate în Anexa nr.8, conform raportărilor  APM Harghita transmise la organele superioare potrivit Deciziei ANPM nr.37/2015 privind raportările prevăzute în Ordinul MMP nr.2579/2012 pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (amplasamente Natura 2000), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări;

- în cadrul programului „Casa verde” pentru persoane fizice sunt încheiate contracte de finanţare (reluarea programului pentru anul 2011), sunt preluate dosarele de decontare;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, în SIM, a datelor aferente aplicaţiei VSU respectiv verificarea, validarea datelor înscrise în aplicaţi „Statistica deşeurilor”;

- participarea la evaluarea speciilor strict protejate (urs, lup, râs, pisică sălbatică) din teritoriile vânătoreşti pe raza judeţului Harghita, împreună cu reprezentanţii asociaţiilor de vânătoare;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii aprilie 2016 s-a eliberat 5 autorizaţii în domeniul biodiversităţii (capturare/comercializare melci,recoltare plante medicinale, capturare urs), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna aprilie 2016 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- realizarea unor lucrări de investiţii din judeţul Harghita, finanţate din bugetele locale sau fonduri europene (ex.continuarea lucrărilor de realizare/reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare etc.);

- managementul deşeurilor şi probleme legate de acesta (Proiectului Sistemul Integrat de Managementul Deşeurilor în judeţul Harghita; depozitări ilegale de deşeuri inclusiv sancţiuni aplicate de GNM-CJ Harghita; programul „Caravana Verde”- premierea unor participanţi; sondaj de opinie privind SIMD; puncte de colectare DEEE; acţiune de debarasare/ salubrizare, organizate de unele firme de specialitate; „academia ecologică” pentru profesori în cadrul proiectului SIMD; „traseul” medicamentelor expirate etc.);

- acţiunea de evaluare a speciilor strict protejate în judeţului Harghita;

- prezentarea unor activităţi organizate de Ziua Mondială a Pământului – 22 aprilie 2016;

- domeniul silvic (analiza activităţii DS Harghita pe trimestrul I.; prevederi normative severe pentru stoparea defrişărilor ilegale; organizarea Gărzii Forestiere şi unele acţiuni ale acesteia; plantarea a mai multor milioane de puieţi forestiere pe teritoriul judeţului Harghita, în organizarea diferitelor instituţii şi organizaţii cu ajutorul specialiştilor din domeniu etc.);

- ploile abundente de primăvară şi situaţia inundaţiilor din judeţul Harghita;

- relocarea urşilor cu „probleme” nu rezolvă integral situaţia creată;

- monitorizarea lupilor – ştiri asociate proiectului WolfLife 2016;

- situaţia comercianţilor „stabilite” în zona protejată Cheile Bicazului;

- proiectul de regularizare a pârâului Mădăraş – argumente pro şi contra;

- reabilitarea termică a blocurilor din municipiul Miercurea Ciuc;

- organizarea  acţiunii de curăţeniei de primăvară în municipiul Topliţa;

- bilanţul ISU pentru trim.I. 2016: 21 cazuri de incendii ale vegetaţiei uscate afectând 43 de ha ;

- ştiri privind ONG-uri sau instituţii în domeniul mediului şi activitatea acestora (acţiuni privind salubrizarea cursurilor de apă; fotografierea naturii – interviu cu directorul Fundaţiei pentru Parteneriat; utilitatea „Cardului Comunitar” de cumpărături în ajutorul proiectelor de mediu din localitatea Miercurea Ciuc şi Odorheiu Secuiesc; acţiuni de repopulare a speciei „ţipar” în apele curgătoare din zona Ciucului de Jos; programe de educaţie ecologică  etc.);

- diferite ştiri şi acţiuni din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (numirea unui preşedinte nou în fruntea AFM; prohibiţie la pescuit la ape curgătoare şi habitate piscicole naturale; posibila lansare al unui nou program „Casa Verde” etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                   Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna  aprilie 2016

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 | 1 | 100 | 23,8 | 11,9 | 19,2 | 1,7 | 100/0 |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 30 |  |  | 489,9 | 16,6 | 25,5 | 0,8 |  |  | 0,341 | Circ.rut. | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 30 |  |  | 523,8 | 17,5 | 26,0 | 1,4 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 30 |  |  | 2049,3 | 68,3 | 130,4 | 0,8 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 | 1 | 100 | 38,0 | 38,0 | 40,8 | 0,9 | 1,0 |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 30 | 17 | 56,67 | 4883,4 | 162,8 | 341,0 | 1,0 | 1,4 | 6 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 1,0 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 1,8 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 1,9 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 2,7 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 1,1 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 2,3 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                												Întocmit,

Kardos Carmen                                                                															Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                           Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna aprilie 2016 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 01.04.2016-03.05.2016 | 4,6 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 01.04.2016-03.05.2016 | 19,2 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 01.04.2016-03.05.2016 | 9,4 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 31.03.2016-29.04.2016 | 12,1 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 31.03.2016-29.04.2016 | 4,2 |
| 6 | Suseni, carieră | 04.04.2016-05.05.2016 | 5,1 |
| 7 | Sândominic, Faluvege 70 | 04.04.2016-05.05.2016 | 6,4 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 04.04.2016-05.05.2016 | 38,0 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 04.04.2016-05.05.2016 | 9,6 |
| 10 | Tuşnad sat 345 | 01.04.2016-03.05.2016 | 9,0 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            		  Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                       Anexa 3a.

APE UZATE

- luna aprilie 2016 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / 340330 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,70 14,75 70,16 12,63 2,88 7,81 0,21 132,52 625,50 2,3 | 8,02 36 79,3 23 5,584 12,64 0,27 218,77 924 3,6 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 218359 Aut.GA nr.110 din 09.07.2015 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Fosfor total Detergenţi Fenoli Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 50 125 30 2 37 2 5 0,3 500 600 | 7,60 56,15 537,00 5,57 22,28 82,37 26,74 0,08* 0,27* 0,46* 0,29* 0,34* 212,76* 94,85* | 7,80 65,00 678,00 7,39 35,37 162,40 36,76 | - Autorizaţia GA expirată la 31.12.2015, în curs de reînnoire *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 50000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Azot amoniacal-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,19 12,80 6,49 48,46 696,00 0,78 SLD 3,60 | 7,30 21,70 79,01 696,00 696,00 3,58 SLD 3,60 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 116662 Aut.GA 97/17.04.2015 – ANAR ABA Mures | CCO-Mn CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili | - 200 250 150 30 6,5-8,5 2000 20 | 105,36 - 76 22,2 20,44 7,43 377,5 11,6 | 125,42 - 101 28,56 30 7,6 486 16,4 | - Autorizaţia GA expirată la 31.12.2015 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,775 336 SLD 9,95 0,686 | 11,7 336 SLD 10,48 1,12 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 1000 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,2 13,4 58,3 2,32 24,8 0,83 | 8,3 22,4 92,2 2,99 34,3 1,12 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 8355 Aut.GA 58/04.03.2015 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Cloruri | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 500 | 7,2 155 692 88,62 131,77 57,50 30,24 301,76 | 7,5 166 702 143,87 195,326 74,40 42,27 355,30 | - Autorizaţia GA expirată la 04.03.2016, în curs de reînnoire |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                                Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                         Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna aprilie 2016 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | Con-duct. | TDS | pH | Alcalinitate | Acidi tate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO2- | NO3- | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | (S/ cm | mg/l | Unit pH | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 09.04-10.04.2016 | 23,0 | 39,1 | 19,6 | 6,40 | 0,110 | 0,089 | 0,238 | 0,162 | 1,181 | 0,101 | 0,500 | 0,047 | 1,780 | 1,182 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 11.04-12.04.2016 | 3,2 | 26,2 | 13,1 | 6,32 | 0,101 | 0,102 | 0,240 | 0,541 | 0,946 | 0,096 | 1,278 | 0,057 | 0,547 | 0,477 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 14.04-15.04.2016 | 6,0 | 32,2 | 16,1 | 6,36 | 0,143 | 0,098 | 0,249 | 0,502 | 2,281 | 0,182 | 1,013 | 0,023 | 2,044 | 0,755 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 19.04-20.04.2016 | 25,0 | 31,2 | 15,6 | 6,60 | 0,143 | 0,084 | 0,192 | 0,469 | 1,983 | 0,232 | 0,768 | 0,030 | 1,014 | 0,315 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 24.04-25.04.2016 | 2,8 | 54,4 | 27,2 | 6,90 | 0,280 | 0,111 | 0,249 | 3,774 | 2,835 | 0,559 | 2,069 | 0,123 | 2,228 | 1,092 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 09.04-10.04.2016 | 22,6 | 40,6 | 20,3 | 6,65 | 0,220 | 0,102 | 0,357 | 0,383 | 2,454 | 0,184 | 0,801 | 0,043 | 2,003 | 1,015 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 14.04-15.04.2016 | 4,3 | 52,0 | 26,0 | 6,70 | 0,184 | 0,091 | 0,572 | 0,490 | 3,928 | 0,244 | 1,996 | 0,055 | 4,631 | 1,199 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 19.04-21.04.2016 | 24,1 | 31,0 | 15,5 | 6,43 | 0,116 | 0,075 | 0,222 | 0,126 | 2,010 | 0,162 | 0,714 | 0,028 | 1,727 | 0,406 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 01.04-29.04.2016 | 56,7 | 101,0 | 50,5 | 7,08 | 0,627 | 0,488 | 0,407 | 0,910 | 4,196 | 0,259 | 1,113 | 0,287 | 2,997 | 4,043 |
| Joseni st. meteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Topliţa st. meteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              			      	Întocmit,

Kardos Carmen                                                                     Gecző Terezia

# APM Harghita                                                                                               Anexa 6.

# Tabel centralizator statistic

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc

###### APRILIE    2016

| Factori de mediu | UM | Valoarea de | Valoarea maximă măsurată | Depăşiri % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atenţionare | Avertizare |  |  |
| Măsurători beta-globale, imediate |
| (Aerosoli atmosferici, Asp.I=asp(02-07) Asp.IV=asp(08-13) | Bq/m3 | 10 | 50 | 9.4 3.3 | - |
| (Depuneri atmosferice | Bq/m2xzi | 200 | 1000 | 14.8 | - |
| (Apă brută, râul Olt | Bq/m3 | 2000 | 5000 | 721.5 | - |
| Măsurători debit doza gama |
| (Debit doza gama | (Gy/h= (Sv/h | 0.250 | 1.0 | 0.145 | - |

Observaţii:

Numărul de analize beta globale efectuate  = 129

Numărul de analize doza gama absorbită = 720

Numărul de indicatori ai analizelor beta globale efectuate  = 369

Numărul de indicatori ai analizelor dozei gama absorbită =   2160

Şef serv. MONITORIZARE,		     	                Întocmit,

Kardos Carmen			                             Imets Ildikó

APM Harghita                                                                                                                                                              Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- aprilie 2016 –

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri intreprinse/ sancţiuni | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| 25 aprilie 2016 , ora 09,43 | Pârâul Homorodul Mic-Canal Vârghiş, oraşul Vlăhiţa | 24.04.2016, ora 22,00 | Apă: Pârâul Homorodul Mic-Canal Vârghiş | Nu se cunoaşte | Colorarea apei pârâului în roşu închis (cărămiziu) | Nu se cunoaşte | ABA Olt, SGA Harghita Miercurea Ciuc |  | După 45 de minute nu s-au mai văzut efectele poluării |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                Întocmit,

Kardos Carmen							                                              Török Péter